Подходит на автомобили

TOYOTA Rav4 2007-2012

## Содержание

- 1 Общие характеристики:

- 2 Дисплей:

- 3 Аудио:

- 4 Видео:

- 5 Интернет:

- 6 Bluetooth: ​

- 7 Управление:

- 8 Подсветка кнопок:

- 9 Остальная информация:

- 10 Гарантия:

- 11 Комплект поставки:

- 12 Установка

- 13 Видео

- 14 Расходы

- 15 См. также

- 16 Ссылки

## Общие характеристики:

- Операционная система OS Android 6.0 и выше;

- Процессор Cortex A9, 4 ядра, 1.6 GHz на каждое ядро;

- GPS + Глонасс навигационный модуль и антенна (лицензия приобретается отдельно на нашем сайте);

- Оперативная память 1 Gb. Встроенная память 16 Gb + 8 Gb SD-card Samsung, класс 10 (итого 24Gb).

- 2USB порта для Flash накопителей. Поддержка HDD до 1 Tb (NTFS формат)

- ДВД привод отсутствует в пользу большего экрана и надежности

## Дисплей:

- 9 дюймов, разрешение 1024x600;

- HD качество, высокая яркость;

- Управление Multi Touch (емкостной морозостокий).

- Рамка выточена цельно из алюминия. Очень красиво смотрится в живую

## Аудио:

- Радио модуль "HD Radio NXP 6686" (выдает шикарное звучание, работает даже при слабом сигнале)

- Усилитель TDA 7850 (MOSFET, HI-FI); 4*45 Вт (Лучший усилитель звука. Аналоговое звучание)

- Поддержка акустики 2 Oм и 4 Ом.

- AUX (1 видеовход и 2 линейных аудиовхода);

- 4 линейных аудиовыхода + линейный раздельный регулируемый выход на cабвуфер;

- Эквалайзер НЧ СЧ ВЧ с фильтрами среза + Функция Loud (усиление эффектов).

- Возможно редактирование названия станций (предварительно нужно запустить AS (автомат, поиск))

- Выносной микрофон 3,5мм Jack mono используется для громкой связи. Встроенный микрофон используется для системы Android.

## Видео:

- 1 видеовход под камеру заднего вида;

- 1 видеовход под камеру переднего обзора;

- Возможно использование DVD USB привода;

- Есть возможность подключения цифрового ТВ тюнера DVB-T2 с управлением touch+ИК, который работает в движении, модель Redpower DT7 или Redpower DT9 на 4 ТВ антенны;

## Интернет:

- Встроенный модуль Wi-Fi с выносной антенной (Вы можете использовать ваш смартфон, как точку доступа и не покупать модем с сим картой. Для удобства поставьте виджет на рабочий стол Wi-FI hotspot, и 3G)

- Возможность подключения 4G Wi-Fi модема;

## Bluetooth: ​

- Bluetooth Data для передачи данных. До 8 соединений одновременно. (OBD+TPMS+телефон могут работать одновременно с устройством);

- Bluetooth OBD и TPMS. Автомагнитола может работать с двумя и более каналами передачи данных одновременно через Bluetooth. (Необходима покупка соответствующих устройств и ПО для OS Android)

- Проигрывание музыки через BT (A2DP)

## Управление:

- Емкостной мультитач экран.

- Кнопки руля работают обучаются. Несколько функций на 1 кнопку.

- Обучение кнопок панели (Одна функция на кнопку touch);

## Подсветка кнопок:

- Под штатную

## Остальная информация:

- Голосовой поиск работает в браузере, а также в других программах, для которых предусмотрена данная функция;

- Русская телефонная книга. Корректный поиск номера и отображение. Поддержка сторонних звонилок из Google Play. Синхронизация контактов google.

- Поиск контактов быстрый удобный, независимый от регистра набора.

- Есть возможность подключения видеорегистратора (Wi-Fi регистратор или видеорегистратор с видеовыходом)

- Google Play работает полноценно (Необходима регистрация и в автомагнитоле должно быть выставлено корректная дата и время)

- Голосовые подсказки;

- Рут права установлены в официальной прошивке в базе!

## Гарантия:

- Гарантия на продукцию 12 месяцев со дня продажи при наличии правильно заполненного гарантийного талона;

- Послегарантийное обслуживание;

## Комплект поставки:

- Автомагнитола

- колодка проводов Toyota.

- GPS/ГЛОНАС - антенна

- Полезное ПО (на SD-карте 4Gb или встроенной памяти ГУ)

- Инструкция Redpower с гарантийным талоном на последней странице

- упаковка.

- Внешний микрофон для громкой связи.

- Внешняя Wifi Антенна.

## Установка

## Видео

## Расходы

- Цена - 31 900 р.

- 3G модем -

- Камера заднего вида - 4500-4600 р

- Камера переднего вида -

- Видеорегистратор - 9-10 т.р.

- расходы на установку -

Итого:

## См. также

- Магнитола Toyota RAV4 2007-2012 Redpower 31018 IPS

## Ссылки

- Автомагнитола для Toyota RAV4 Redpower 21018B

- ВК группа редповер