| Ан-168 |
| --- |
| Ан-148 и Ан-168 внешне похожи |
| Тип | самолёт деловой авиации |
| Разработчик | Шаблон:Флаг Украины КБ Антонов |
| Производитель | Шаблон:Флаг Украины Авиант |
| Главный конструктор | П. В. Балабуев |
| Статус | проектируется |
| Базовая модель | Ан-148-100 |
| Изображения на Викискладе |

Ан-168 (Ан-168ABJ, Antonov Business Jet) — модификация самолёта Ан-148-100, разработанная в ОКБ им. О.К. Антонова. Фактически является вариантом самолёта Ан-148 с VIP-салоном[1].

## Содержание

- 1 Отличительные особенности

- 2 Компоновка

- 3 Рынок

- 4 См. также

- 5 Примечания

- 6 Ссылки

## Отличительные особенности

От базовой модели Ан-148-100 самолёт Ан-168 отличается:

- увеличенной дальностью полёта (свыше 7 000 км), достигнутой путём доработки фюзеляжа на уровне 26-36 шпангоутов и установки дополнительного топливного бака ёмкостью 470 кг;

- установкой на концах крыла винглетов, повышающих подъёмную силу крыла;

- сниженным за счет применения композитных материалов весом планёра;

- выполнением интерьера пассажирского салона из высококачественных композитных материалов, позволяющих реализовать широкий круг дизайнерских решений вариантов пассажирской кабины;

- установкой на борту с целью развлечения пассажиров в полёте камеры осмотра передней полусферы, системы высокоскоростного доступа в интернет и DVD/CD-системы.

## Компоновка

Просторный салон самолёта позволяет осуществлять не только классическую для бизнес-джетов компоновку «Elite» на 12 мест, но и практически не представленную на рынке компоновку «Corporate Shuttle» на 38 мест для корпоративных перевозок. Ан-168 имеет уникальные для бизнес-джета взлётно-посадочные характеристики: высокорасположенные двигатели и специально сконструированное шасси создают возможность посадки на грунтовые ВПС[источник не указан 4446 дней] длиной 1 900 м, а наличие двери-трапа позволяет осуществлять прямые перелёты между пунктами со слаборазвитой аэродромной инфраструктурой, расширяя географию бизнес-перелётов маршрутами в труднодоступные регионы.

## Рынок

Шаблон:Planned

## См. также

- ОКБ им. О.К. Антонова

- Законцовка крыла

## Примечания

Ошибка цитирования Ошибочный тег <references>; можно использовать только параметр group.

Используйте <references /> или <references group="…" />

{{#invoke: Check for unknown parameters | check

| unknown = | preview = Страница использует Шаблон:Примечания с неизвестным параметром «_VALUE_» | ignoreblank = y | 1 | colwidth | group | liststyle | refs }}

## Ссылки

{{#invoke:Navbox|navbox}}

Ошибка в параметрах шаблона {{перевести}}. {{#invoke:Message box|ambox}}

- ↑ Aviation EXplorer: Ан-148: Перспективы развития продукта