Аппаратура внутренней связи и коммутации АВСК Р-174

- предназначена для обеспечения, в составе подвижных объектов, внутренней и внешней радиотелефонной связью.

- представляет собой набор усилительно-коммутационных устройств, которые обеспечивают абонентам выбранные виды связи.

## Содержание

- 1 в зависимости от вариантов исполнения обеспечивает:

- 2 обеспечивает сопряжение и работу со следующей аппаратурой:

- 3 Технические характеристики

- 4 Функциональные назначения блоков аппаратуры внутренней связи и коммутации АВСК Р-174

## в зависимости от вариантов исполнения обеспечивает:

- внутреннюю двустороннюю дуплексную телефонную связь со всеми абонентами объекта (до семи) с прослушиванием собственной речи;

- внутреннюю циркулярную двухстороннюю телефонную связь со всеми абонентами объекта с прослушиванием собственной речи;

- служебную двустороннюю телефонную связь с абонентом телефонного аппарата, удаленного на расстояние до 500м;

- симплексную радиотелефонную связь через УКВ и КВ радиостанции абонентам объекта (до четырех) и абонента телефонного аппарата в режиме дистанционного управления радиостанцией;

- симплексную радиотелефонную связь через УКВ радиостанцию механику-водителю;

- прослушивание радиоприемника абонентами объекта (до четырех);

- прием сигнала тонального вызова от приемника, передачу и прием сигналов тонального вызова по радиостанциям и проводной телефонной линии;

- возможность прослушивания сигнала от аппаратуры оповещения ГО-27 в телефонах шлемофонов всем абонентам независимо от режимов их работы;

- возможность плавного регулирования уровня сигнала в телефонах шлемофонов.

## обеспечивает сопряжение и работу со следующей аппаратурой:

Тип аппаратуры Максимальное количество сопрягаемой аппаратуры

- Радиостанция Р-173М, Р-173М1, Р-173, Р-163-50У и другие 1

- Радиостанция Р-134, Р-163-50К и другие 1

- Радиоприемник Р-173ПМ, Р-173П, Р-163УП и другие 1

- Аппаратура оповещения типа ГО-27, ПС-ЗС или блок аварийной сигнализации БАС-701 изделий модификации 478Б 1

- Телефонный аппарат ТА-57, ТА-57-У 1

- Шлемофон ШШ1, ТШ4, ТШ4-У до 7

## Технические характеристики

Наименование основных параметров Норма по техническим условиям

- Питание блоков от бортовой сети постоянного тока объекта напряжением (27+2/-5)В с заземленным на корпус (массу) объекта минусом с допустимой амплитудой пульсации напряжения питания в диапазоне частот от 100 Гц до 6000 Гц, не более, В 3

- Максимальная мощность, потребляемая аппаратурой от бортовой сети объекта, не более, Вт 30

- Усилительные тракты аппаратуры обеспечивают прохождение речевых сигналов в диапазоне частот, Гц от 300 до 3400

## Функциональные назначения блоков аппаратуры внутренней связи и коммутации АВСК Р-174

Прибор БВ34 является основным коммутационным блоком, применяется во всех вариантах исполнения АВСК Р-174.

К блоку подключаются две радиостанции, радиоприемник, питание от бортовой сети. Прибор БВ34 – это абонентский блок командира (радиста). Для обеспечения необходимых видов внутренней и внешней связи на блоке имеется переключатель вида работ, а к блоку подключен нагрудный переключатель командира (радиста).

Прибор БВ34 обеспечивает:

- подачу питания на все другие блоки аппаратуры;

- коммутацию низкочастотных цепей абонентов приборов БВ35, БВ36, БВ38 на радиосредства (РС1, РС2, ПРМ) в режиме ПУ (с уровнем приема 10В);

- коммутацию низкочастотных цепей прибора БВ37 на РС1;

- посылку вызова на радиосредства, прием вызовов от радиосредств с формированием тонального сигнала соответствующей частоты;

- усиление мощности разговорных сигналов, которые поступают на вход усилителя внутренней связи прибора БВ34 от абонентов, которые работают в сети внутренней связи.

Регулятор громкости, расположенный на приборе БВ34, обеспечивает регулировку громкости сигналов, которые подаются на телефоны абонентов в режиме внутренней связи. Через кабель могут подсоединяться до трех абонентов, которые постоянно находятся в сети внутренней циркулярной связи.

К прибору БВ34 подключаются другие абонентские приборы АВСК Р-174: прибор БВ35, БВ37, БВ36, БВ38:

Прибор БВ35 предназначен для обеспечения его абонента режимами работы внешней и внутренней связи, к нему подключается нагрудный переключатель абонента.

На блоке имеется переключатель вида работ. Сам блок подключается через два разъема непосредственно к прибору БВ34 или через прибор БВ38, или через прибор БВ36.

Прибор БВ36 предназначен для обеспечения его абонента режимами работы внешней и внутренней связи, к нему подключается нагрудный переключатель абонента.

На блоке имеется переключатель вида работ. Сам блок подключается через два разъема непосредственно к прибору БВ34 и может служить расширителем для подключения прибора БВ35.

Прибор БВ37 предназначен для обеспечения водителя подвижного объекта внешней связью по РС1 и внутренней связью, к нему подключается нагрудный переключатель водителя.

К прибору БВ37 подключается аппаратура оповещения, в блоке расположен согласующий усилитель, который обеспечивает согласование цепей аппаратуры оповещения с входом усилителя внутренней связи прибора БВ34.

Прибор БВ37 подключается непосредственно к прибору БВ34.

Прибор БВ38 предназначен для подключения двухпроводной телефонной линии, посылки и приема индукторного вызова с линии, обеспечения абонента линии режимами внешней радиосвязи и служебной связи, а также для обеспечения абонента прибора БВ38 режимами работы внешней и внутренней связи, к блоку подключается нагрудный переключатель абонента.

Прибор БВ38 подключается через два разъема непосредственно к прибору БВ34 и может служить расширителем для подключения прибора БВ35.

Нагрудный переключатель – прибор МТ2 - предназначен для переключения радиостанции с приема на передачу, обеспечения циркулярной внутренней связи и усиления сигнала звуковой частоты, который поступает от ларингофонов шлемофона.

Прибор МТ2 изготавливается в нескольких исполнениях, которые отличаются друг от друга длиной кабеля.

- http://pribor.zp.ua/ru/catalog/apparatura-vnutrennej-svyazi-i-kommutaczii/apparatura-vnutrennej-svyazi-i-kommutaczii-avsk-r-174.html