Доплеровский измеритель — общее название технических средств для измерения линейной скорости с помощью эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера позволяет измерять скорость не только твёрдых тел, но и газообразных, жидких и сыпучих сред. Некоторые виды доплеровских измерителей рассчитаны также на определение длины движущихся объектов или их перемещения, с помощью встроенного средства измерения временных интервалов.

## Содержание

- 1 Принцип действия

- 2 Виды доплеровских измерителей по назначению

3 Литература и документация

- 3.1 Литература

- 3.2 Нормативно-техническая документация

- 4 Ссылки

- 5 См. также

## Принцип действия

Основная статья: Эффект Доплера

Принцип действия основан на использовании эффекта Доплера, согласно которому, частота принятого сигнала, отражённого от цели может отличаться от частоты излучённого сигнала и разница зависит от соотношения скоростей объектов относительно друг друга.

По природе излучения (радиоволны, свет, звук) доплеровские измерители бывают соответственно трёх видов:

- радиолокационные, иначе радиоволновые (доплеровские радары);

- лазерные, иначе оптические (доплеровские лидары);

- акустические (в т. ч. гидроакустические), иначе звуковые, ультразвуковые (доплеровские сонары).

По характеристике сигнала измерители могут быть как импульсные, так и с непрерывным излучением.

Доплеровские измерители скорости потока жидких и газообразных сред функционируют за счёт отражения излучения от микрочастиц, взвешенных в этих средах.

## Виды доплеровских измерителей по назначению

Доплеровские измерители используются в различных целях во многих отраслях производства, транспорта, медицины, научных и научно-практических исследований, а также в военном деле.

Бортовые измерители:

- Доплеровские измерители скорости и сноса для определения вектора путевой скорости самолёта, вертолёта. В настоящее время в авиации применяются измерители только радиолокационного типа. Осн. — статья Доплеровский измеритель скорости и сноса.

- Судовые доплеровские измерители — радиолокационные и гидроакустические.

- Бортовые измерители локомотивов — радиолокационные и лазерные.

- Доплеровские измерители в космонавтике.

Технологические измерители:

- Измерители скорости перемещения твёрдых тел — лазерные.

- Измерители скорости потока жидких или сыпучих сред — ультразвуковые и лазерные, в т. ч. ультразвуковые расходомеры.

Медицинские измерители:

- Доплеровский измеритель скорости кровотока — ультразвуковой.

- Лазерные доплеровские флоуметры — анализаторы для неинвазивной диагностики микроциркуляционного кровообращения.

- УЗИ-доплер томографы.

- Фетальные доплеры.

Измерители для контроля транспортных потоков:

- Измерители скорости движения транспортных средств — радиолокационные (осн. статья — Полицейский радар) и лазерные.

Гидро/метео измерители:

- Лазерные доплеровские измерители в метеорологических исследованиях.

- Гидроакустические доплеровские измерители в гидрологии, океанологии, осн. статья — Акустический доплеровский измеритель течения.

Системы охранной сигнализации:

- Радиоволновые и ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений.

- Доплеровские системы сигнализации для открытых пространств.

- Измерители военно-технического и разведывательного назначения.

## Литература и документация

### Литература

- Бартон Д. и Вард Г. Справочник по радиолокационным измерениям. Пер. с англ. под ред. М. М. Вейсбенна — М.: Сов. радио, 1976.

- Гришин Ю. П., Ипатов В. П., Казаринов Ю. М. Радиотехнические системы — 1990.

- Хилл К. Применение ультразвука в медицине. Физические основы — 1989.

### Нормативно-техническая документация

- ГОСТ Р 50856—96 Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 50659-94 Системы тревожной сигнализации.

- ГОСТ Р 51657.5-2002 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Способ измерения расходов воды с использованием ультразвуковых (акустических) измерителей скорости. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

## Ссылки

- Лазерные доплеровские измерители в системе учёта горячего проката

- Лазерный доплеровский анемометр

- Лазерные доплеровские измерительные системы

- Измерители скорости ГАИ

- Судовые измерители скорости

- РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ МЕТОД ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

## См. также

- Эффект Доплера

- Доплеровский измеритель скорости и сноса

- Акустический доплеровский измеритель течения

- Полицейский радар

- Спидометр

- Радар

- Лидар