## Содержание

1 Характеристики штатного аккумулятора для RAV4 2006

- 1.1 Подходящие аккумуляторы

- 1.2 Гелиевые аккумуляторы

- 2 Как снять аккумулятор

- 3 Ссылки

## Характеристики штатного аккумулятора для RAV4 2006

- Ёмкость - 60 А

- Ток разряда - 540 А

- Габариты - 232-173-225 мм ( D23 по стандарту JIS.)

- Полярность - обратная (R+)

- клеммы - азия

- Стоит штатный Furukawa (6 лет) (Срок службы аккумулятора Furukawa 5-8 лет до отказа)

- Размер аккумуляторы нужен D23 по стандарту JIS.

- В продаже есть Бош (Варта), Президент, Аляска. Ёмкость 60-70 А/ч.

AGM не брал бы, т.к. Varta для своих батарей такого типа указывает максимальное напряжение заряда 14,4В. У RAV4 диапазон (12,1–15,4 В).

Не ясно почему у Вас АКБ маленькая. На RAV4 в РФ с мотором 1AZ-FE устанавливалась батарея с размерами D23 (232x173x225).

Таблица которая появляется в одной из тем,не знаю откуда сканирнула Окси,слегка некорректна.

Согласно таблице, там указаны максимальные габариты аккумулятора, следующие:

- Длина - 238

- Ширина-129

- Высота - 227

И высота и длина очень похожи на правду,а вот с шириной прокольчик вышел.Реальное ширина посадочной площадки 180 мм + еще запас максимум 1 сантим. Кстати.Стоит таки у меня родной еще FB - фурукава баттери,причем из белого пластика и даже виден уровень электролита.На нем риски уровня LOW и чего там еще типа нормала,видимо.

### Подходящие аккумуляторы

- Аккумуляторная батарея VARTA Blue dynamic 560 410 054 - 60Ач (D47)

- Аккумулятор ALASKA CMF 65 75D23L silver+

Альтернатива штатной Furukawa - Panasonic N-75D23L-FS Параметры:

- Емкость 65Ач, пуск ток 580А, обр полярность, тип клемм - азия, размеры 232*170*197.

- Встал как родной в штатную "шубу"

- цена вопроса 3 450руб.

Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг - http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-RAV4-III-Razmery-akkumulyatora-na-RAV4-3-t15599-st60

А я бы не рекомендовал ставить аккумулятор емкостью сильно больше назначенного производителем... т.к. генератор рассчитан именно на эту емкость и аккумулятор большой емкости может просто не заряжаться полностью. Хронический не дозаряд может вести себя хуже чем аккум номинальная емкости.

Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг - http://4rav.ru/forums/toyota-rav4-RAV4-III-Razmery-akkumulyatora-na-RAV4-3-t15599-st20

### Гелиевые аккумуляторы

Батареи, которые вы назвали гелевыми, на самом деле таковыми не являются. Никакого геля ни в Optima, ни в Pro Comp и в помине нет. Там обычный электролит. Другое дело, что изготовлены они по AGM-технологии и тоже недоливаемые и герметичные. А вообще, аккумуляторы с гелем внутри можно применять лишь там, где бортовая электрика позволяет очень точно поддерживать режим заряда. Куда там, на отечественных автомобилях даже с исправным реле-регулятором напряжение «гуляет» с 13 до 16 вольт! Да и на большинстве иномарок немногим лучше. А уж если реле-регулятор из строя выйдет, то гелевый аккумулятор можно сразу выбрасывать. Не зря же на нем написано: напряжение заряда не более 14,4 В. Если больше, то гель тает как холодец в тепле и обратно уже не восстанавливается. И вот еще что: у настоящих гелевых батарей, конечно, может быть огромный ток, но только летом. Гель и так вязкий, а на морозе он совсем застывает. В результате характеристики падают наполовину и больше.  Что же касается AGM-батарей, то они не такие капризные, но тоже требуют внимания к состоянию генератора и реле-регулятора. Дело в том, что в аккумуляторах этого типа конструктивно очень мало электролита, и если он выкипит – что делать? Доливать-то некуда…

## Как снять аккумулятор

## Ссылки

Обсуждение на форуме

Яндекс | Картинки | Видео | Карты | Карты ОСМ | Спутник | Гугл | Вольфрам-Альфа | РуВики | EnWiki