Фильтры салона бывают

- угольные (имеет смысл для городов (стояния в пробках), астматиков и поглощения запахов, а также, при замене весной), примерно в 2 раза дороже обычных

- простые (просто сложенная гармошкой фильтровальная бумага) - можно брать на зиму.

Для замены вполне подойдут не оригинальные фильтры. Небольшие промахи с качеством на эксплуатации машины не скажутся.

## Содержание

1 Необходимые комплектующие

- 1.1 Коды фильтров салона для RAV4

- 2 Последовательность действий

- 3 Видео

## Необходимые комплектующие

- Оригинальный фильтр салона

- Рекомендуемые аналоги для РФ/РБ/Укр: Невский фильтр

### Коды фильтров салона для RAV4

## Последовательность действий

- Операцию можно выполнять на парковке у дома летом или супермаркета. Необходимо чтобы была возможность полностью открыть пассажирскую дверь

- Требования к квалификации: низкие

- Инструменты : Не требуются

- Время: 2-3 минуты

1. Необходимо снять перчаточный ящик 2. Открыть крышку фильтра 3. Вынуть старый фильтр 4. Вставить новый фильтр, ПРАВИЛЬНОЙ стороной!! 5. Закрыть крышку фильтра 6. Вставить перчаточный ящик. (наиболее сложная операция)

## Видео

Яндекс | Картинки | Видео | Карты | Карты ОСМ | Спутник | Гугл | Вольфрам-Альфа | РуВики | EnWiki