- Принципы организации радиосвязи на СВО

- Организация APRS сети / DMR сеть Tier 3

- Установка и настройка ретранслятора для радиостанций

- Алгоритм программирования DMR-радиостанций-Т0чка д0ступа

## Содержание

1 Важно

- 1.1 Ещё раз про АЕС-256 шифрование

2 Типы радиостанций и выбор радиостанций для поездки на СВО

- 2.1 Требования для радиостанции для СВО в порядке приоритета:

3 Рекомендуемые рации в разных ценовых группах

- 3.1 до 3 т.р. - аналоговые, RDA, 2 диапазона VHF / UHF

- 3.2 до 4 т.р.

- 3.3 до 10 т.р.

3.4 до 15-20 т.р. - минимально необходимая для офицеров и специалистов

- 3.4.1 на 1 диапазон

- 3.5 до 30 т.р.

- 3.6 Замечание по поводу радиостанций Baofeng и всех остальных китайских радиостанций

- 3.7 Рации на чипе RDA1846

- 3.8 DMR рации на чипе RDA1846 без шифрования AES и супергетеродина, некоторые с GPS

- 4 UHF (400-480 МГц) Радиостанции супергетеродины с AES 256, с IP67/68

- 5 VHF (137-174 МГц) Радиостанции супергетеродины с AES 256, с IP67/68

- 6 Радиостанции с VHF/UHF с AES шифрованием на чипе RDA

7 Радиостанции Low Band (30-50 МГц) диапазона для связи с танками/БМП с радиостанциями Р-123/ Р-173

- 7.1 Носимые радиостанции для пехоты для связи с танками и БМП

- 7.2 Автомобильные радиостанции LowBand - диапазона для Танков/БМП/ на замену Р-123/ Р-173 (10-20 т.р.)

- 7.3 LowBand ретранслятор

- 8 Автомобильные радиостанции с GPS + APRS

- 9 Автомобильные радиостанции VHF диапазона

- 10 Радиостанции с VHF/UHF супергетеродины с AES 256, с IP67/68

11 Так что же выбрать: Практические выводы

- 11.1 Радиостанции для автотранспорта, танков, БТР, БМП - БЕЗ ШИФРОВАНИЯ AES, БЕЗ функций ретранслятора CrossBand

- 11.2 В тылу, 3 эшелон

- 12 Ретрансялторы DMR

- 13 см. также

## Важно

- https://t.me/combatdatakam/3665 - первоисточник

Мы решили снять новую модель ТАКТИК 600 с производства и поставок. Как минимум до устранения проблем с Шифрованием AES-256 по части IV. С текущей прошивкой ТАКТИК 600 желательно не применять на передке Да, такое бывает - новые модели оказываются сырыми и требуют доработки Будем работать с заводом SICCOM по внесению доработок и выпуску обновлений прошивки. Так же мы не рекомендуем закупать для нужд СВО рации TYT MD-619/719 потому что платформа одна и та же.  Если денег на закупку нормальных дорогих КОМБАТ СУПЕР ГЕТЕРОДИНОВ нет - тогда покупайте хотя бы TYT MD-390 PLUS с добавленным нами туда шифрованием AES-256 OFB random IV и повышенной мощностью до 10 Ватт.

### Ещё раз про АЕС-256 шифрование

AES (Advanced Encryption Standard) — симметричный алгоритм блочного шифрования, принятый в качестве стандарта шифрования правительством США. Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) опубликовал спецификацию AES 26 ноября 2001 года

Практически он может быть РЕАЛИЗОВАН ПО РАЗНОМУ

- AES OFB + переменный IV вектор

- AES не OFB + переменный IV вектор

- AES OFB + статичный IV вектор

- AES не OFB + статичный IV вектор

- AES OFB без IV вектора

- AES не OFB без IV вектора

Не OFB это ещё куча вариантов:

- CBC ECB CTR PCB CFB

Короче АЕС это не шифрование а какая то многовариантная ерунда.

## Типы радиостанций и выбор радиостанций для поездки на СВО

- самый лучший из доступных вариантов для офицеров и специалистов - Комбат Тактик-770 Плюс

- TYT MD-390 - ~ 8 т.р. DMR, Супер гетеродин, после 01-08-2023 есть с шифрованием (лучше доплатить и взять Комбат Тактик-44 Плюс с AES шифрованием), на 1 диапазон

- раньше был хороший но дорогой сейчас средний из доступных вариантов для офицеров и специалистов - Anytone AT-D878UV, с AES256 шифрованием, GPS и APRS (передача сообщений с координатами радиостанции и других данных) и двумя диапазонами VHF / UHF диапазонами, но без IP67 и не супергетеродин чипе RDA с 2-3 аккумуляторами и дополнительной складной тактической антенной 108/54/33 см на VHF диапазон с удлинителем 50 см для размещения антенны за спиной.

цена примерно 16-20 т.р. с доп. аккумуляторами

- Комбат Тактик-44 Плюс Защищенная цифровая рация КОМБАТ "ТАКТИК 44 ПЛЮС" (РДА), AES мощность 5 Ватт, 2 диапазона UHF+VHF, АКБ литий 2300 мАч, влагозащита IP-67, русский язык, комплект с усиленной гарнитурой с заушником ~ 10-11 т.р.

- для рядовых Комбат Тактик 44 Про ~ UHF диапазон 12-16 т.р. + доп. аккумуляторы 3-5 шт.

- самый бюджетный вариант - Baofeng UV 13Pro ~ 2 т.р. + доп. аккумулятор по 1000-1,200 руб. зарядка аккумулятора от USB-C

- самый бюджетный вариант - Baofeng 9R Plus/Pro или Baofeng UV 13Pro ~ 2-2.5 т.р. + доп. аккумулятор по 1000-1,200 руб.

### Требования для радиостанции для СВО в порядке приоритета:

* Важно! У DMR раций есть опция дистанционного отключения и стирания - отключаемая в настройках рации. Очевидно все DMR рации производителей США можно дистанционно отключить, выборочно имитировать неисправность или превратить в кирпич.

два диапазона VHF + UHF, для обычных бойцов, часовых объекта можно с выбрать рацию с одним диапазоном - UHF для связи внутри взвода, объекта.

- VHF - для связи с транспортными средствами и удалённым подразделениями, абонентами на открытой местности, плохо ловят внутри квартир, помещений

- UHF - для связи в городской застройке, малая дальность на открытой местности по сравнению с VHF

- для связи бронетехникой требуются радиостанции LB (30-60 МГц) диапазона есть только одна рация сразу на 3 диапазона LB/VHF/UHF - это Азарт - берегите эти радиостанции!

- почти все 2- диапазонные рации на чипе RDA, т.к. невозможно встроить 2 супергетеродина на 2 диапазона в 1 портативную рацию

- минимум 1-3 запасных аккумулятора

наличие экрана и клавиатуры - для изменения настроек частот/каналов связи без подключения к ноутбуку для перенастройки

- для вспомогательных подразделений "при штабе" (мед часть, наряд по части, часовые, рем взвод, кухня и т.п.) где есть возможность любое время подключить рацию к ноутбуку и неквалифицированные пользователи можно использовать рации без экрана и клавиатуры

наличие шифрования AES128/256 (и как следствие DMR) - реализация должна позволять соединятся с рациями других производителей в первую очередь с Моторолла, Hytera (КНР), Calta (ZTE), Anyton х78, наличие не совместимой реализации AES шифрования делает шифрование бесполезным

- Важно! шифрование у Моторолла, Hytera, Caltta (ZTE), Kenwood - платная опция - с ценой от 220 до 550-700$ / 1 рацию, что делает их неадекватно дорогим решением и нецелесообразным их покупку, всегда проверяйте отдельно наличие шифрования.

- + 50-120$ за активацию AES у Kirisun (50$), Excera (120 $)

- бесплатно AES у Anytone AT-D878UV (2 диапазона), Lira DP-1000,2000 (по спец. запросу), 2000, Аргут A-73 (по спец. запросу)

- защита IP67/68 (от дождя, падения в воду).

- зарядка от USB-C (для подзарядки от Пауэрбанка) и автомобильного прикуривателя и автомобильного аккумулятора

- GPS передача координат

- поддержка ARPS (передача данных - координат, карт, метеоданных, сообщений)

- рация сделанная по схеме супергетеродин, а не на схеме RDA - для более высокой защищённости от РЭП и более высокой чувствительности, т.к. в настоящий момент невозможно встроить в одну портативную рацию два супергетеродина на два диапазона, то в 99% супергетеродинная рация будет на один диапазон VHF или UHF.

- 2 антенны на разные диапазоны UHF и VHF - если актуальна дальность

- рация с встроенным ретранслятором (Азарт, автомобильные рации)

## Рекомендуемые рации в разных ценовых группах

- в армии лучше самая плохая рация Баофенг, чем вообще никакой.

- цена аккумулятора ~ 1-1.5 т.р.

- цена нормальной антенны VHF диапазона ~ 700 -1000 руб. т.к. много подделок с ценой 70 руб на алиэкспресс, брать лучше на сайтах российских производителей раций Lira, Комбат, и т.п.

- Цены Алиэкспресс, срок доставки - 1-2 мес, можно купить у оптовиков на Авито - там самые дешёвые цены в РФ

### до 3 т.р. - аналоговые, RDA, 2 диапазона VHF / UHF

- Baofeng UV-9R Plus/ Baofeng UV-9R Pro - аналог Baofeng UV-5R - но с защищённость IP67/68 и более ёмким аккумулятором

- Quansheng UV-R50 - аналог Baofeng UV-5R но на выходе стоят варикапы, что делает рацию более помехозащищенной по сравнению

### до 4 т.р.

- Baofeng DM-1801 - самая доступная DMR рация 4 т.р., без шифрации, для тыловых и вспомогательных подразделений

### до 10 т.р.

- TYT MD-380/390 с защитой IP67/68, RDA, без шифрации, 2 диапазона, DMR 7-8 т.р.

- TYT MD-518 - без экрана и клавиатуры, защищенная цифровая рация TYT MD-518 мощность 5 Вт, AES128/256, диапазон UHF 400-480, литиевый АКБ 2900 мА - 7,5-9,5 т.р.

- Комбат Тактик-44 Плюс Защищенная цифровая рация КОМБАТ "ТАКТИК 44 ПЛЮС" (РДА), AES мощность 5 Ватт, 2 диапазона UHF+VHF, АКБ литий 2300 мАч, влагозащита IP-67, русский язык, комплект с усиленной гарнитурой с заушником - 10 т.р.

### до 15-20 т.р. - минимально необходимая для офицеров и специалистов

Anytone AT-D878UV - 2 диапазона, AES256 бесплатно, DMR, GPS, передача данных APRS

- Начиная с версии прошивки 1.24. Важно! Имеется недоработка - ключи могут быть считаны при утере станции, ПО Anytone не имело/не имеет защиты от считывания ключей, и показывает их в явном виде!

т.к. рация достаточно дорогая по сравнению с аккумуляторам имеет смысл брать доп. оборудование по максимуму

- 2-3 доп аккумулятора

- 2 антенны для VHF / UHF диапазонов + удлинитель 50 см

- гарнитуру или спец наушники к шлему

- внимательно читайте описание и уточняйте у продавца есть рации на 1 из 2х диапазонов

- нет IP67/68!!

- Комбат Тактик-44 Плюс Защищенная цифровая рация КОМБАТ "ТАКТИК 44 ПЛЮС" (РДА), AES мощность 5 Ватт, 2 диапазона UHF+VHF, АКБ литий 2300 мАч, влагозащита IP-67, русский язык, комплект с усиленной гарнитурой с заушником

#### на 1 диапазон

Аргут А73 - 19 - т.р.

- 1 диапазон VHF, нет экрана и кнопок

- для шифрование AES д.б. спец прошивка + спец ПО от производителя/дилера. -

- Комбат Тактик 44 Про - 12-15 т.р. супергетеродин с AES 256 (не тестировался есть информация, требующая проверки, о не совместимости AES шифрования комбат с AES других раций(есть утверждение конкурентов, что это не AES а слабейшей цифровой скремблер XOR 49 бит)), с IP67/68, зарядка USB-C

TYT MD-619 - без экрана и клавиатуры, 70-75$ при заказе от 100, 1000 шт. на алибаба ком

- TYTERA MD-619 PRO (Супер Гетеродин) защита от РЭБ помех, повышенная мощность 8 Вт, диапазон UHF 400-470, литиевый АКБ 2900 мА, зарядка USB Type-C - 10,5 -14 т.р.

### до 30 т.р.

Lira PD-1000, Lira DP-2000 - 22-25 т.р., без кнопок и экрана

- для шифрование AES д.б. спец прошивка + спец ПО от производителя.

### Замечание по поводу радиостанций Baofeng и всех остальных китайских радиостанций

- существует множество модификаций одной и той же радиостанции под одним и тем же названием! пример Baofeng UV-9R Plus/Baofeng UV-9R Pro

- ёмкость аккумуляторов везде 1500-2000 мА*ч - чтобы не писали на самом аккумуляторе - ориентируйтесь на размер аккумулятора

- есть тенденция на переход с супергетеродина на чипы с RDA без смены названия рации, т.к. рации на RDA чипе заметно дешевле

- вместо радиостанции с VHF + UHF диапазоном могут прислать рацию с VHF или с UHF диапазоном,

### Рации на чипе RDA1846

Баофенг UV-5R - 2 т.р. брать не стоит лучше доплатить 300-400 руб и взять:

- Baofeng UV-9R Plus/ Baofeng UV-9R Pro - аналог Baofeng UV-5R - но с защищённость IP67/68 и более ёмким аккумулятором

- Quansheng UV-R50 - аналог Baofeng UV-5R но на выходе стоят варикапы, что делает рацию более помехозащищенной по сравнению

- QuanSheng TG-UV2 Plus - супергетеродин на 3 диапазона за 6 т.р.

### DMR рации на чипе RDA1846 без шифрования AES и супергетеродина, некоторые с GPS

- Baofeng DM-1801 - 4 т.р.

Retevis RT3S - Цифровая DMR 2-х диапазонная рация на чипе RDA, аналог TYT MD-380/390

- Retevis RT3 - супергетеродин снят с производства в продаже отсутствует, супере гетеродин скорей всего был с одним из 2-х диапазонов VHF или UHF

TYT MD-380/390 - аналог Retevis RT3S

- TYT MD 380 - супергетеродин, снята с производства и заменена на:

- TYT MD-UV390 - на чипе RDA, с GPS, аналог TYT MD-380/390 с защитой IP67/68 - для СВО

- TYT MD-UV380 - на чипе RDA

## UHF (400-480 МГц) Радиостанции супергетеродины с AES 256, с IP67/68

- Комбат Тактик 44 Про - 12-15 т.р. супергетеродин с AES 256, с IP67/68, зарядка USB-C

- Комбат Милитари 54 Про - 23-29 т.р. супергетеродин с AES 256, с IP67/68

## VHF (137-174 МГц) Радиостанции супергетеродины с AES 256, с IP67/68

- Аргут А73 - без кнопок

## Радиостанции с VHF/UHF с AES шифрованием на чипе RDA

AnyTone AT-D878UV - Радиостанции с VHF/UHF с AES шифрованием на чипе RDA

- AnyTone 878 - Радиостанции с VHF/UHF с AES шифрованием на чипе RDA - БЕЗ КЛАВИАТУРЫ

- Комбат Тактик-44 Плюс Защищенная цифровая рация КОМБАТ "ТАКТИК 44 ПЛЮС" (РДА), AES мощность 5 Ватт, 2 диапазона UHF+VHF, АКБ литий 2300 мАч, влагозащита IP-67, русский язык, комплект с усиленной гарнитурой с заушником

- Рация DMR Belfone bf-td930 с шифрованием arc4 и aes256 VHF: 136-174MHZ; UHF: 350-390MHz/ 400-480MHz/ 450-520MHz

- RETEVIS Ailunce HD1 DMR - RDA, AES256 (возможно не совместимое), IP67

- Zastone UV008 - RDA, AES256 (возможно не совместимое), IP67

## Радиостанции Low Band (30-50 МГц) диапазона для связи с танками/БМП с радиостанциями Р-123/ Р-173

- Т-90М - радиостанция Р-163-50У Дальность связи на частотах 30 до 80 МГц до 20 км на двухметровую штыревую антенну

- Т-80 - радиостанция Р-123М

- Т-72

- БМП-3 - Р-173

- БМП-2

- БТР-3А

### Носимые радиостанции для пехоты для связи с танками и БМП

- Motorola GP-380 30-42 / 35-50 МГц, 1/6Вт, 255 каналов, CTCSS/DCS, Select V, функция сканирования (Scan), "oдинокий" работник (Lone Worker), голосовая активация передачи (VOX), таймер ограничения максимальной длительности передачи (ТОТ), "режим шепота". DTMF-клавиатура. Переключаемый шаг сетки частот 12,5 кГц или 25 кГц. SmarTrunk II при установке дополнительного модуля. Соответствие военному стандарту надежности MIL STD 810 С/D/E. ~ 18 т.р.

- Roger KP-30 L/H 30-40 / 38-55 МГц, 0,5/2,5/5Вт, 99+1 канал, функция сканирования каналов, таймер ограничения максимальной длительности передачи (ТОТ). CTCSS при установки дополнительного модуля.

### Автомобильные радиостанции LowBand - диапазона для Танков/БМП/ на замену Р-123/ Р-173 (10-20 т.р.)

- Alan HM-43 39-50МГц, 10Вт, 16 каналов, CTCSS, функция сканирования (Scan), таймер ограничения максимальной длительности передачи (ТОТ).

Подробное описание и технические характеристики.

- Alinco DR-135LH 36-48МГц, 25Вт, 100+1 каналов, функция сканирования (Scan), таймер ограничения максимальной длительности передачи (ТОТ), режим передачи пакетных данных и/или подключение GPS-приёмника (RS-232). Стоимость: 10 т.руб.

- Alinco DR-M06TH 50-57МГц, 20Вт, 100+1 каналов, функция сканирования диапазона и памяти (SCAN), функция блокировки органов управления, функция ограничения времени передачи (TOT). Стоимость: 9568 руб.

- Motorola GM-360 29-36 / 36-42 / 42-50 МГц, 25-60Вт, 255 каналов, CTCSS/DCS, Select V, "oдинокий" работник (Lone Worker), передача статусных сообщений, голосовая активация передачи (VOX), функция сканирования (Scan), таймер ограничения максимальной длительности передачи (ТОТ). SmarTrunk II при установке дополнительного модуля. MIL-STD-810 по категориям C,D,E. Стоимость: 17205 руб.

- Vertex-Standard VX-3000L/4 - 29,7-37/37-50 МГц, 10/70Вт, 4 канала, СTCSS/DCS, декодер 2 тоновой сигнальной системы, кодер/декодер 5,6 тоновой сигнальной системы, функция сканирования (Scan), таймер ограничения максимальной длительности передачи (ТОТ). SmarTrunk II при установке дополнительного модуля. Режим передачи пакетных данных и/или подключения дополнительных устройств (DB-9). MIL-STD-810 по категориям C,D,E и F.

- Vertex-Standard VX-3000L/48 29,7-37/37-50 МГц, 10/70Вт, 48 каналов, CTCSS/DCS, декодер 2 тоновой сигнальной системы, кодер/декодер 5,6 тоновой сигнальной системы, функция сканирования (Scan), таймер ограничения максимальной длительности передачи (ТОТ). SmarTrunk II при установке дополнительного модуля. Режим передачи пакетных данных и/или подключения дополнительных устройств (DB-9). MIL-STD-810 по категориям C,D,E и F.

- Vertex-Standard VX-3000L/120 - 29,7-37/37-50 МГц, 10/70Вт, 120 каналов, CTCSS/DCS, декодер 2 тоновой сигнальной системы, кодер/декодер 5,6 тоновой сигнальной системы, функция сканирования (Scan), таймер ограничения максимальной длительности передачи (ТОТ). SmarTrunk II при установке дополнительного модуля. Режим передачи пакетных данных и/или подключения дополнительных устройств (DB-9). MIL-STD-810 по категориям C,D,E и F.

- Vertex-Standard VX-5500L 29,7-38/37-50 МГц, 10/70Вт, 250 каналов, CTCSS/DCS, DTMF, ANI, функция сканирования (Scan), таймер ограничения максимальной длительности передачи (ТОТ). SmarTrunk II при установке доп. модуля. Режим передачи пакетных данных и/или дополнительных устройств (DB-25). MIL-STD-810 по категориям C,D,E.

Стоимость: 22630 руб.

- Vertex-Standard VX-6000L 29,7-38/37-50 МГц, 50/120Вт, 250 каналов, CTCSS/DCS, DTMF, ANI, функция сканирования (Scan), таймер ограничения максимальной длительности передачи (ТОТ). SmarTrunk II при установке доп. модуля. Режим передачи пакетных данных и/или дополнительных устройств (DB-25). MIL-STD-810 по категориям C,D,E.

### LowBand ретранслятор

- LowBand ретранслятор SPECTRA ENGINEERING MX800 30- 520 МГц

## Автомобильные радиостанции с GPS + APRS

## Автомобильные радиостанции VHF диапазона

## Радиостанции с VHF/UHF супергетеродины с AES 256, с IP67/68

- Коммерческие радиостанции в настоящий момент неизвестны. По сообщениям разработчиков невозможно втиснуть два супергетеродина на VHF/UHF диапазоны в корпус обычной радиостанции.

## Так что же выбрать: Практические выводы

- Универсальной носимой (не автомобильной) радиостанции с VHF/UHF диапазоном супергетеродина с AES шифрованием НЕТ.

- в батальоне организуется DMR сеть с ретранслятором VHF/UHF ~ 60-100 т.р.

для солдат на 1-й линии обороны/сержантов/Взводных - связь на 2-3 км у условиях городской застройки. UHF (400-480 МГц) Радиостанция супергетеродины с AES 256, с IP67/68 ~ 15-20 т.р. с доп. аккумуляторами 2-3 шт.

- Комбат Тактик 44 Про - пока альтернативы нет + Baofeng UV 9Plus/Pro для открытой связи на диапазоне VHF

для офицеров на 1-й линии обороны - 2 радиостанции для связи внутри подразделения и для связи с другим подразделениями на VHF с шифрованием AES

для связи с солдатами и защиты от РЭП - UHF (400-480 МГц) Радиостанция супергетеродины с AES 256, с IP67/68

- Комбат Тактик 44 Про / Комбат Милитари 54 Про

для связи с танкистами, БМП/ БТР/Артиллерией, разведкой - уровня Рота - Батальон - Радиостанции с VHF/UHF с AES шифрованием на чипе RDA

- AnyTone AT-D878UV

- Для разведки, офицеров, артиллеристов - Рация цифровая КОМБАТ Т-44 "СТАЛКЕР" до 10 Вт, 3 диапазона (105-130 и 136-174 и 400-470), акб до 3500 мАч, IP68

### Радиостанции для автотранспорта, танков, БТР, БМП - БЕЗ ШИФРОВАНИЯ AES, БЕЗ функций ретранслятора CrossBand

- Защищенная стационарная рация "ТАКТИК 440 БАЗА" РЭБ стойкий СУПЕРГЕТЕРОДИН, мощность 50 Вт, 2 диапазона VHF 136-174 + UHF 400-470 - 78-95 т.р.

- Автомобильных Радиостанций DMR супергетеродин на VHF / UHF с шифрованием AES нет, есть автомобильные рации с функцией ретранслятора CrossBand

### В тылу, 3 эшелон

для тыловых подразделений уровня части организуется DMR сеть с ретранслятором.

- минимум DMR радиосвязь - Baofeng DM-1801/Baofeng DR-1801UV новая на чипе A6 стала хуже т.к. не поставить альтернативную прошивку OpenGD77 - если не требуется шифрование

- для шифрованной связи руководству части AnyTone AT-D878UV

- для солдат в карауле Комбат Тактик 44 Про - шифрование и частичная защита от РЭП

- ретрансляторы д.б.

на 2 диапазона VHF/UHF с поддержкой DMR

- супергетеродины

## Ретрансялторы DMR

- Переносной цифровой ретранслятор "КОМБАТ ТРАНС МИНИ" мощность 12 Вт, UHF дуплексор 430-440 Мгц - 56-66-73 т.р.

- Переносной цифровой ретранслятор "КОМБАТ ТРАНС КЕЙС" мощность 40 Вт, UHF диапазон 400-470 Мгц, питание 12-40V или 220В, резервный АКБ 16.000 гелевый -98-128 т.р.

- Штабной цифровой ретранслятор "КОМБАТ ТРАНС-4000 БАЗА" мощность 40 Вт, UHF диапазон 400-470 Мгц - 78-95 т.р.

- Сетевой цифровой ретранслятор "КОМБАТ ТРАНС СЕТЬ" (Hytera-1065) IP сеть, мощность 50 Вт, UHF 400-470, питание 12 или 220 В - 225-295 т.р.

- Стационарный сетевой ретранслятор HYTERA-1065 мощность 50 Вт, IP сеть, VHF 136-174 или UHF 400-470, питание 12 или 220 В - 175-245 т.р.

- Мобильный цифровой ретранслятор КОМБАТ МАНПАК-40 мощность 40 Вт, UHF диапазон 400-470 Мгц, питание 12V - 88 т.р.

- Мобильный цифровой ретранслятор КОМБАТ МАНПАК-40 мощность 40 Вт, UHF диапазон 400-470 Мгц, ( VHF:136-174MHz; UHF:350-400MHz/ 400-480MHz/ 450-520MHz) питание 12V -115 т.р.

## см. также

- https://topwar.ru/211386-grazhdanskie-radiostancii-racii-v-zone-svo.html Гражданские радиостанции в зоне СВО

- https://habr.com/ru/post/249901/ Об APRS