Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 свежее Партия 395, март 2015г.

Масло заявлено как ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D.

## Технические характеристики

1) Масло проходит рамки стандарта SAE и может называться 5W-30

2) Щелочное число - 10.3 хороший результат, хорошие моющие свойства и соответствует Ford WSS-M2C913-D

3) Зола сульфатная не высока 1.17 - что опять только плюс.

4) Температура застывания -44°С - отлично для 5W-30 на гидрокрекинге.

5) Температура вспышки 232 - тоже выше чем в среднем по палате гидрокрекинговых.

6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером -30С - 4040 - очень хороший результат, масло можно лить в зиму спокойно.

7) NOACK испаряемость масс (угар) 12.7 - NOACK не очень, еле уложился в ACEA A5/B5-2010. Но не криминал.

8) Содержание серы 0,240 - очень не велико, масло на современном пакете присадок.

9) Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора

10) Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция и бора. (салицилаты кальция + сукцинимиды бора)

## Вывод

Хорошее масло, все выполнено точно и соответствует заявленному.

Из плюсов

- хорошие низкотемпературные свойства, можно не боятся на нем зимой.

- Высокое щелочное число - хорошие моющие/нейтрализующие свойства.

- Низкая зольность масла и содержание серы - современный пакет присадок.

- Из недостатков

- высоковат NOACK 12.7 - но он вписывается в требования, поэтому вопросов не имеем.

## Ссылки

- обсуждение 1

- обсуждение 2