## Содержание

- 1 Подготовка радиостанции к работе

2 Создание списка контактов. Выбор ID для контактов

- 2.1 Создание Общего Канала (группы)

- 3 Назначение ID настраиваемой радиостанции

- 4 Подготовка ключей шифрования

- 5 Настройка каналов

- 6 Ссылки

## Подготовка радиостанции к работе

Необходимо заметить, что без «центра управления коммутацией/сетью» возможности DMR-сети описываемого ТЗУ также несколько ограничены, но превышают возможности радио сетей 3-, 4-поколений ВС РФ. [1]

см. Радиосвязь в Армии России. 4-е поколение радиосвязи ТЗУ- комплекс “Арбалет

Пользователь должен реализовать следующий алгоритм подготовки станции к работе:

- составить список контактов – перечень абонентов с которыми будет взаимодействовать конкретная радиостанция, принадлежащая абоненту с определенной ролью (ком. группы, ком. отделения/взвода)

- присвоить цифровой (до 8 цифр) ID настраиваемой радиостанции

- подготовить ключи шифрования AES256 для каналов связи

- настроить каналы связи – назначить (сконфигурировать) каналу частоту, контакты(абоненты) обладающие доступом к этому каналу, выбрать ключи шифрования для этого канала

- настроить группы каналов - зоны (Zone) – аналог групп контактов в вашем смартфоне (семейная, работа и т.п)

- настроить необходимые сервисные функции р/с и функции обязательные для стандарта DMR.

В качестве программного обеспечения использовано программное обеспечение D878UVII версии 3.01, скаченное с сайта производителя anytone.net.

## Создание списка контактов. Выбор ID для контактов

Для начала конфигурирования запускаем программу «D878uvII», выбираем

File->New.

Во-первых, нужно присвоить всем радиостанциям (в рамках вашей DMR-сети вашего подразделения/организации) уникальные числовые идентификаторы (ID). Так же желательно, чтобы ID являлся неким псевдонимом подразделения.

Абстрактный пример:

- 15-й полк (р/с штаба полка получают ID-00015ХХ)

- штаб 1-го батальона ID-00115ХХ

- штаб 2-го ID-00125ХХ

- штаб 3-го ID-00135ХX

- 1-я рота 1-го батальона - ID-01115ХХ

- 3-я рота 2-го батальона ID-03125ХХ

- 2-й взвод, 1-й роты, 1-го батальона 15-го полка - ID-21115ХХ.

- где ХХ – конкретный номер стации в подразделении с указанным ID.

Остается к полученному ID добавить еще пару символов (ХХ) для обозначения номера радиостанции в конкретном подразделении. Во взводе мы спроектировали 13 штук, значит нужны ID от 2111501 до 2111513.

Итак, с помощью 7-ми знаков в ID мы смогли выдать неповторяющиеся идентификаторы всем радиостанциям.

Для формирования списка контактов в радиостанции, в окне программы «D878UVII версии 3.01», слева, выбираем вкладку Digital->Contact/Talk Group и вписываем ID радиостанции.

При вводе ID откроется меню ввода для формирования списка контактов:

Рис.6. CPS D878UVII Создание Контакта

В поле Name (имя контакта), для упрощения введено значение ID. Имена типа «ком. взвода» и т.п. в данном примере не используются.

Поле Call Type (тип вызова) установлен приватный т.к. в нашем случае ID закреплен за конкретным должностным лицом (ролью).

В поле TG/DMR ID отображается ID радиостанции.

Поле Call Alert (предупреждение о вызове) конфигурируется на усмотрение пользователя, в настоящем примере – None (не используется).

Нажимая Next создаем следующий контакт. По завершении ввода всех контактов нажимаем ОК. Результат конфигурирования представлен на рисунке ниже.

Рисунок 7. Результат конфигурирования списка контактов

Программа конфигурирования требует, чтобы в списке контактов был хотя бы один контакт типа «группа» (общий канал), поэтому в списке присутствует Contact 1, созданный программой по умолчанию. Но мы с вами должны сформировать о/к в соответствии со схемой организации связи стандарта DMR (Рисунок 5) и ролью пользователя.

Значение «Name» при вызове будет отображаться на экране радиостанции, при условии, что данные контакта внесены в список контактов на радиостанции получающий вызов.

### Создание Общего Канала (группы)

Рассмотрим процедуру создания Общего Канала (группы) для 2-го взвода, 1-й роты, 1-го батальона 15-го полка.

Общий Канал (группы) – аналог радиосети у систем связи предыдущих поколений.

В соответствии с нашей структурой ID для примера можно выделить диапазон ID от 2111590 до 2111599 для групповых вызовов. При работе в группе все, кто вызывает ID группы передают всем, кто в данный момент слушает эту же группу. Т.е. количество групп – это, по сути, минимальное количество каналов.

Доработаем наш список контактов до вида, обеспечивающего общий канал для 2-го взвода. Общие Каналы в соответствии со схемой связи необходимы для взаимодействия командира взвода с:

- группами управления

- группами огневой поддержки

- маневренными группами разных отделений.

Рис 8. Список контактов включающий каналы для персональных вызовов и общие каналы (группы)

## Назначение ID настраиваемой радиостанции

Для назначения ID выбираем Digital->Radio ID List и вводим ID соответствующий роли пользователя.

Присвоение ID радиостанции

Radio ID – это ID конфигурируемой радиостанции, Name – имя радиостанции. Вы можете присвоить в качестве имени удобное вам значение. Этот параметр нужен для того, что если вы будете связываться с ранее неизвестной вам радиостанцией, то эта радиостанция видела как ваш ID, так и ваш псевдоним (позывной).

Рекомендуем отключить передачу в эфир имени радиостанции. Поле Name при передаче может не шифроваться.

## Подготовка ключей шифрования

Переходим во вкладку Digital->AES Encryption Code и вводим ключи. Длина ключа 256 бит или 64 печатных символа. Символы для формирования ключа рекомендуем формировать программным генератором случайных чисел (просим внимательно отнестись в к выбору этой программы и не использовать генераторы «псевдо» случайных чисел). Для каждого канала нужен как минимум один ключ.

CPS D878UVII - Создание Ключей Шифрования AES256

Encryption ID – необходимый уникальный ID ключа, по сути это номер ключа в таблице для поиска в процессе связи – принимающая радиостанция ищет в своей таблице ключ, соответствующий данному ID; Encryption Key – сам ключ.

- Шифрование необходимо не только для собственно шифрования переговоров, но и для аутентификации пользователя. При использовании переговорных таблиц Правил Скрытого Управления Войсками. Возможно ситуация когда неавторизованный пользователь будет одевать указания и запрашивать информацию выдавая себя за военнослужащего вашего подразделения.

- Минимально необходимым шифрованием является стандарт AES256, MAES-512 (дополнительный вариант шифрования компани Комбат основанный на AES256 с увеличением длинны ключа до 512 бит и собственным AES подобным алгоритмом шифрования)

## Настройка каналов

Переходим на вкладку Common Setting->Channel. Выполняем настройку каналов. Результат настройки представлен на рисунке ниже.

Рисунок 11 – Раздел для настройки DMR-канала

На странице настроек выполняем ввод следующих значений:

- Channel Name – имя канала

- Receive Frequency – частота приема

- Transmit Frequency – частота передачи

- Correct Frequency[Hz] – коррекция частоты (не требуется)

- Channel Type – D-Digital – цифровой, DMR

- Transmit Power – мощность передатчика(!)

- Band Width – полоса излучения/приема

- TX Permit – разрешение передачи, выбираем Always

- Scan List – список сканирования, в данном случае отсутствует, требует настройки в зависимости от схемы организации связи

- DMR MODE – Simplex – только прием или только передача (в вашем сотовом телефоне – «дуплекс»)

- Contact – указан ID группы, которую мы будем использовать для общения в данном канале

- Radio ID – это ID конфигурируемой радиостанции

- Color Code – цветовой код, аналог DCS/CTCSS кодов для аналоговых радиостанций. Предназначен для разделения 1-го канала между несколькими группами пользователей. Абоненты у которых установлен один и тот же Color Code (DCS/CTCSS-код) будут слышать только абонентов у которых установлен такой же код на передачу. Позволяет фильтровать ненужные разговоры в общем канале. В аналоговых каналах используют также для защиты от помех(т.к. помехи не имеют встроенного в сигнал ColorCode/DCS/CTCSS-кода. Может иметь любое значение, ДОЛЖНО быть одинаковым для принимающей и вызывающей станции в данном канале. обычно ставится 1.

- Slot – Slot 1 – это тайм слот TDMA DMR, для симплексного режима выбираем значение «1»

- Receive group list – список групп приема, в одном канале мы можем принимать несколько групп

- AES Encryption code – ID ключа шифрования сгенерированного в предыдущем разделе, смотри на иллюстрации ниже (Рисунок 10)

17. Остальные поля настройки:

- PTT prohibit – запрет передачи, если опция включена, то вы не сможете передавать, будьте внимательны!

- Work Alone – режим одинокого работника. Суть данного режима -

- Send Talker Alias - При включении данной опции в эфир будет передаваться Name радиостанции. Не рекомендуется устанавливать эту опцию.

Указанные настройки актуальны для схемы связи без ретранслятора. При организации связи с использованием ретранслятора используются иные значения полей.

В результате конфигурирования на радиостанциях всех каналов будет сформирована таблица представленная на рисунке ниже.

## Ссылки

- https://lib.qrz.ru/book/export/html/28912 основы радиосвязи