Названия меню актуальны для CHIRP от 2023-03-04

## Содержание

- 1 Loc - №

- 2 Frequency - Частота

- 3 Name - Имя

- 4 Tone Mode - Вид субтона (Настройка типа субтона для Шумоподавителя на передачу и приём)

- 5 Tone - ТонПРД (Тон для передачи)

- 6 ToneSql/ToneSquelch - ТонШПД (Тон Шумоподавителя для передачи и приёма)

- 7 DTCS Code - DTCSПРД (передача и приём)

- 8 DTCS Rx Code (приём)

- 9 DTCS Pol (Polarity)

- 10 Duplex - Дуплекс

- 11 Offset - Смещение

- 12 Mode - Режим

- 13 Tune Step - Настройка шага

- 14 Skip - Пропуск

- 15 Cross Mode - Кроссрежим

## Loc - №

Порядковый номер канала . Максимальное количество каналов указано в характеристиках вашей радиостанции. Немного выше таблицы каналов вы можете увидеть поле Диапазон каналов, в котором указываете сколько каналов хотите записать в рацию.

## Frequency - Частота

В этом поле указывается частота приёма канала в Мегагерцах.. Если дуплекс выключен, то это будет также и частотой передачи.

## Name - Имя

Имя канала, которое вы можете написать в на латинице или цифрами. Максимальное и минимальное количество знаков этого поля разные для каждых радиостанций, поэтому нужно смотреть эти значения в характеристиках вашей рации.

## Tone Mode - Вид субтона (Настройка типа субтона для Шумоподавителя на передачу и приём)

В этом поле настраивается режим приёма или передачи аналоговых CTCSS или цифровых DCTS тонов. Эти тоны играют роль опознавания свой-чужой подмешиваясь в сигнал радиостанции и как правило используются для того чтобы отсекать сигнал шума от сигнала радиопередачи, когда помехи очень значительны и открывают шумодав. Таким образом даже высокий сигнал помехи не будет открывать шумодав рации, если в нем не присутствует аналоговый или цифровой синал. Сигнал настраивается отдельно на передачу (в о все ваши передачи будет добавляться тоновый сигнал, а слышать вы можете любые сигналы) и отдельно на передачу и приём (вы будете передавать сигнал с тоном и слышать только передачи помеченные тоновым сигналом).

Ниже значения поля, и их назначение:

- (None): Тон или код не передаётся. Шумоподавитель открыт - это значит что рация принимает все передачи а не только кодированные тоном.

- Tone: При передаче используется аналоговый CTCSS-тон, при приёме тон не определяется и соответственно шумоподавитель открыт и принимаются любые передачи. Тон который будет передаваться, вы можете указать в Колонке Tone - ТонПРД (раньше был Тон).

- TSQL: CTCSS Тон передаётся, шумоподавитель настроен на приём только этого тона. Тон который должен использоваться для данного режима вы можете указать в колонке ToneSquelch/ToneSQL(ТонПРД).

- DTCS: DTCS/DCS код передаётся, Шумоподавитель настроен на приём этого же цифрового тона. Код который используется для этого режима вы можете указать в колонке DTCS Code (DTCSПРД)

- Cross: Комплексная настройка шумоподавителя. Настраивается в колонке Cross mode (Кроссрежим). Более детально ниже, в описании данной колонки.

## Tone - ТонПРД (Тон для передачи)

В этой колонке прописываем CTCSS тон для передачи если Tone Mode (Вид Субтона) настроен на Tone. В Cross mode (Кроссрежиме), это поле исполняет другую роль. В описании к полю кроссрежим - подробнее.

## ToneSql/ToneSquelch - ТонШПД (Тон Шумоподавителя для передачи и приёма)

Здесь указывается CTCSS тон который будет передаваться и использоваться шумоподавителем для приёма, если Tone Mode (Вид Субтона) настроен на TSQL. В Cross mode (Кроссрежиме), это поле исполняет другую роль. В описании к полю кроссрежим - подробнее.

## DTCS Code - DTCSПРД (передача и приём)

Здесь указывается цифровой DTCS код который будет передаваться и использоваться шумоподавителем для приёма, если Tone Mode (Вид Субтона) настроен на DTCS. В Cross mode (Кроссрежиме), это поле исполняет другую роль. В описании к полю кроссрежим - подробнее.

## DTCS Rx Code (приём)

Здесь DTCS код который используется для настройки шумоподавителя на приём этого кода (если рация поддерживает эту возможность) и Tone Mode (Вид Субтона) настроен на Cross (Кроссрежим)

## DTCS Pol (Polarity)

Здесь настраивается DTCS полярность передаваемого кода и кода который используется шумоподавителем для приёма, если DTCS используется для приёма или передачи. Первая буква обозначает полярность передачи, вторая - приёма. N для нормальной полярности, R для реверсивной (перевёрнутой) полярности.

## Duplex - Дуплекс

Настройка Duplex (дуплекс) режима для канала.

- Если выбрано None, то частота передачи и приёма будут одинаковые.

- Если + или - (плюс или минус), тогда частота передачи, будет выше или ниже (соответственно) от частоты приёма, на значение которое указано в колонке Offset (Смещение).

- Если Duplex (дуплекс) настроен на split то в колонке Offset (Смещение) должна быть записана абсолютная частота передачи которая будет использоваться (если рация поддерживает эту возможность).

- Если в графе указано значение off - возможность передачи на этом канале будет отключена, т.е. на этом канале рация будет работать только на приём. (если рация поддерживает эту возможность).

Обратите внимание, что для симплексных каналов, должно здесь должно быть значение None и каналы репитеров должны быть настроены на +, -, или split.

## Offset - Смещение

Здесь указывается разница между частотой передачи и приёма, для каналов которые используются в режиме Duplex (Дуплекс).

## Mode - Режим

Здесь указывается модуляция приёма и передачи канала.

- FM -

- NFM -

## Tune Step - Настройка шага

Используется для настройки шага переключения частот на канале.

## Skip - Пропуск

Пропуск канала в режиме сканирования

- S: Пропустить данный канал при сканировании.

- P: Этот канал приоритетный.

## Cross Mode - Кроссрежим

В этом поле настраивается шумоподавление канала, когда для приёма и передачи используются разные комбинации CTCSS-тонов и DTCS/DCS коды.

в случае если Tone Mode (Вид Субтона) настроен на Cross. Каждое значение состоит из двух технологий разделённых стрелкой (->). Значение слева от стрелки, определяет способ селективного вызова, который используется при передачи. Справа от стрелки - режим шумоподавления. Ниже описание используемых тонов:

- Tone: - имеются ввиду CTCSS тоны. Тон передачи указывается в колонке Tone (ТонПРД), тон приёма в ToneSql (ТонШПД).

- DTCS: - имеются в виду DTCS/DCS коды. Код передачи в поле DTCS Code, код приёма в DTCS Rx Code.

- <blank> (пустота): значит что для передачи или приёма не применяется ни один метод.

Возможные значения поля :

- Tone->Tone: Это значит что используется поле Tone (ТонПРД) в качестве тона для передачи, и ToneSql (ТонШПД) в качестве принимаемого тона.

- Tone->DTCS: Это значит что используется поле Tone (ТонПРД) в качестве тона для передачи, и DTCS Rx Code в качестве принимаемого тона.

- DTCS->Tone: Это значит что используется значение поля DTCS Code для передачи кода, и ToneSql (ТонШПД) в качестве принимаемого тона.

- ->Tone: Это значит что для передачи не используется тон или DTCS код, но принимаются только тоны указанные в поле ToneSql.

- ->DTCS: Это значит что для передачи не используется тон или DTCS код, но принимаются только тоны указанные в поле DTCS Rx Code.

- DTCS->: Это значит что для передачи используется DTCS код из поля DTCS Code, но шумоподавитель открыт, и принимает все передаваемые сигналы.

- DTCS->DTCS: Это значит что для передачи используется DTCS код из поля DTCS Code, и принимаются только тоны указанные в поле DTCS Rx Code.