ОПТИМИЗАЦИЯ ОБМЕНА БИТТОРРЕНТ ТРАФФИКОМ В ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ - информация про RETRACKER (ретрекер) (tm)

ВНИМАНИЕ !!!

Написанный ниже текст предназдачен только для специалистов, работающих в сфере провайдерских услуг.

Если вы обычный пользователь - данная информация для вас не может быть полезна, поскольку все написанное ниже может быть реализовано только на провайдерском уровне совместно с rutracker.org . Не пытайтесь что либо делать самостоятельно - это все равно не будет работать.

Как вам должно быть известно технология битторрент, как впрочем и любая другая p2p система работает только в том случае если между IP адресами участников обмена можно установить прямое соединение. Т.е по крайней мере один IP адрес должен быть "реальным", чтобы инициировать соединение. 2 адреса находящиеся за NAT участвовать в обмене через трекер не смогут - в списках пиров они будут присутствовать как NAT адреса их провайдеров, однако участники обмена (которые имеют адреса 10.х.х.х, 192.168.х.х ) тем не менее установить соединение между собой не смогут.

Следствием этого является так же и то, в больших (а в Москве- и очень больших) домашних сетях, находятся тысячи, и десятки тысяч компов, которые обьеденены в одну сеть с бесплатным пирингом и высососкоростными каналами связи. При этом, как уже было выше замечено, технология битторент не позволяет этим пользователям установить между собой связи для обмена трафиком из за того, что они регистрируются на трекере с IP адресами NAT.

Проблема эта нам хорошо известна и чтобы оптимизировать внутренний битторрент-трафик в таких огромных массивах приватных IP адресов - нами была разработана технология retracker(tm) которая позволяет пользователям локальных сетей устанавливать соединения между приватными IP адресами внутри своей сети. (Да и вообще любыми адресами, находящимися в пределах одного пиринга.)

Реализована эта технология довольно просто - внутри сети, в пределах пирингового пространства ставится дополнительный трекер, который обслуживает только приватные подсети.

Основной трекер "зная" диапазоны IP адресов каждого провайдера - при необходимости выдает пользователю кроме основного трекера, дополнительный адрес, того трекера который внутри сети.

Битторрент клиент пользователя обращаясь на оба трекера получает с основного (нашего) списки реальных IP адресов для обмена трафиком, а с ретрекера - списки приватных IP адресов, для обмена трафиком внутри локальной сети.

Retracker прост в реализации, и может быть установлен на любой UNIX/Windows компьютер, любой мощности и конфигурации.

Есть и некоторые ограничения и особенности - но о них чуть позже.

Собственно на данный момент Retracker проходит "обкатку" в домашних сетях оператора iHome связанных общим пирингом. После завершения тестирования мы готовы будем предложить эту систему для всех желающих.

К чему я это пишу?

- К тому что, во первых, проблема "внутреннего" битторрента нам известна, и мы готовы работать над ней.

- Во вторых, насколько мне известно пользователи некоторых операторы пытаются решить эту проблему "на коленке" путем пропатчивания скачанных torrent-файлов, подмены адресов трекера на внутренние и т.п.

Не трудно догадатся, что после таких "доработок" у юзеров нормально не работает ничего, и они испытывают, мягко говоря дискофорт

- В третих, не стоит создавать либо стимулировать создание внутренних трекеров как таковых. Дело в том что трекер начинает нормально работать после 10-20 тыс клиентов в ОНЛАЙНЕ, это примерно 100 000 зарегистрированных пользователей. Домашние сети как правило имеют меньший масштаб, поэтому такой трекер обречен на постоянное "умирание". Идея создать "интернет в интернете" - не нова, и вы прекрасно знаете что это нереально.

admin

21-Сен-07 ( ред. 04-Фев-08)

## Ссылки

- rutracker.wiki - источник (заблокировано РКН)