Взвод связи мсб состоит из:

2-х отделений управления

- командира и

- начальника штаба батальона

- и отделения связи.

Отделения управления предназначены для обеспечения и организации радиосвязи командиру и штабу батальона со

- старшими командиром и штабом полка/бригады

- подчиненными подразделениями (ротами, взводами батальона, приданными подразделениями )

В каждом из 2-х отделений управления имеется МБУ БТР-80КМ или БМП-2КМ (по одной).

Отделение связи предназначено для обеспечения радио- и проводной связи:

для обеспечения радиосвязи имеются УКВ радиостанции:

- Р-168-5УН=3 шт, 30-108 МГц, 3 кг, 10 км,

- Р-168-0,5=1 шт (типа баофенг) 146-174 МГц, 2-5 км, 1-5 Вт, 450 гр

- КВ радиостанция Р-168-5КН=1;

- для засекречивания КВ радиосети, организуемой в батальоне на радиостанциях Р-168-5КН, имеется аппаратура Т-231-1У=4, три из которых выделяются в мср;

- для организации телефонной связи имеются коммутаторы П-193М2=2 (с телефонными аппаратами ТА-57=16) и кабель П-274М= 30 км;

- для зарядки АКБ носимых радиостанций имеются два полевых зарядных устройства (ПЗУ);

- для перевозки имущества связи и личного состава отделения имеется БТР-80 (БМП-2), радиостанция Р-168-25У которого может быть использована для обеспечения и организации связи.

### Организационно-штатная структура и основное вооружение взвода управления минометной батареи

Минометная батарея состоит:

- из управления батареи (командир батареи, заместитель по воспитательной работе, старшина, санинструктор, старший шофер),

- взвода управления (командир взвода, отделение разведки, отделения связи),

- 2-х огневых взводов (в каждом по 4-е 120-мм миномета).

Всего в минометной батарее:

- личного состава - 66 чел.,

- радиостанций - 4,

- минометов -8,

- автотягачей - 8,

- кабеля - 12 км.

В минометной батарее имеются:

в отделении связи ву минбатр –

- Кабель П-274М -12 км,

- Коммутатор П-193М2 = 1 шт + телефонные аппараты ТА-57 = 8 шт

- УКВ радиостанция Р-168-5УН-1/1Е/2 = 3 шт (30-108 МГц), 0,25-8 Вт, 10 км, 3 кг

- Зарядное устройство АКБ - ПЗУ = 1 шт.

## Порядок разработки схемы радиосвязи в мсб (тб)

Исходными данными для разработки схемы радиосвязи батальона являются:

- распоряжение по связи штаба бригады/полка

- решение начальника связи батальона на организацию связи

- наличие сил и средств радиосвязи, их закрепление за должностными лицами, радиосетями (радионаправлениями), требуемые виды связи.

Схема радиосвязи разрабатывается в следующей последовательности:

- на участке карты, свободном от тактической обстановки, либо на ее обратной стороне в виде прямоугольников наносятся пункты управления батальона, вышестоящего штаба, штаба через инстанцию вверх, подчиненных и приданных подразделений, которые обозначаются соответствующими знаками (флажками красного или черного цвета) и подписываются;

- после этого на пунктах управления наносятся условные обозначения радиостанций, КШМ, МБУ и указывается их закрепление за должностными лицами КНП батальона;

- затем в соответствии с принятой организацией управления в батальоне на бой определяется состав радиосетей, а на схеме радиостанции, работающие в одной радиосети, соединяются линиями. Все радиосети и радионаправления нумеруются. Номера указывает начальник связи бригады на основании выписки из радиоданных вышестоящего штаба. Каждая радиосеть (радионаправление) именуется по функциональному предназначению.

На схеме работа одной радиостанции в нескольких радиосетях показывается следующим образом:

- включение радиостанции в основную сеть показывается вертикальной сплошной линией и точкой на пересечении с горизонтальной линией;

- временное включение в другие сети показывается либо пунктирной линией, либо сплошной линией со стрелкой к соответствующей радиосети.

Все условные знаки, надписи и обозначения на схеме радиосвязи батальона делаются черным цветом, аккуратно и четко, с соблюдением правил оформления боевых документов.