## Выбор радиостанция Лира

- какие радиостанции выбрать,

- на что обратить внимание,

- почему выбираем "Lira", а не "Motorola"/"Hytera"/"Baofeng"/и т.о.

- множество других вопросов связанных с как с выбором оборудования так и с организацией связи.

### F.A.Q. или Ча.Во.

В: Причины выбора "Lira", а не "Motorola"/"Hytera"/etc.

О: Выбор пал на Lira по ряду причин:

а) постоянная доступность абонентского и базового оборудования на складах (что позволяет развернуть обширную радиосеть), в отличии от

- Motorola которая является санкционным оборудованием

- Hytera - дорогая для насыщения обычной пехоты цифровой связью

- Baofeng - проблемы с совместимостью шифрования на разных версиях ПО

б) Распространенный стандарт связи - DMR

в) Возможность быстрого развертывания

г) Цена. Немаловажный факт для массового наполнения войск средствами связи

д) Наличие 40 и 256-битного шифрования

е) последний, но не маловажный аспект - данные радиостанции в пехоте являются РАСХОДНИКОМ за утерю которого не похвалят, но точно не казнят.

ж) масса других, список будет дополняться...

В: шифрование используемое Lira совместимо с ARC4/AES256, используемым Motorola?

О: Да, совместимо. Радиостанции Lira DM1000 и Lira DP2000/Lira 2600 работают с ARC4/AES256, используемым Motorola.

В: где брать CPS для программирования радиостанций Lira?

О:

а) на сайте https://lira-radio.ru, в разделе "софт"

б) выкладывал тут на канале: https://t.me/tochka_radio/296

В: как быстро сгенерировать 256-битные ключи для использования в радиостанциях?

О: есть онлайн-генераторы ключей. Один из них: https://wiki.merionet.ru/onlajn-generator-ustojchivyx-parolej/

В: Как рассчитать количество радиостанций для пехотного/БТ/артиллерийского подразделения?

О: для начала ознакомиться с конспектом по теме: "организация связи пехотных/БТ/артиллерийских подразделений"

В: Какое количество ключей возможно прописать в файле настроек (кодплаге) радиостанций "Lira"?

О: в каждой из 3х категорий (Basic, ARC4, AES256) можно прописать до 32х ключей. Это применимо для станций DP2000/2600, DM1000.

В: Функция RAS доступна в оборудовании Lira?

О: Функция RAS в настоящий момент отсутствует.

## Ссылки

- https://t.me/ghost_of_novorossia/8610 - первоисточник