Содержание ОПБ-88/97

# ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА

- — функция безопасности, состоящая в быстром переводе активной зоны реактора в подкритическое состояние и поддержании ее в подкритическом состоянии;

- — комплекс систем безопасности, выполняющий функцию аварийной защиты.

Далее в тексте Правил — аварийная защита

2. АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ* — состояние АС, характеризующееся нарушением пределов и/или условий безопасной эксплуатации, не перешедшее в аварию.

3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО АС** — должностные лица, которые наделены правами и обязанностями, а также несут ответственность за эксплуатацию АС.

4. АКТИВНАЯ ЗОНА — часть реактора, в которой размещены ядерное топливо, замедлитель, поглотитель, теплоноситель, средства воздействия на реактивность и элементы конструкций, предназначенные для осуществления управляемой цепной ядерной реакции и передачи энергии теплоносителю.

5. ВНУТРЕННЯЯ САМОЗАЩИЩЕННОСТЬ РУ* — свойство обеспечивать безопасность на основе естественных обратных связей и процессов.

6. ГРУППА РАБОЧИХ ОРГАНОВ СУЗ — один или несколько рабочих органов СУЗ, объединенных по управлению с целью одновременного совместного перемещения.

7. ДИАГНОСТИКА — техническое наблюдение за системами (элементами) с целью определения и/или предсказания по заданным значениям параметров или признакам возможности выполнения предусмотренных функций.

8. ЗАПРОЕКТНАЯ АВАРИЯ* — авария, вызванная неучитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений персонала, которые могут привести к тяжелым повреждениям или к расплавлению активной зоны, уменьшение последствий которой достигается управлением аварией и/или реализацией планов мероприятий по защите персонала и населения.

9. ИЗВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕАКТИВНОСТЬ — такое перемещение или изменение состояния средств воздействия на реактивность, которое приводит к вводу положительной реактивности (введение средств воздействия на реактивность — приводит к вводу отрицательной реактивности).

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СУЗ — устройство, состоящее из привода, рабочих органов и соединительных элементов, предназначенное для изменения реактивности активной зоны реактора.

11. ИСХОДНОЕ СОБЫТИЕ* — единичный отказ в системах АС, внешнее событие или ошибка персонала, которые приводят к нарушению нормальной эксплуатации и могут привести к нарушению пределов и/или условий безопасной эксплуатации. Исходное событие включает все зависимые отказы, являющиеся его следствием.

12. КАНАЛ КОНТРОЛЯ — совокупность датчиков, линий передачи, средств обработки сигналов и/или демонстрации параметров, предназначенная для обеспечения контроля в заданном проектом объеме.

13. КАНАЛ СИСТЕМЫ* — часть системы, выполняющая в заданном проектом объеме функцию системы.

14. КОМПЛЕКТ АППАРАТУРЫ АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ — часть аварийной защиты, выполняющая в заданном техническим проектом РУ объеме функции контроля и управления аварийной защитой.

15. КОНТРОЛЬ — получение, обработка, передача для демонстрации персоналу и/или в устройства для управления сигналов, которые соответствуют значениям параметров технологического процесса или состояниям оборудования РУ.

16. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ* — квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности АС является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

17. ЛОКАЛЬНАЯ КРИТИЧНОСТЬ — критичность, достигаемая в части активной зоны, хранилища ядерного топлива или какого-либо объема, содержащего ядерные делящиеся материалы.

18. МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗАПАС РЕАКТИВНОСТИ — реактивность, которая может реализоваться в реакторе при извлечении из активной зоны всех средств воздействия на реактивность и других извлекаемых поглотителей для момента кампании и состояния реактора с максимальным значением эффективного коэффициента размножения.

19. НАРУШЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РУ — состояние РУ, характеризующееся нарушением эксплуатационных пределов и условий.

20. НЕЗАВИСИМЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕМЕНТЫ)* — системы (элементы), для которых отказ одной системы (элемента) не приводит к отказу другой системы (элемента).

21. НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУ** — эксплуатация РУ в определенных техническим проектом РУ эксплуатационных пределах и условиях.

22. ПЕРВЫЙ КОНТУР** — контур, вместе с системой компенсации давления, по которому циркулирует теплоноситель через активную зону под рабочим давлением.

Первый контур РУ обеспечивает отвод тепла теплоносителем от активной зоны реактора при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях.

23. ПЕРЕГРУЗКА АКТИВНОй ЗОНЫ (ПЕРЕГРУЗКА) — ядерно-опасные работы на РУ по загрузке, извлечению и перемещению тепловыделяющих сборок (твэлов), средств воздействия на реактивность и других элементов, влияющих на реактивность, с целью их ремонта, замены и демонтажа.

24. ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА РУ** — возникшая в результате аварии на РУ радиационная обстановка в пределах систем локализации, наносящая ущерб за счет превышения установленных пределов радиационного воздействия на персонал.

25. ПОДКРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ — состояние активной зоны, характеризующееся:

- значением эффективного коэффициента размножения, меньшим единицы;

- отсутствием локальной критичности.

26. ПРЕДЕЛЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РУ** — установленные техническим проектом РУ границы значений параметров технологического процесса, нарушение которых может привести к аварии.

27. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА — функция безопасности, обеспечиваемая системой контроля и управления РУ, для предотвращения срабатывания АЗ и/или нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации (полное или частичное снижение мощности, блокировки управления или инициирование к работе оборудования, проверка уставок или условий срабатывания ПЗ, формирование сигналов предупредительной защиты для персонала и т. п.).

28. ПРИВОД СУЗ — устройство, предназначенное для изменения положения механического рабочего органа СУЗ.

29. ПРИНЦИП ЕДИНИЧНОГО ОТКАЗА* — принцип, в соответствии с которым система должна выполнять заданные функции при любом требующем ее работы исходном событии и при независимом от исходного события отказе одного из активных элементов, или пассивных элементов, имеющих механические движущиеся части.

30. ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ — принцип повышения надежности системы путем применения функционального и/или физического разделения каналов (элементов), для которых отказ одного канала (элемента) не приводит к отказу другого канала (элемента).

31. ПРИНЦИП РАЗНООБРАЗИЯ — принцип повышения надежности систем путем применения в разных системах (либо в пределах одной системы в разных каналах) различных средств и/или аналогичных средств, основанных на различных принципах действия, для осуществления заданной функции.

32. ПРИНЦИП РЕЗЕРВИРОВАНИЯ — принцип повышения надежности систем путем применения структурной, функциональной, информационной и временной избыточности по отношению к минимально необходимому и достаточному для выполнения системой заданных функций объему.

33. ПРОЕКТНАЯ АВАРИЯ** — авария, для которой техническим проектом РУ определены исходные события и конечные состояния РУ, и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие, с учетом принципа единичного отказа систем безопасности или одной, независимой от исходного события ошибки персонала, ограничение ее последствий установленными для таких аварий пределами.

34. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЕЛЫ** — значения параметров и характеристик состояния систем (элементов) и РУ в целом, установленные техническим проектом РУ для нормальной эксплуатации, аварийных ситуаций и аварий.

35. РАБОЧИЙ ОРГАН СУЗ — средство воздействия на реактивность, используемое в СУЗ.

36. РАБОЧИЙ ОРГАН АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ — средство воздействия на реактивность, используемое в аварийной защите.

37. РЕАКТОР — устройство для осуществления управляемой цепной ядерной реакции с целью выработки тепловой энергии.

38. РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА** — комплекс систем и элементов АС, предназначенный для преобразования ядерной энергии в тепловую, включающий реактор и непосредственно связанные с ним системы, необходимые для его нормальной эксплуатации, аварийного охлаждения, аварийной защиты и поддержания в безопасном состоянии, при условии выполнения требуемых вспомогательных и обеспечивающих функций другими системами станции. Границы РУ определяются Генеральным конструктором РУ, Генеральным проектировщиком и Научным руководителем и представляются в составе технического проекта РУ.

39. СИГНАЛ АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ — сигнал, формируемый в комплекте аппаратуры аварийной защиты с целью вызвать срабатывание рабочих органов АЗ и поступающий в средства регистрации, а также на БЩУ и РЩУ для оповещения персонала.

40. СИГНАЛ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ — сигнал, формируемый и регистрируемый системами контроля и управления, для иницирования функций предупредительной защиты и оповещения персонала о возможности нарушения нормальной эксплуатации.

41. СИСТЕМА* — совокупность элементов, предназначенная для выполнения заданных функций.

42. СИСТЕМЫ (ЭЛЕМЕНТЫ) БЕЗОПАСНОСТИ* — системы (элементы), предназначенные для выполнения функций безопасности.

43. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОПЕРАТОРА — система, предназначенная для контроля, анализа и прогноза состояний, выработки рекомендаций по управлению РУ и проверки действий оператора.

44. СИСТЕМЫ ОСТАНОВКИ РЕАКТОРА — системы, предназначенные для перевода активной зоны реактора в подкритическое состояние и поддержания ее в подкритическом состоянии с помощью средств воздействия на реактивность.

45. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ — совокупность средств технического, программного, информационного обеспечения, предназначенная для обеспечения безопасного протекания цепной реакции. Системы управления и защиты — системы, важные для безопасности, совмещающие функции нормальной эксплуатации и безопасности и состоящие из элементов систем контроля и управления, защитных, управляющих и обеспечивающих систем безопасности.

46. СИСТЕМЫ (ЭЛЕМЕНТЫ) РУ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ** системы (элементы) безопасности, а также системы (элементы) нормальной эксплуатации, отказы которых нарушают нормальную эксплуатацию РУ и могут приводить к проектным и запроектным авариям.

47. СИСТЕМЫ (ЭЛЕМЕНТЫ) КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РУ** — системы (элементы), предназначенные для контроля и управления системами нормальной эксплуатации РУ.

48. СИСТЕМЫ (ЭЛЕМЕНТЫ) НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ* — системы (элементы), предназначенные для осуществления нормальной эксплуатации.

49. СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕАКТИВНОСТЬ — технические средства, реализуемые в виде твердых, жидких или газообразных поглотителей (замедлителей, отражателей), изменением положения или состояния которых в активной зоне или отражателе обеспечивается изменение реактивности активной зоны.

50. ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА — сборка твэлов, предназначенная для загрузки, выгрузки и размещения их в активной зоне.

51. ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ (ТВЭЛ) — отдельная сборочная единица с ядерным топливом, размещаемая в активной зоне и обеспечивающая генерирование тепловой энергии, накопление материалов деления и вторичного ядерного топлива.

52. УДЕЛЬНАЯ ПОРОГОВАЯ ЭНЕРГИЯ РАЗРУШЕНИЯ ТВЭЛа — энергия, выделяющаяся за короткий промежуток времени в единице массы ядерного топлива при быстром вводе реактивности, достаточная для разрушения твэла.

53. УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА СУЗ — устройство для определения положения рабочего органа СУЗ в активной зоне реактора.

54. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОЕКТНОЙ АВАРИЕЙ* — действия, направленные на предотвращение развития проектных аварий в запроектные и на ослабление последствий запроектных аварий. Для этих действий используются любые имеющиеся в работоспособном состоянии технические средства, предназначенные для нормальной эксплуатации, для обеспечения безопасности при проектных авариях или специально предназначенные для уменьшения последствий запроектных аварий.

55. УПРАВЛЕНИЕ РУ — приведение РУ специально предусмотренными для этого средствами в заданное состояние и/или поддержание этого состояния.

56. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ* — установленные проектом минимальные условия по количеству, характеристикам, состоянию работоспособности и условиям технического обслуживания систем (элементов), важных для безопасности, при которых обеспечивается соблюдение пределов безопасной эксплуатации и/или критериев безопасности.

57. ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ* — специфическая конкретная цель и действия, обеспечивающие ее достижение, направленные на предотвращение аварии или ограничение ее последствий.

58. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕДЕЛЫ** — границы значений параметров и характеристик состояния систем (элементов) и РУ в целом, заданные техническим проектом РУ для нормальной эксплуатации.

59. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ — установленные проектом условия по количеству, характеристикам, состоянию работоспособности и техническому обслуживанию систем (элементов), важных для безопасности, при которых эксплуатационные пределы не нарушаются.

60. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ* — государственное предприятие (объединение), организация, созданное или назначенное (ая) вышестоящим органом государственного управления осуществлять собственными силами или с привлечением других предприятий (организаций) деятельность на всех этапах жизненного цикла атомной станции по выбору площадки, проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и снятию с эксплуатации АС и имеющее (ая) разрешение органов государственного надзора и контроля на осуществление этой деятельности.

61. ЭЛЕМЕНТЫ** — оборудование, приборы, трубопроводы, кабели, строительные конструкции и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в техническом проекте РУ в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности.

62. ЯДЕРНАЯ АВАРИЯ** — авария, связанная с повреждением твэлов, превышающим установленные пределы безопасной эксплуатации, и/или облучением персонала, превышающим допустимое для нормальной эксплуатации, вызванная:

- нарушением контроля и управления цепной ядерной реакцией в активной зоне реактора;

- образованием локальной критичности при перегрузке, транспортировке и хранении ядерного топлива;

нарушением теплоотвода от твэлов.

63. ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — свойство РУ и атомной станции с определенной вероятностью предотвращать возникновение ядерной аварии.

64. ЯДЕРНО-ОПАСНЫЕ РАБОТЫ — работы на реакторной установке, которые могут привести к ядерной аварии.