ГОСПРОМАТОМНАДЗОР СССР

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕАКТИВНОСТЬ

ПНАЭ Г-7-О13-89

Да­та вве­де­ния

01.07.1990 г.

МО­СК­ВА 1990

## Содержание

1 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 1.1. Назначение Правил

- 1.2 1.2. Раз­ре­ше­ние на раз­ра­бот­ку, из­го­тов­ле­ние, мон­таж, экс­плуа­та­цию и ре­монт ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов

- 1.3 1.3. Ответственность за выполнение Правил

2 2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

- 2.1 2.1. Общие требования

- 2.2 2.2. Электрооборудование исполнительных механизмов

- 2.3 2.3. Сварные соединения исполнительных механизмов

- 2.4 2.4. Материалы исполнительных механизмов

- 3 3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

- 4 4. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

- 5 5. ИСПЫТАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

- 6 6. МОНТАЖ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

- 7 7. ПРИЕМКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- 8 8. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

- 9 ПРИЛОЖЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Назначение Правил

1.1.1. На­стоя­щие Пра­ви­ла рас­про­стра­ня­ют­ся на ис­пол­ни­тель­ные ме­ха­низ­мы ор­га­нов воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность в ви­де эле­мен­тов с твер­дым на­пол­ни­те­лем (В дальнейшем — исполнительные механизмы) всех ти­пов ядер­ных ре­ак­то­ров вновь раз­ра­ба­ты­вае­мых и рекон­ст­руи­руе­мых АЭС, АСТ, АТЭЦ, атом­ных стан­ций ма­лой мощ­но­сти, опыт­ных и ис­сле­до­ва­тель­ских ядер­ных ре­ак­то­ров и ус­та­но­вок.

1.1.2. На­стоя­щие Пра­ви­ла не рас­про­стра­ня­ют­ся на ис­пол­ни­тель­ные ме­ха­низ­мы ядер­ных ре­ак­то­ров транс­порт­ных ус­та­но­вок и установок спе­ци­аль­но­го на­зна­че­ния.

1.1.3. На­стоя­щие Пра­ви­ла со­дер­жат ос­нов­ные тре­бо­ва­ния к кон­ст­рук­ции ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов, их из­го­тов­ле­нию, организацион­ные тре­бо­ва­ния к мон­та­жу и экс­плуа­та­ции ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов, а так­же тре­бо­ва­ния к под­го­тов­ке и ква­ли­фи­ка­ции обслужи­ваю­ще­го пер­со­на­ла.

## 1.2. Раз­ре­ше­ние на раз­ра­бот­ку, из­го­тов­ле­ние, мон­таж, экс­плуа­та­цию и ре­монт ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов

1.2.1. Раз­ра­бот­ка ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов долж­на осу­ще­ст­в­лять­ся раз­ра­бот­чи­ком, имею­щим раз­ре­ше­ние Гос­про­ма­том­над­зо­ра СССР на пра­во раз­ра­бот­ки обо­ру­до­ва­ния для объ­ек­тов атом­ной энер­ге­ти­ки.

1.2.2. Ин­же­нер­но-тех­ни­че­ский пер­со­нал, уча­ст­вую­щий в раз­ра­бот­ке ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов, дол­жен сдать эк­за­мен на зна­ние нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов в со­от­ветствии с [[Ти­по­вым по­ло­же­ни­ем о по­ряд­ке про­вер­ки зна­ний пра­вил, норм и ин­ст­рук­ций по безо­пас­но­сти в атом­ной энер­ге­ти­ке у ру­ко­во­ди­те­лей и ин­же­нер­но-тех­ни­че­ских ра­бот­ников]].

Пе­ре­чень ука­зан­ных нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов дол­жен быть со­став­лен на ос­но­ве Пе­реч­ня ос­нов­ных дей­ст­вую­щих пра­вил и норм в об­лас­ти атом­ной энер­ге­тики, над­зор за со­блю­де­ни­ем ко­то­рых осу­ще­ст­в­ля­ет Гос­про­ма­том­над­зор СССР, и со­гла­со­ван с местным ор­га­ном Гос­про­ма­том­над­зо­ра СССР.

1.2.3. Тех­ни­че­ское за­да­ние на раз­ра­бот­ку, тех­ни­че­ский про­ект и тех­ни­че­ские ус­ло­вия на ис­пол­ни­тель­ные ме­ха­низ­мы долж­ны быть раз­ра­бо­та­ны, cогласованы и ут­вер­жде­ны в со­от­вет­ст­вии с дей­ст­вую­щи­ми стан­дар­та­ми в по­ряд­ке, со­вме­ст­но ус­та­нов­лен­ном ми­ни­стер­ст­ва­ми (ве­дом­ст­ва­ми), в ве­де­нии ко­то­рых на­хо­дят­ся раз­ра­бот­чик и за­вод-из­го­то­ви­тель, Гос­про­ма­том­над­зо­ром СССР.

До­пус­ка­ет­ся тех­ни­че­ский про­ект ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов вы­пол­нять в со­ста­ве тех­ни­че­ско­го про­ек­та сис­тем управ­ле­ния и за­щи­ты (СУЗ) или ядер­но­го ре­ак­то­ра.

1.2.4. Раз­ра­бот­ку, из­го­тов­ле­ние, мон­таж, ис­пы­та­ния, экс­плуа­та­цию и ре­монт ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов долж­ны вы­пол­нять пред­при­ятия, ор­га­ни­за­ции, рас­по­ла­гаю­щие ква­ли­фи­ци­ро­ван­ны­ми кад­ра­ми, кон­ст­рук­тор­ски­ми, тех­но­ло­ги­че­ски­ми и кон­троль­ны­ми служ­ба­ми и все­ми тех­ни­че­ски­ми сред­ст­ва­ми, не­об­хо­ди­мы­ми для ка­че­ст­вен­но­го вы­пол­не­ния со­от­вет­ст­вую­щих ра­бот, имею­щие раз­ре­ше­ние ме­ст­ных ор­га­нов Гос­про­ма­том­над­зо­ра СССР на пра­во их вы­пол­не­ния, вы­да­вае­мое им в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке.

1.2.5. Ис­пол­ни­тель­ные ме­ха­низ­мы долж­ны по­став­лять­ся с ком­плек­том до­ку­мен­та­ции, оп­ре­де­ляе­мым раз­ра­бот­чи­ком, в со­став ко­то­ро­го долж­ны вхо­дить фор­му­ляр (пас­порт), за­пол­нен­ный пред­при­яти­ем-из­го­то­ви­те­лем, и дру­гая до­ку­мен­та­ция по со­гла­со­ва­нию с за­каз­чи­ком.

1.2.6. Экс­плуа­ти­рую­щее пред­при­ятие обес­пе­чи­ва­ет при ав­тор­ском над­зо­ре раз­ра­бот­чи­ка экс­плуа­та­цию и ре­монт ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов в со­от­вет­ст­вии с тре­бо­ва­ния­ми ин­ст­рук­ции по экс­плуа­та­ции.

## 1.3. Ответственность за выполнение Правил

1.3.1. За пра­виль­ность кон­ст­рук­ции и тех­ни­че­ский уро­вень ИМ, рас­чет на проч­ность и вы­бор ма­те­риа­лов, со­от­вет­ст­вие ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов на­стоя­щим Пра­ви­лам от­ве­ча­ет раз­ра­бот­чик;

за ка­че­ст­во из­го­тов­ле­ния, мон­та­жа, на­лад­ки, ис­пы­та­ний, кон­тро­ля, ре­мон­та и экс­плуа­та­ции от­ве­ча­ет пред­при­ятие, вы­пол­няв­шее со­от­вет­ст­вую­щие ра­бо­ты.

1.3.2. Долж­но­ст­ные ли­ца и ин­же­нер­но-тех­ни­че­ские ра­бот­ни­ки не­сут лич­ную от­вет­ст­вен­ность за на­ру­ше­ние на­стоя­щих Пра­вил.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

## 2.1. Общие требования

2.1.1. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на удов­ле­тво­рять тре­бо­ва­ни­ям на­стоя­щих Пра­вил и НТД, при­ве­ден­ных в Пе­реч­не ос­нов­ных дей­ст­вую­щих пра­вил и норм в об­лас­ти атом­ной энергетики, над­зор за со­блю­де­ни­ем ко­то­рых осу­ще­ст­в­ля­ет Гос­про­ма­том­надзор СССР, а так­же тре­бо­ва­ни­ям НТД, на ко­то­рые есть ссыл­ки в на­стоя­щих Пра­ви­лах.

2.1.2. Конструкция ИМ должна обеспечивать возможность осмотра и проверки механизма в процессе проведения ППР ядерного реактора.

2.1.3. Кон­ст­рук­ция ИМ должна учи­ты­вать из­ме­не­ния фи­зи­ко-ме­ха­ни­че­ских свойств ма­те­риа­лов и гео­мет­ри­че­ских раз­ме­ров из-за ра­диа­ци­он­но­го воз­дей­ст­вия.

2.1.4. Кон­ст­рук­ция резь­бо­вых со­еди­не­ний, ис­поль­зуе­мых для кре­п­ле­ния сбо­роч­ных еди­ниц и де­та­лей ИМ, долж­на ис­клю­чать их са­мо­от­вин­чи­ва­ние.

2.1.5. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на пре­ду­смат­ри­вать воз­мож­ность их транс­пор­ти­ров­ки гру­зо­подъ­ем­ны­ми сред­ст­ва­ми.

2.1.6. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на обес­пе­чи­вать ис­поль­зо­ва­ние при об­слу­жи­ва­нии на­бо­ра стан­дарт­но­го сле­сар­но-мон­таж­но­го ин­ст­ру­мен­та; в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти дол­жен быть раз­ра­бо­тан ком­плект спе­ци­аль­но­го ин­ст­ру­мен­та, при­спо­соб­ле­ний и ос­на­ст­ки.

2.1.7. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на пре­ду­смат­ри­вать воз­мож­ность их де­мон­та­жа из ядер­но­го ре­ак­то­ра с по­мо­щью спе­ци­аль­но­го кон­тей­не­ра, ес­ли это не­бхо­ди­мо по ус­ло­ви­ям ра­диа­ци­он­ной безо­пас­но­сти.

2.1.8. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на обес­пе­чи­вать воз­мож­ность про­ве­де­ния их де­зак­ти­ва­ции по­сле де­мон­та­жа без по­вре­ж­де­ния уз­лов и де­та­лей ме­ха­низ­мов.

2.1.9. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на обес­пе­чи­вать со­хра­не­ние тех­ни­че­ских ха­рак­те­ри­стик в со­от­вет­ст­вии с тре­бо­ва­ния­ми тех­ни­че­ских ус­ло­вий в те­че­ние все­го сро­ка служ­бы, ус­та­нов­лен­но­го тех­ни­че­ски­ми ус­ло­вия­ми на ме­ха­низм.

2.1.10. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на удов­ле­тво­рять тре­бо­ва­ни­ям ГОСТ 2684-86.

2.1.11. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на ис­клю­чать са­мо­про­из­воль­ное пе­ре­ме­ще­ние ор­га­нов воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность в сто­ро­ну уве­ли­че­ния по­ло­жи­тель­ной ре­ак­тив­но­сти при не­ис­прав­но­сти и ис­чез­но­ве­нии элек­тро­пи­та­ния ме­ха­низ­мов, а так­же при внеш­них и внут­рен­них воз­дей­ст­ви­ях со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям тех­ни­че­ско­го за­да­ния.

2.1.12. Не­ис­прав­ность ко­неч­ных вы­клю­ча­те­лей и вы­ход под­виж­ных эле­мен­тов ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов на упор не долж­ны при­во­дить к по­лом­ке ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов.

2.1.13. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на обес­пе­чи­вать на­деж­ное сце­п­ле­ние и рас­це­п­ле­ние со­еди­ни­тель­но­го уст­рой­ст­ва с ор­га­ном воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность при пе­ре­груз­ках.

2.1.14. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на обес­пе­чи­вать не­по­сред­ст­вен­но или с по­мо­щью спе­ци­аль­но­го при­спо­соб­ле­ния кон­троль сце­п­ле­ния или рас­це­п­ле­ния со­еди­ни­тель­но­го уст­рой­ст­ва ме­ха­низ­ма с ор­га­ном воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность на ос­та­нов­лен­ном ядер­ном ре­ак­то­ре.

2.1.15. Кон­ст­рук­ция ИМ ава­рий­ной за­щи­ты долж­на обес­пе­чи­вать пе­ре­ме­ще­ние ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность в ак­тив­ную зо­ну так, что­бы на­чав­шее­ся по ава­рий­но­му сиг­на­лу за­щит­ное дей­ст­вие до­во­ди­лось до кон­ца.

2.1.16. Кон­ст­рук­ция ИМ ава­рий­ной за­щи­ты долж­на обес­пе­чи­вать сра­ба­ты­ва­ние по ава­рий­но­му сиг­на­лу из лю­бо­го про­ме­жу­точ­но­го по­ло­же­ния ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность.

2.1.17. Кон­ст­рук­ция ИМ мо­жет быть раз­ра­бо­та­на как для вы­пол­не­ния от­дель­ных функ­ций (ре­гу­ли­ро­ва­ния, ком­пен­са­ции и ава­рий­ной за­щи­ты), так и ком­би­ни­ро­ван­ной для вы­пол­не­ния не­сколь­ких функ­ций, ес­ли не на­ру­ша­ют­ся тре­бо­ва­ния ядер­ной безо­пас­но­сти.

2.1.18. Кон­ст­рук­ция ИМ, ра­бо­таю­щих в сре­де пер­во­го кон­ту­ра, не долж­на на­ру­шать гер­ме­тич­ность пер­во­го кон­ту­ра при нор­маль­ной экс­плуа­тации, ава­рий­ных си­туа­циях и ава­риях.

2.1.19. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на быть раз­ра­бо­та­на так, что­бы при нор­маль­ной экс­плуа­та­ции, ава­рий­ных си­туа­ци­ях и ава­ри­ях не про­ис­хо­ди­ло за­кли­ни­ва­ние или за­ви­са­ние под­виж­ных час­тей ме­ха­низ­ма.

2.1.20. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на пре­ду­смат­ри­вать воз­мож­ность кон­тро­ля сце­п­ле­ния со­еди­ни­тель­но­го зве­на с ор­га­ном воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность при вы­пол­не­нии опе­ра­ции по сце­п­ле­нию с ним.

2.1.21. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на при не­об­хо­ди­мо­сти пре­ду­смат­ри­вать руч­ные при­во­ды или спе­ци­аль­ные при­спо­соб­ле­ния для пе­ре­ме­ще­ния ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность и сце­п­ле­ния с ним. Уси­лие на ру­ко­ят­ке руч­ных при­во­дов не долж­но пре­вы­шать 250 Н (25 кг). Ра­бо­та руч­но­го при­во­да или спе­ци­аль­ных при­спо­соб­ле­ний долж­на про­во­дить­ся на за­глу­шен­ном ядер­ном ре­ак­то­ре при сня­том или по­ни­жен­ном дав­ле­нии в пер­вом кон­ту­ре с со­блю­де­ни­ем тре­бо­ва­ний ядер­ной безо­пас­но­сти.

2.1.22. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на обес­пе­чи­вать демп­фи­ро­ва­ние под­виж­ных час­тей ме­ха­низ­ма и ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность при сра­ба­ты­ва­нии по сиг­на­лу ава­рий­ной за­щиты.

2.1.23. Кон­ст­рук­ция ИМ ава­рий­ной за­щи­ты долж­на не до­пус­кать са­мо­про­из­воль­но­го пе­ре­ме­ще­ния ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность в ак­тив­ной зо­не по­сле сра­ба­ты­ва­ния ме­ха­низ­ма по ава­рий­но­му сиг­на­лу.

2.1.24. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на иметь при не­об­хо­ди­мо­сти уст­рой­ст­во для уда­ле­ния га­за из внут­рен­ней по­лос­ти ме­ха­низ­мов.

2.1.25. Кон­ст­рук­ция ИМ, имею­щих пре­до­хра­ни­тель­ные уст­рой­ст­ва в ки­не­ма­ти­че­ской це­пи, долж­на пре­ду­смат­ри­вать по воз­мож­но­сти сиг­на­ли­за­цию их сра­ба­ты­ва­ния.

2.1.26. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на пре­ду­смат­ри­вать гер­ме­тич­ные элек­тров­во­ды во внут­рен­ние по­лос­ти ме­ха­низ­мов, ра­бо­таю­щих в сре­де пер­во­го кон­ту­ра.

2.1.27. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на обес­пе­чи­вать за­пас хо­да ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность от ко­неч­но­го вы­клю­ча­те­ля до ме­ха­ни­че­ско­го упо­ра. Мак­си­маль­ный за­пас хо­да дол­жен оп­ре­де­лять­ся из ус­ло­вия ядер­ной безо­пас­но­сти.

2.1.28. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на ис­клю­чать или сни­жать тер­мо­пуль­са­цию его эле­мен­тов до до­пус­ти­мо­го зна­че­ния.

2.1.29. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на ис­клю­чать са­мо­про­из­воль­ное рас­це­п­ле­ние со­еди­ни­тель­но­го уст­рой­ст­ва с ор­га­ном воз­дей­ст­вия на реак­тив­ность при нор­маль­ной экс­плуа­та­ции, ава­рий­ных си­туа­ци­ях и ава­ри­ях.

2.1.30. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на пре­ду­смат­ри­вать сред­ст­ва ди­аг­но­сти­че­ско­го кон­тро­ля техни­че­ско­го со­стоя­ния ме­ха­низ­ма в про­цес­се ра­бо­ты. Не­об­хо­ди­мость ус­та­нов­ки и объ­ем средств ди­аг­но­сти­че­ско­го кон­тро­ля оп­ре­де­ля­ют­ся тех­ни­че­ским за­да­ни­ем.

2.1.31. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на пре­ду­смат­ри­вать при не­об­хо­ди­мо­сти сред­ст­ва кон­тро­ля вы­хо­да на упор ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность или со­еди­ни­тель­но­го уст­рой­ст­ва.

2.1.32. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на при не­об­хо­ди­мо­сти обес­пе­чи­вать кон­троль тем­пе­ра­ту­ры элек­тро­обо­ру­до­ва­ния.

2.1.33. Кон­ст­рук­ция ИМ долж­на со­хра­нять ра­бо­то­спо­соб­ность при на­ру­ше­нии со­ос­но­сти, пря­мо­ли­ней­но­сти или уг­ла на­кло­на ка­на­ла для пе­ре­ме­ще­ния ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность в пре­де­лах, ука­зан­ных в тех­ни­че­ской до­ку­мен­та­ции, в за­ви­си­мо­сти от ус­ло­вий экс­плуа­та­ции и ти­па ядер­но­го ре­ак­то­ра.

## 2.2. Электрооборудование исполнительных механизмов

2.2.1. Кон­ст­рук­ция элек­тро­ме­ха­ни­че­ских ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов долж­на пре­ду­смат­ри­вать при­ме­не­ние элек­тро­дви­га­те­лей с за­па­сом по кру­тя­ще­му мо­мен­ту по срав­не­нию с тре­буе­мым для пе­ре­ме­ще­ния не ме­нее 1,2.

2.2.2. Кон­ст­рук­ция ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов долж­на иметь дат­чик по­ло­же­ния с кон­тро­лем ко­неч­ных и про­ме­жу­точ­ных по­ло­же­ний и ко­неч­ные вы­клю­ча­те­ли, сра­ба­ты­ваю­щие по воз­мож­но­сти от ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность.

2.2.3. Дат­чик по­ло­же­ния дол­жен иметь на­деж­ную связь с ор­га­ном воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность, ис­клю­чаю­щую по­те­рю ин­фор­ма­ции о его по­ло­же­нии.

2.2.4. Со­про­тив­ле­ние изо­ля­ции об­мо­ток элек­тро­обо­ру­до­ва­ния ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов от­но­си­тель­но кор­пу­са, из­ме­рен­ное ме­гом­мет­ром на 500 В долж­но быть:

- при тем­пе­ра­ту­ре ок­ру­жаю­щей сре­ды 10-20 °C и от­но­си­тель­ной влаж­но­сти не бо­лее 75 % не ме­нее 20 Мом;

- при ра­бо­чей тем­пе­ра­ту­ре об­мо­ток не ме­нее 5 МОм для при­бо­ров, от­но­ся­щих­ся к го­су­дар­ст­вен­ной сис­те­ме про­мыш­лен­ных при­бо­ров и средств ав­то­ма­ти­за­ции (ГОСТ 21657-83), и не ме­нее 0,5 МОм для элек­тро­обо­ру­до­ва­ния, от­но­ся­ще­го­ся к элек­три­че­ским ап­па­ра­там и ма­ши­нам.

2.2.5. Элек­три­че­ская проч­ность изо­ля­ции об­мо­ток элек­тро­обо­ру­до­ва­ния долж­на обес­пе­чи­вать от­сут­ст­вие про­боя или по­верх­но­ст­но­го пе­ре­кры­тия при ис­пы­та­нии в со­от­вет­ст­вии с ГОСТ 183-74 и ГОСТ 21657-83. Зна­че­ния па­ра­мет­ров, не­об­хо­ди­мых для про­ве­де­ния ис­пы­та­ний, ука­зы­ва­ют­ся в тех­ни­че­ских ус­ло­ви­ях.

2.2.6. Со­еди­не­ние элек­тро­про­во­дов ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов долж­но быть вы­пол­не­но спо­со­бом го­ря­чей пай­ки или с по­мо­щью свар­ки; мес­та пая­ных и свар­ных со­еди­не­ний про­во­дов долж­ны иметь на­деж­ную изо­ля­цию в со­от­вет­ст­вии с тех­ни­че­ски­ми ус­ло­вия­ми.

2.2.7. В кон­ст­рук­ции ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов долж­на быть обес­пе­че­на раз­дель­ная внут­рен­няя про­клад­ка си­ло­вых и кон­троль­ных ли­ний пи­та­ния элек­тро­по­тре­би­те­лей ме­ха­низ­ма.

2.2.8. Кон­ст­рук­ция ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов долж­на пре­ду­смат­ри­вать на­ли­чие пре­до­хра­ни­тель­но­го уст­рой­ст­ва, ис­клю­чаю­ще­го по­вре­ж­де­ние элек­тро­дви­га­те­ля при за­стре­ва­нии ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность или не­сра­ба­ты­ва­нии ко­неч­ных вы­клю­ча­те­лей.

2.2.9. Лю­бые от­ка­зы элек­тро­дви­га­те­ля, ка­бе­лей, со­еди­ни­те­лей, ко­неч­ных вы­клю­ча­те­лей и дру­гих элек­три­че­ских эле­мен­тов ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов не долж­ны при­во­дить к раз­гер­ме­ти­за­ции кон­ту­ра и вво­ду по­ло­жи­тель­ной ре­ак­тив­но­сти ак­тив­ной зо­ны ядер­но­го ре­ак­то­ра. Кро­ме то­го, эти от­ка­зы не долж­ны пре­пят­ст­во­вать вво­ду от­ри­ца­тель­ной ре­ак­тив­но­сти в ак­тив­ную зо­ну ядер­но­го ре­ак­то­ра по сиг­на­лам ава­рий­ной за­щи­ты или дис­тан­ци­он­но­го управ­ле­ния. До­пус­ка­ет­ся са­мо­про­из­воль­ный ввод от­ри­ца­тель­ной ре­ак­тив­но­сти при дан­ных от­ка­зах.

## 2.3. Сварные соединения исполнительных механизмов

2.3.1. Свар­ные со­еди­не­ния ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов долж­ны удов­ле­тво­рять тре­бо­ва­ни­ям дей­ст­вую­щих нор­ма­тив­но-­тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов.

2.3.2. При­ме­не­ние дру­гих Ос­нов­ных по­ло­же­ний и Пра­вил кон­тро­ля, а так­же дру­гих нор­ма­тив­ных до­ку­мен­тов по свар­ке долж­но быть до­пу­ще­но Гос­про­ма­том­над­зо­ром СССР на ос­но­ва­нии за­клю­че­ния го­лов­ной ма­те­риа­ло­вед­че­ской ор­га­ни­за­ции, со­гла­со­ван­но­го с за­ин­те­ре­со­ван­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми.

## 2.4. Материалы исполнительных механизмов

2.4.1. Для из­го­тов­ле­ния де­та­лей ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов, ра­бо­таю­щих под дав­ле­ни­ем пер­во­го кон­ту­ра, долж­ны при­ме­нять­ся ма­те­риа­лы, пре­ду­смот­рен­ные дей­ст­вую­щи­ми нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ски­ми до­ку­мен­та­ми.

2.4.2. Тре­бо­ва­ния к ма­те­риа­лам, но­вым ма­те­риа­лам, по­лу­фаб­ри­ка­там, кре­пеж­ным де­та­лям и сва­роч­ным ма­те­риа­лам де­та­лей и сбо­роч­ных еди­ниц ис­полни­тель­ных ме­ха­низ­мов, ра­бо­таю­щих под дав­ле­ни­ем пер­во­го кон­ту­ра, долж­ны со­от­вет­ст­во­вать дей­ст­вую­щим нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ским до­ку­мен­там.

2.4.3. Кре­пеж­ные де­та­ли для флан­це­вых со­еди­не­ний де­та­лей и сбо­роч­ных еди­ниц ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов, от­де­ляю­щих сре­ду пер­во­го кон­ту­ра от ок­ру­жаю­щей сре­ды, долж­ны быть вы­пол­не­ны в со­от­вет­ст­вии с ГОСТ 23304-78.

2.4.4. Ма­те­риа­лы и ком­плек­тую­щие из­де­лия, при­ме­няе­мые в ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мах, долж­ны быть ус­той­чи­вы к ра­диа­ци­он­ным, те­п­ло­вым и хи­ми­че­ским воз­дей­ст­ви­ям в со­от­вет­ст­вии с ус­ло­вия­ми экс­плуа­та­ции.

# 3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

3.1. Из­го­тов­ле­ние се­рий­ных ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов долж­но про­из­во­дить­ся со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям тех­ни­че­ской и тех­но­ло­ги­че­ской до­ку­мен­та­ции, а так­же тех­ни­че­ских ус­ло­вий. Тех­но­ло­ги­че­ская до­ку­мен­та­ция долж­на раз­ра­ба­ты­вать­ся за­во­дом-из­го­то­ви­те­лем. При этом тех­но­ло­ги­че­ская до­ку­мен­та­ция на свар­ные со­еди­не­ния, ра­бо­таю­щие под дав­ле­ни­ем пер­во­го кон­ту­ра и под­ве­дом­ст­вен­ные Гос­про­ма­том­над­зо­ру СССР, долж­на быть со­гла­со­ва­на с го­лов­ной ма­те­риа­ло­вед­че­ской ор­га­ни­за­ци­ей.

# 4. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

4.1. Кон­троль свар­ных со­еди­не­ний ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов дол­жен про­во­дить­ся со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям дей­ст­вую­щих нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов.

4.2. Гид­рав­ли­че­ские и пнев­ма­ти­че­ские ис­пы­та­ния свар­ных со­еди­не­ний ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов, ра­бо­таю­щих под дав­ле­ни­ем пер­во­го кон­ту­ра, долж­ны вы­пол­нять­ся со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям дей­ст­вую­щих нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов.

4.3. Тре­бо­ва­ния к ис­пы­та­ни­ям свар­ных со­еди­не­ний на гер­ме­тич­ность долж­ны со­от­вет­ст­во­вать тре­бо­ва­ни­ям дей­ст­вую­щих нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов.

# 5. ИСПЫТАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

5.1. Опыт­ные об­раз­цы ИМ долж­ны про­хо­дить сле­дую­щие ви­ды ис­пы­та­ний:

- пред­ва­ри­тель­ные ис­пы­та­ния — для оп­ре­де­ле­ния со­от­вет­ст­вия ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов тех­ни­че­ско­му за­да­нию, тре­бо­ва­ни­ям стан­дар­тов и тех­ни­че­ской до­ку­мен­та­ции и ре­ше­ния во­про­са о воз­мож­но­сти пред­став­ле­ния их на прие­моч­ные ис­пы­та­ния;

- прие­моч­ные (меж­ве­дом­ст­вен­ные) ис­пы­та­ния — для оп­ре­де­ле­ния со­от­вет­ст­вия ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов тех­ни­че­ско­му за­да­нию, тре­бо­ва­ни­ям стан­дар­тов и тех­ни­че­ской до­ку­мен­та­ции, оцен­ки тех­ни­че­ско­го уров­ня и оп­ре­де­ле­ния воз­мож­но­сти по­ста­нов­ки их на про­из­вод­ст­во, в том чис­ле ре­сурс­ные ис­пы­та­ния — для под­твер­жде­ния ра­бо­то­спо­соб­но­сти ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов в пре­де­лах за­дан­но­го ре­сур­са;

- экс­плуа­та­ци­он­ные ис­пы­та­ния в со­ста­ве СУЗ на дей­ст­вую­щем ядер­ном ре­ак­то­ре (при на­ли­чии тре­бо­ва­ния тех­ни­че­ско­го за­да­ния) — для под­твер­жде­ния ха­рак­те­ри­стик в ра­бо­чих ус­ло­ви­ях.

5.2. Пред­ва­ри­тель­ные ис­пы­та­ния опыт­ных об­раз­цов ор­га­ни­зу­ет и про­во­дит раз­ра­бот­чик с при­вле­че­ни­ем при не­об­хо­ди­мо­сти пред­при­ятия-из­го­то­ви­те­ля и пред­при­ятий-со­ис­пол­ни­те­лей.

5.3. Прие­моч­ные (меж­ве­дом­ст­вен­ные) ис­пы­та­ния про­во­дит раз­ра­бот­чик при уча­стии пред­при­ятия-из­го­то­ви­те­ля и за­каз­чи­ка (ос­нов­но­го по­тре­би­те­ля). Ис­пы­та­ния долж­ны про­во­дить­ся в ус­ло­ви­ях, мак­си­маль­но при­бли­жен­ных к штат­ным ус­ло­ви­ям экс­плуа­та­ции.

Раз­ра­бот­чик дол­жен обос­но­вы­вать до­пус­ти­мость от­кло­не­ний при ис­пы­та­ни­ях от штат­ных ус­ло­вий ра­бо­ты ме­ха­низ­мов. Меж­ве­дом­ст­вен­ные ис­пы­та­ния долж­ны про­во­дить­ся с опыт­ным об­раз­цом штат­ной сис­те­мы ди­аг­но­сти­ки в слу­ча­ях, пре­ду­смот­рен­ных тех­ни­че­ским за­да­ни­ем.

5.4. Ис­пол­ни­тель­ные ме­ха­низ­мы се­рий­но­го про­из­вод­ст­ва под­вер­га­ют сле­дую­щим ис­пы­та­ни­ям:

- приемо-сдаточным;

- периодическим;

- установочной серии (первой промышленной партии — квалификационным) . Число механизмов для испытаний должно быть указано в технических условиях.

5.5. Исполнительные механизмы на объекте должны проходить:

- пред­мон­таж­ные ис­пы­та­ния на стен­де пред­мон­таж­ных про­ве­рок с ими­та­то­ра­ми ор­га­нов воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность на со­от­вет­ст­вие ос­нов­ных ха­рак­те­ри­стик ме­ха­низ­мов тре­бо­ва­ни­ям тех­ни­че­ской до­ку­мен­та­ции;

- ком­плекс­ные ис­пы­та­ния в со­ста­ве ядер­но­го ре­ак­то­ра со штат­ной СУЗ по про­грам­ме ПНР.

5.6. При вы­пол­не­нии про­ве­рок ИМ на ядер­ных ре­ак­то­рах со штат­ным ор­га­ном воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность и со штат­ной зо­ной не­об­хо­ди­мо:

- сце­п­ле­ние и рас­це­п­ле­ние со­еди­ни­тель­ных уст­ройств ИМ с ор­га­на­ми воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность вы­пол­нять по­оче­ред­но для ка­ж­до­го ме­ха­низ­ма;

- ор­ган воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность пе­ре­ме­щать на ве­ли­чи­ну хо­да, раз­ре­шен­ную тре­бо­ва­ния­ми ядер­ной безо­пас­но­сти;

- ис­клю­чить про­ве­де­ние ра­бот по сце­п­ле­нию и рас­це­п­ле­нию ИМ с ор­га­на­ми воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность с по­мо­щью не­ис­прав­ных или не про­шед­ших рег­ла­мент­ных про­ве­рок при­спо­соб­ле­ний;

- в про­цес­се ра­бот по сце­п­ле­нию или рас­це­п­ле­нию ИМ с ор­га­на­ми воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность по ко­ман­де «Экс­трен­ное опус­ка­ние» подъ­ем ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность не­мед­лен­но пре­кра­тить и осу­ще­ст­вить сброс его в ак­тив­ную зо­ну.

5.7. Про­грам­мы и ме­то­ди­ки ис­пы­та­ний долж­ны раз­ра­ба­ты­вать­ся на ос­но­ве тех­ни­че­ских за­да­ний и кон­ст­рук­тор­ской до­ку­мен­та­ции на ис­пол­ни­тель­ные ме­ха­низ­мы.

5.8. Про­грам­мы и ме­то­ди­ки ис­пы­та­ний долж­ны со­дер­жать тре­бо­ва­ния по про­вер­ке ос­нов­ных па­ра­мет­ров и ха­рак­те­ри­стик ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов. Ис­пы­та­ния долж­ны про­во­дить­ся в ус­ло­ви­ях, мак­си­маль­но при­бли­жен­ных к дей­ст­ви­тель­ным ус­ло­ви­ям ра­бо­ты ме­ха­низ­мов.

5.9. Про­грам­ма и ме­то­ди­ка прие­моч­ных (меж­ве­дом­ст­вен­ных) ис­пы­та­ний долж­ны быть со­гла­со­ва­ны с за­ин­те­ре­со­ван­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми, пред­при­ятия­ми и Гос­про­ма­том­над­зо­ром СССР.

5.10. Ис­пы­та­ния ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов се­рий­но­го про­из­вод­ст­ва на за­во­де-из­го­то­ви­те­ле не­об­хо­ди­мо про­во­дить на стен­де, ими­ти­рую­щем по гео­мет­ри­че­ским раз­ме­рам дей­ст­ви­тель­ные ус­ло­вия ра­бо­ты ме­ха­низ­ма в со­ста­ве ядер­но­го ре­ак­то­ра (трас­су ка­на­ла, со­еди­ни­тель­ные го­лов­ки ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность и др.).

# 6. МОНТАЖ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

6.1. На мон­таж мо­гут быть до­пу­ще­ны ИМ, про­шед­шие ис­пы­та­ния на стен­де пред­мон­таж­ных про­ве­рок на со­от­вет­ст­вие ос­нов­ных ха­рак­те­ри­стик ме­ха­низ­мов тре­бо­ва­ни­ям тех­ни­че­ской до­ку­мен­та­ции.

6.2. Мон­таж ИМ не­об­хо­ди­мо про­во­дить по тех­но­ло­ги­че­ской и тех­ни­че­ской до­ку­мен­та­ции на мон­таж.

6.3. По­сле мон­та­жа ИМ на ядер­ном ре­ак­то­ре не­об­хо­ди­мо про­вес­ти ис­пы­та­ния ме­ха­низ­мов со штат­ной и (или) ими­та­ци­он­ной зо­ной и со штат­ной схе­мой управ­ле­ния по про­грам­ме пус­ко­на­ла­доч­ных ра­бот.

6.4. При проведении испытаний ИМ, связанных с пе­ре­ме­ще­ни­ем ор­га­нов воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность в ак­тив­ной зо­не, дол­жен быть обес­пе­чен кон­троль за со­стоя­ни­ем ак­тив­ной зо­ны.

# 7. ПРИЕМКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1. При­ем­ка ИМ в экс­плуа­та­цию долж­на про­во­дить­ся прие­моч­ной ко­мис­си­ей по ре­зуль­та­там ком­плекс­но­го оп­ро­бо­ва­ния в со­ста­ве все­го ядер­но­го ре­ак­то­ра со­вме­ст­но со штат­ной СУЗ.

7.2. Пе­ред про­ве­де­ни­ем ком­плекс­но­го оп­ро­бо­ва­ния ИМ долж­ны про­ве­рять­ся:

- пра­виль­ность под­клю­че­ния элек­тро­обо­ру­до­ва­ния ИМ;

- со­про­тив­ле­ние изо­ля­ции элек­тро­обо­ру­до­ва­ния ИМ;

- на­ли­чие ат­те­сто­ван­но­го об­слу­жи­вае­мо­го пер­со­на­ла, а так­же ин­же­нер­но-тех­ни­че­ских ра­бот­ни­ков, про­шед­ших про­вер­ку зна­ний;

- на­ли­чие про­из­вод­ст­вен­ных ин­ст­рук­ций для пер­со­на­ла, об­слу­жи­ваю­ще­го ИМ.

7.3. Про­грам­ма ком­плекс­но­го оп­ро­бо­ва­ния долж­на быть со­гла­со­ва­на с за­ин­те­ре­со­ван­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми, пред­при­ятия­ми и Гос­про­ма­том­над­зо­ром СССР. Акт (про­то­кол) ком­плекс­но­го оп­ро­бо­ва­ния на­прав­ля­ет­ся в ре­гио­наль­ный ор­ган Гос­про­ма­том­над­зо­ра СССР.

# 8. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

8.1. Ис­пол­ни­тель­ные ме­ха­низ­мы (ИМ) долж­ны экс­плуа­ти­ро­вать­ся в со­от­вет­ст­вии с тех­ни­че­ским опи­са­ни­ем и ин­ст­рук­ци­ей по экс­плуа­та­ции, раз­ра­бо­тан­ны­ми на ос­но­ва­нии тех­ни­че­ской до­ку­мен­та­ции на ИМ и с уче­том тре­бо­ва­ний дей­ст­вую­щих нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов и ра­бо­че­го рег­ла­мен­та по экс­плуа­та­ции.

8.2. Во вре­мя экс­плуа­та­ции не­об­хо­дим не­пре­рыв­ный кон­троль за ра­бо­той ИМ по по­ка­за­ни­ям при­бо­ров на БЩУ.

8.3. Во вре­мя пла­но­вых ос­та­но­вок ядер­но­го ре­ак­то­ра про­во­дят­ся все ра­бо­ты по уст­ра­не­нию не­ис­прав­но­стей ИМ и ра­бо­ты в со­от­вет­ст­вии с тех­ни­че­ским опи­са­ни­ем и ин­ст­рук­ци­ей по экс­плуа­та­ции.

8.4. ИМ пе­ред от­прав­кой в ре­монт долж­ны быть под­верг­ну­ты при не­об­хо­ди­мо­сти де­зак­ти­ва­ции.

8.5. ИМ ядер­ных ре­ак­то­ров долж­ны де­мон­ти­ро­вать­ся и транс­пор­ти­ро­вать­ся с по­мо­щью спе­ци­аль­ных кон­тей­не­ров, ес­ли при де­мон­та­же не до­пус­ка­ет­ся раз­гер­ме­ти­за­ция пер­во­го кон­ту­ра или их от­кры­тый де­мон­таж не­до­пус­тим по ус­ло­ви­ям вы­со­кой ак­тив­но­сти.

8.6. Пе­ред ка­ж­дым пус­ком по­сле дли­тель­ной ос­та­нов­ки ядер­но­го ре­ак­то­ра на ППР про­ве­ря­ет­ся ра­бо­та ИМ со сце­п­лен­ны­ми ор­га­на­ми воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность и ра­бо­та ко­неч­ных вы­клю­ча­те­лей, при этом дол­жен быть обес­пе­чен кон­троль за со­стоя­ни­ем ак­тив­ной зо­ны. Ре­зуль­та­ты про­ве­ден­ных ра­бот от­ра­жа­ют­ся в ак­те го­тов­но­сти ИМ в со­ста­ве СУЗ к пус­ку.

8.7. При про­ве­де­нии про­ве­рок ИМ, свя­зан­ных с пе­ре­ме­ще­ни­ем ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность в ак­тив­ной зо­не, дол­жен быть обес­пе­чен кон­троль за со­стоя­ни­ем ак­тив­ной зо­ны.

8.8. При экс­плуа­та­ции ИМ не­об­хо­ди­мо вес­ти учет от­ка­зов и не­ис­прав­но­стей, от­ра­жаю­щий их ха­рак­тер, ме­сто, вре­мя и при­чи­ны по­яв­ле­ния, ме­ры, при­ня­тые по их уст­ра­не­нию и пре­дот­вра­ще­нию, за­во­дской но­мер ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма и от­ра­бо­тан­ный ре­сурс.

8.9. Ис­пы­та­ния и мон­таж ИМ по­сле ре­мон­та долж­ны вы­пол­нять­ся в со­от­вет­ст­вии с разделами 5 и 6 на­стоя­щих Пра­вил.

# ПРИЛОЖЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Ис­пол­ни­тель­ный ме­ха­низм — уст­рой­ст­во, пред­на­зна­чен­ное для из­ме­не­ния по­ло­же­ния ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность ядер­но­го ре­ак­то­ра и со­стоя­щее из при­во­да и со­еди­ни­тель­но­го зве­на.

2. Ор­ган воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность — уст­рой­ст­во в ви­де эле­мен­тов с твер­дым на­пол­ни­те­лем, из­ме­не­ни­ем по­ло­же­ния ко­то­ро­го обес­пе­чи­ва­ет­ся из­ме­не­ние ре­ак­тив­но­сти ядер­но­го ре­ак­то­ра.

3. Пус­ко­на­ла­доч­ные ра­бо­ты — ра­бо­ты по на­строй­ке, ис­пы­та­нию и пус­ку ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов.

4. Са­мо­от­вин­чи­ва­ние — са­мо­про­из­воль­ное от­вин­чи­ва­ние кре­пеж­ных эле­мен­тов в про­цес­се экс­плуа­та­ции исполни­тель­ных ме­ха­низ­мов.

5. Кон­тей­нер, спе­ци­аль­ный кон­тей­нер — уст­рой­ст­во для де­мон­та­жа и транс­пор­ти­ро­ва­ния ис­пол­ни­тель­ных ме­ха­низ­мов, имею­щих ра­дио­ак­тив­ные за­гряз­не­ния.

6. Ско­рость пе­ре­ме­ще­ния ра­бо­чая — ско­рость пе­ре­ме­ще­ния ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность при из­ме­не­нии ре­ак­тив­но­сти ядер­но­го ре­ак­то­ра в це­лях под­дер­жа­ния мощ­но­сти ядер­но­го ре­ак­то­ра на уров­не, за­да­вае­мом про­грам­мой.

7. Ход ра­бо­чий — ве­ли­чи­на пе­ре­ме­ще­ния ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность в пре­де­лах край­них ра­бо­чих по­ло­же­ний.

8. Ко­неч­ный вы­клю­ча­тель — уст­рой­ст­во для вы­да­чи сиг­на­лов о край­них ра­бо­чих по­ло­же­ни­ях ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность.

9. Под­виж­ные час­ти ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма — де­та­ли ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма, пе­ре­ме­щаю­щие­ся вме­сте с ор­га­ном воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность.

10. Упор, ме­ха­ни­че­ский упор ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма — ог­ра­ни­чи­тель хо­да под­виж­ных час­тей ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма.

11. Со­еди­ни­тель­ное уст­рой­ст­во, зве­но ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма — де­та­ли ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма, со­еди­няю­щие под­виж­ные час­ти с ор­га­ном воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность.

12. При­вод руч­ной — уст­рой­ст­во для руч­но­го управ­ле­ния ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма.

13. Уст­рой­ст­во пре­до­хра­ни­тель­ное — уст­рой­ст­во для пре­до­хра­не­ния де­та­лей ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма от пе­ре­груз­ки.

14. Са­мо­сва­ри­вае­мость — склон­ность ма­те­риа­лов тру­щих­ся де­та­лей ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма к диф­фу­зи­он­но­му сце­п­ле­нию при их вза­им­ном кон­так­те.

15. Элек­тров­вод (элек­тро­вы­вод) гер­ме­тич­ный — уст­рой­ст­во для вво­да (вы­во­да) то­ко­ве­ду­щих жил к элек­тро­по­тре­би­те­лям, рас­по­ло­жен­ным в гер­ме­тич­ной по­лос­ти ис­пол­ни­тель­но­го ме­ханиз­ма.

16. Со­еди­ни­тель — уст­рой­ст­во для со­еди­не­ния или разъ­е­ди­не­ния элек­три­че­ско­го ка­бе­ля.

17. Дат­чик по­ло­же­ния — уст­рой­ст­во для вы­да­чи сиг­на­лов о по­ло­же­нии ор­га­на воз­дей­ст­вия на ре­ак­тив­ность.

18. Стенд пред­мон­таж­ных про­ве­рок — уст­рой­ст­во для про­ве­де­ния на­лад­ки, ре­гу­ли­ров­ки и ис­пы­та­ния ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма.

19. Ком­плекс­ное оп­ро­бо­ва­ние ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма — ис­пы­та­ние ис­пол­ни­тель­но­го ме­ха­низ­ма в со­ста­ве ре­ак­тор­ной ус­та­нов­ки.