В этой статье я расскажу какие существуют способы настройки радиостанции BAOFENG, как работать с кнопкой <MENU> и какие пункты есть в меню рации. Также я расскажу, что означает каждый пункт и какие оптимальные настройки стоит сделать начинающему радиолюбителю.

## Содержание

- 1 Способы настройки BAOFENG ?

- 2 Как работать с <MENU> радиостанции?

- 3 Список пунктов меню радиостанции BAOFENG и их аналогов

- 4 см. также

- 5 Ссылки

## Способы настройки BAOFENG ?

Все настройки радиостанции BAOFENG можно производить как с компьютера, при помощи специального кабеля и программы (это удобно, но делается крайне редко — так как необходимо дополнительно приобретать кабель и устанавливать программу на компьютер), так и с клавиатуры самой радиостанции, что мы и рассмотрим в данной теме.

## Как работать с <MENU> радиостанции?

Прежде все необходимо понять очень простой алгоритм работы меню радиостанции, который состоит из следующих действий:

- нажимаем кнопку <MENU> — на экране появляется последний пункт меню, с которым мы работали до отключения радиостанции от питания, (если отключить и снова включить радиостанцию, то пункт меню будет <0>. Всего в меню 40 пунктов.

кнопками <вверх> <вниз> выбираем нужный пункт меню, существует альтернативный способ- набираем нужный номер(от 0 до 40) цифровой клавиатурой.

- после выбора нужного пункта меню, еще раз нажимаем кнопку <MENU> для выбора опции в пункте меню(при этом действии треугольник с верхней строчки на экране опустится вниз — активирует опцию).

- кнопками <вверх> <вниз> меняем значение опции на необходимое.

- теперь просто нажимаем кнопку <MENU> для сохранения установленного значения .

- важно знать: из меню в обычный режим радиостанция переходит автоматически после периода бездействия, в течении 8 секунд, так что если будете долго думать придется начинать все сначала 🙂 !

Оперативно перейти в обычный режим можно с помощью кнопки <EXIT>.

## Список пунктов меню радиостанции BAOFENG и их аналогов

Ниже я привожу таблицу, в которой описал какие есть пункты в меню, как их настройки влияют на работу рации, какие оптимальные настройки лучше сделать начинающему пользователю?

Рекомендую — значит выставлено у меня на радиостанции.

Красным шрифтом выделены пункты в которые начинающим пользователям не рекомендуется вносить какие либо изменения!

Зеленым шрифтом выделены пункты полезные для начинающих пользователей!

- №0 SQL Шумоподавитель, значения: 0-9, фильтрует принимаемый полезный сигнал радиостанции от посторонних шумов радио эфира, которые меньше по мощности передачи. Если поставить большое значение — можно не услышать передающую радиостанцию!

Рекомендую: 3, если сканировании эфира ничего не слышно, ставьте 0 и потом плавно увеличивайте 1,2,3 ...

- №1 STEP Это величина на которую будет изменяться значение частоты на экране при однократном нажатии на кнопки <вверх> <вниз >.

Значения: 2,5/5/6,25/10/12,5/ 25/50 кГц. При сканировании тоже работает.

Рекомендую: 2,5 кГц

№2 TXP Мощность радиостанции. (у всех раций разные значений) Значения:

- HIGH -максимальная — чуть меньше 4 ватт,

- MID - средняя.

- LOU — чуть меньше 1 ватта.

- Рекомендую: LOU (быстрое переключение мощности с цифровой клавиатуры осуществляется кнопкой <#>).

- №3 SAVE Режим энергосбережения радиостанции. Значения: OFF,1,2,3,4 Чем выше значение, тем дольше проработает батарея, говорят, что при включенном режиме может теряться слово в начале приема, у меня не теряется ничего!

Рекомендую: 3

- №4 VOX Пункт управления включением радиостанции, на передачу, голосом (когда руки заняты и вы используете гарнитуру). Значения OFF, 1-10. Задается уровень громкости голоса при котором радиостанция включается на передачу без нажатия на кнопку <PTT>. Рекомендую: OFF

- №5 WN Пункт устанавливает ширину полосы работы радиостанции, Значения: WIDE — широкополосная модуляция ( 25 кГц ) NARR — узкополосная модуляция (12,5 кГц ), Применяется в случае: если в вашем диапазоне работает много радиостанций, чтобы не мешать никому — устанавливаем узкую полосу передачи. Если никого нет — широкую, при широкой полосе больше шансов, что вас кто нибудь услышит (актуально в экстренной ситуации).

Рекомендую: WIDE

- №6 ABR Пункт устанавливает время подсветки экрана.

Значения: OFF, 1-10. Тут на любителя:

Больше время подсветки — удобнее в темное время суток.

Меньше время подсветки — экономия батареи.

Функция также влияет на время включения FM радио после приема вызова (при поступлении вызова, радио отключается и включается автоматически по истечению заданного времени).

Рекомендую: 5

№7 TDR Интересная функция , довольно странно описанная в инструкции по эксплуатации (спишем все на издержки перевода), никаких двух приемников у радиостанции нет, просто при включении данной функции радиостанция принимает две частоты (верхнюю и нижнюю на экране) одновременно и активной становится строка с частотой на которой был последний приём — на ней и можно передавать.

Значения: ON/OFF. Можно применить- если у вас в группе радиостанции работают на разных частотах, то есть по верхней частоте вы общаетесь с одним абонентом, по нижней с другим.

Рекомендую: OFF

№8 BEEP Пункт включения — отключения звука при нажатии на кнопки .

На любителя.

Значения ON/OFF.

Рекомендую: OFF

№9 TOT Пункт который ограничивает по времени непрерывную передачу в эфир. Очень полезная функция- сильно экономит заряд батареи при случайном нажатии и удержании кнопки <PTT> (как известно самый интенсивный разряд батареи происходит при передаче). В походе вы можете просто сесть на радиостанцию в кармане рюкзака и не заметить — рация отключится по истечению времени, выставленного в этом пункте.

Значения: 15 -600 секунд.

Рекомендую: 60 секунд

№10 R-DCS Цифровой субтон на прием. №11 R-CTCS Аналоговый субтон на прием. №12 T-DCS Цифровой субтон на передачу. №13 T-CTCS Аналоговый субтон на передачу. Коротко о пунктах 10/11/12/13: функции этих пунктов устанавливают субтон (сигнал с определенной частотой) который отправляется с передающей радиостанции в начале передачи и если на принимающей радиостанции установлен субтон на прием с такой же частотой субтона, то она вас услышит, если субтон не распознается, то она вас не услышит (вся фишка в том что все радиостанции на которых не установлен субтон вообще — OFF , будут вас слышать прекрасно) существует ошибочное мнение, что если установить субтоны, то вас никто не услышит. Поэтому не парьтесь с этими пунктами.

Рекомендую значение во всех четырех пунктах: OFF.

№14 VOICE Пункт включения- отключения озвучивания женским голосом цифровых кнопок управления на английском или китайском языках.

Значения ENG/CHI/OFF.

Рекомендую: OFF

№15 ANI-ID В этом пункте указан специальный код, программируется только с компьютера, идентифицирует вашу радиостанцию и передается в эфир , когда активируется функция тревоги <ALARM>.

С клавиатуры не вводится.

№16 DTMF ST Пункт задает параметр какие коды DTMF будут слышны в эфире!

Рекомендую не менять заводское значение DT+ANI.

№17 S-CODE Пункт выбора DTMF кодов из набора!

Рекомендую не менять заводское значение <1>.

№18 SC-REV Пункт определяет метод сканирования принимаемых частот:

Значения: TO — при сканировании приемник останавливается на найденном сигнале на 5 секунд потом продолжает сканирование. CO — при сканировании приемник останавливается на найденном сигнале пока передача не прекратится. SE — при сканировании приемник останавливается на найденном сигнале и заканчивает сканирование .

Рекомендую значение: TO.

№19 PTT-ID Пункт определяет, когда передавать в эфир код из пункта №17!

Рекомендую значение: OFF.

№20 PTT-LT Пункт определяет время задержки передачи кода из пункта

№ 17 в эфир!

Рекомендую не менять заводское значение <5>.

№21 MDF-A Пункт определяет как будет отображаться канал, в канальном режиме работы радиостанции, в верхней строчке приемника (А).

Значения: CH — номер канала, NAME — имя, FREQ — частота канала.

Рекомендую значение: FREQ.

№22 MDF-B Пункт определяет как будет отображаться канал, в канальном режиме работы радиостанции, в нижней строчке приемника (B).

Значения: CH — номер канала, NAME — имя, FREQ — частота канала.

Рекомендую значение: FREQ.

№23 BCL Пункт установки запрета передачи на занятой частоте .

При попытке передать, что либо, при нажатии на кнопку PTT, радиостанция издаст звуковой сигнал и передавать не будет.

Значения: OFF/ON.

Рекомендую значение: OFF

№24 AUTO LK Пункт автоматической блокировки клавиатуры.

Через 8 секунд вашего бездействия цифровая клавиатура автоматически заблокируется или не заблокируется в зависимости от выбора значения.

Значения OFF/ON.

Рекомендую значение: OFF

№25 SET-D Пункт определяет направления сдвига частоты передачи относительно частоты приема, применяется для работы с репитерами!

Значения: OFF/+/- .

Рекомендую значение: OFF.

№26 OFFSET Пункт определяет значение сдвига частоты передачи относительно частоты приема в мегагерцах.

Значения: 00.000 — 69.990 с шагом 10 кГц.

Используется совместно с п. №25.

Рекомендую значение : 00.000

№27 MEM-CH Очень важный пункт, который я думаю надо вынести на рассмотрение отдельным вопросом в следующей теме!

Функция предназначена для сохранения настроенного канала в ячейку памяти и для внесения изменений в уже сохраненный канал!

№28 DEL-CH Пункт удаления канала из памяти — выбираем номер канала и подтверждаем удаление нажатием кнопки <MENU>. №29 WT-LED Пункт установки цвета подсветки экрана в режиме ожидания

Значения: OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE.

Установка — на любителя.

Рекомендую: PURPLE

№30 RX-LED Пункт установки цвета подсветки экрана в режиме приема.

Значения: OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE.

Установка — на любителя.

Рекомендую BLUE.

№31 TX-LED Пункт установки цвета подсветки экрана в режиме передачи .

Значения: OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE.

Установка — на любителя.

Рекомендую ORANGE

№32 AL-MOD Пункт установки режима работы для функции <ALARM> тревога

Значения: SITE — сигнал звучит только из динамика.

TONE — сигнал тревоги передается в эфир.

CODE — в эфир передается код.

Рекомендую: SITE

№33 BAND Пункт выбора частотного диапазона в частотном режиме работы радиостанции. VHF 136-174 мГц и UHF 400-480 мГц.

Переключение можно сделать одной кнопкой с клавиатуры <BAND>.

№34 TDR-AB Пункт , который в режиме приема двух частот принудительно оставляет активным приемник А или В независимо от того, какой был активен последним (такая ситуация может и сложится когда нибудь 🙂 )

Значения: A/B/OFF.

Рекомендую: OFF

№35 STE Пункт выдает сигнал в эфир , об окончании передачи, при отпускании кнопки <PTT>.

Значения:ON/OFF.

Рекомендую: ON

- №36 RP-STE Пункт устранения короткого звука < шшш> в конце передачи при работе через репитер. Заводское значение: 5. Рекомендую не менять!

- №37 RPT-RL Пункт установки задержки оконечного тона репитера. Заводское значение: OFF. Рекомендую не менять!

- №38 PONMSG Пункт который меняет информацию на экране радиостанции при ее включении. Значения: FULL — на короткое время включаются все сегменты экрана. MSG — на короткое время включается сообщение программируемое с компьютера. Установка на любителя.

- №39 ROGER Пункт включения / выключения в конце передачи сигнала <роджер>. Значения: OFF/ON. Рекомендую: OFF

- №40 RESET Сброс к заводским установкам! Рекомендую не нажимать!

## см. также

- Частотные сетки для рации

## Ссылки

- https://radiohooligan.ru/kak-nastroit-radiostanciju-baofeng-uv-5/ - первоисточник

[[Категория:]]