«перезагружается компьютер».

## Содержание

1 Основные варианты

- 1.1 Непрерывно перезагружается, невозможен вход в BIOS, сообщений на экране нет, тестовых звуков нет. Перезагрузка происходит СРАЗУ.

- 1.2 Перезагрузка при входе в систему, вход в BIOS возможен, тестовый звук нормальный, иногда можно увидеть экран приветствия и даже рабочий стол. Нет BSOD – «синего экрана смерти».

- 1.3 Перезагрузка происходит в процессе работы. При запуске определённого приложения или хаотически.

- 1.4 Перезагрузка с симптомами, аналогичными 2. и 3. BSOD нет.

1.5 Фото дохлых конденсаторов

- 1.5.1 На материнской

- 1.5.2 В БП

- 2 Ссылки

## Основные варианты

### Непрерывно перезагружается, невозможен вход в BIOS, сообщений на экране нет, тестовых звуков нет. Перезагрузка происходит СРАЗУ.

Предположительно серьёзная аппаратная проблема. Неисправность БП, неисправность материнской платы, видеокарты, винчестеров, плат расширения.

Осмотр материнской платы и БП на предмет вздувшихся и потёкших конденсаторов и потемнений/пожелтений вокруг силовых элементов. Проверка надёжности подключения АТХ шлейфа и дополнительного питания к материнской плате. Проверка винчестеров на почерневшие/взорванные элементы.

Проверка прочих комплектующих. Можно отключить всё, кроме процессора, если после этого появится звуковой тестсигнал, последовательно ставить комплектующие.

Вариантом является случай неудачного разгона – выставленные параметры «несовместимы с жизнью». Обычно достаточно сбросить BIOS перемычкой или сняв батарейку.

### Перезагрузка при входе в систему, вход в BIOS возможен, тестовый звук нормальный, иногда можно увидеть экран приветствия и даже рабочий стол. Нет BSOD – «синего экрана смерти».

Весьма вероятной причиной является проблема с оперативной памятью, попробовать с меньшим количеством планок, почистить им контакты жёстким ластиком. Поиск сомнительных элементов продолжаем, поскольку не все они нагружаются сразу.

Вариантом является перезагрузка по программным причинам. Кривого софта полным полно. Особенно сильны всякие украшательства и ускорители, поскольку изменяют системные файлы.

Перезагрузка происходит при обращении к испорченному файлу. Стоит попытаться вспомнить что и в каком количестве устанавливалось перед появлением проблемы. Иногда удаётся откатиться на контрольную точку системы, воспользоваться загрузкой последней удачной конфигурации или зайти в безопасный режим и проверить состояние.

### Перезагрузка происходит в процессе работы. При запуске определённого приложения или хаотически.

Вполне вероятной причиной является перегрев комплектующих. Если перезагрузка происходит при запуске ресурсоёмкого приложения то стоит проверить температуру комплектующих. Процессора, видеокарты, мостов, блока питания. Часто программные средства измерения температуры безбожно врут! Единственным доступным каждому прибором для измерения температуры является палец. Уж 40С от 70С отличить наощупь всегда получится.

Причиной перезагрузки может являться недостаточность блока питания по мощности либо уход его параметров из за повреждения его элементов – вздутие или просто высыхание электролитических конденсаторов с потерей ёмкости, изменение параметров полупроводников при температурной деградации. При длительной работе в тяжёлом режиме может происходить растрескивание платы и даже выпаивание комплектующих из платы.

Очень полезно проверить выходные напряжения блока питания. Измерительные приборы дома есть не у всех(хоть и стоит китайский мультиметр от 150р). Софтовым измерителям можно верить с большой натяжкой. Эверест своими результатами может здорово испугать да ещё и дезориентировать. Можно сверить показания нескольких программ, дополнительно посмотреть в BIOSе … и соврать могут все, поскольку берут информацию из одного места.

Есть опосредованный способ определения достаточности БП для данной конфигурации. Запустить тестовую программу – S&M, ОССТ, встроенный в Эверест, … и проконтролировать изменения напряжений в процессе прохождения теста. При этом не обращать внимания на конкретные значения, а только на отклонения.

При несмертельных проблемах с жёстким диском и/или оперативной памятью тоже возможны внезапные безBSODовые перезагрузки.

ЛЕЗТЬ ПАЛЬЦАМИ ВО ВКЛЮЧЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ НЕЛЬЗЯ!

Даже после его отключения стоит подождать несколько минут, чтобы высоковольтные конденсаторы разрядились.

### Перезагрузка с симптомами, аналогичными 2. и 3. BSOD нет.

Проверьте – а не включен ли режим принудительной перезагрузки при ошибке.

Инструкции по BSOD-ам

### Фото дохлых конденсаторов

#### На материнской

Файл:Peregruzaetsia komp1.jpg

Файл:Peregruzaetsia komp2.jpg

Файл:Peregruzaetsia komp3.jpg

#### В БП

Файл:Peregruzaetsia komp4.jpg

Файл:Peregruzaetsia komp5.jpg

Файл:Peregruzaetsia komp6.jpg

Автор groks

## Ссылки

- rutracker.wiki - источник (заблокировано РКН)