- Как выбрать радиостанцию для СВО

https://t.me/tochka_radio/642

## Содержание

- 1 ❗️❗️❗️ FAQ для новоприбывших от телеграм-канала Т0ЧКА Д0СТУПА

- 2 Теоретическая часть для не связистов

3 Радиостанция Азарт

- 3.1 Преимущества которых нет у других радиостанций в принципе

- 3.2 Известные недостатки

- 4 Диапазоны радиостанций

- 5 Антенны радиостанций

- 6 Шифрование

- 7 Похожее

- 8 см. также

## ❗️❗️❗️ FAQ для новоприбывших от телеграм-канала Т0ЧКА Д0СТУПА

КОЛЛЕГИ, ПРОШУ ПОМОЩИ В РАСПРОСТРАНЕНИИ

В целом, я смотрю что хоть у меня на канале, как и у моего товарища Кибы постоянно задаются одни и те же вопросы (потому что все новички от связи - ленивые жЁппы, которые думают что им везде рады и все готовы им сиюминутно помочь).

Поэтому все моменты по ключевым вопросам и FAQ будут в данном посте: https://t.me/tochka_radio/642

1. С чего все начиналось (https://t.me/tochka_radio/304) и затем продолжилось (https://t.me/tochka_radio/307);

2. Методичка (https://t.me/tochka_radio/388)(не моя) от Георгия RX9CIM для начинающий адептов связи. Дополнения приветствуются, пожелания направляйте в бот обратной связи канала @tochka_radi0_bot; https://t.me/Tochka_radi0_bot

3. Таблица (https://t.me/tochka_radio/497) совместимости шифрования средств связи DMR от уважаемого тов. ASTRO9600; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pNwtXat6CaSg9gRGrpHwv9QTNDkNMsWJ/edit

4. Error code у ретров Hytera HR1065? Вам сюда (https://t.me/SignalMan_Kiba/28249/46337). Товарищ ASTRO9600 все необходимое выложил;

5. Зачем дуплексер для ретранслятора, ведь он стоит кучу денег которые я лучше потрачу на что-нибудь другое. Читать ТУТ И ВСЕМ (https://t.me/signalman_diary/897).

6. Инструкции (https://t.me/tochka_radio/404) и торрент-архив (https://t.me/tochka_radio/372) наработок по Motorola. Указанные архивы в представлении не нуждаются;

7. Алгоритм (https://t.me/tochka_radio/526) программирования средств связи DMR; https://t.me/tochka_radio/526 Алгоритм программирования DMR-радиостанций-Т0чка д0ступа

8. Основополагающая литература противника по связи (https://t.me/tochka_radio/597).

9. Что взять мобилизованному связисту/добровольцу с собой? Список оборудования и материалов тут (https://t.me/signalman_diary/602), дополнение приветствуется.

10. Как установить DMR-станции на бронетехнику? Следующим образом.

(https://t.me/tochka_radio/620?single)11. КСВ антенн портативных радиостанций. Чтиво в 2х частях: часть_1 (https://t.me/signalman_diary/877) и часть_2  (https://t.me/signalman_diary/880)Часть материалов выложена и написана мной и моими коллегами, коим выказываю огромную благодарность за потраченное время!

PS: Данный пост будет обновляться, с пожеланиями в бот обратной связи канала: https://t.me/Tochka_radi0_bot

Источник: https://t.me/tochka_radio/642

## Теоретическая часть для не связистов

- практически невозможно сделать радиостанцию с приемлемыми характеристиками на широкий диапазон частот,

- невозможно сделать антенну с приемлемыми характеристиками на широкий диапазон частот

- Антенны и радиостанции д.б. согласованны друг с другом

- антенна и радиостанция на узкий диапазон частот будут работать всегда заметно лучше

- увеличение мощности рации в 2 раза увеличивает дальность на 20-30%, гораздо эффективнее использовать более эффективную антенну

- совместимость частот, аккумуляторов, зарядных устройств и типов шифрования имеет критически важное значение!!

хорошая радиостанция для СВО это рация -

- с диапазоном VHF (транспортные средства, шатбы, артиллерия, разведка) + UHF (связь внутри взвода, подразделения) + 2 антенны на каждый диапазон

- с шифрованием AES 256 совместимым с радиостанциями Комбат, Hytera, Anytone, Motorolla

- супергетеродин

- защита IP68/67

- Зарядка от USB-C + зарядка от прикуривателя, аккумулятора 12 В

## Радиостанция Азарт

- отличная радиостанция но с недостатками, которые можно и нужно исправлять

### Преимущества которых нет у других радиостанций в принципе

- прыгающая частота - ППРЧ

- может работать как ретранслятор для других станций - см. функция CrossBand

- реально широкий диапазон 27 Мгц - 520 Мгц и рации и антенны - т.е. с радиостанцией можно связаться с любой другой радиостанцией

### Известные недостатки

- их очень мало в войсках, есть частично повреждённые

- морально и физически устаревшие аккумуляторы - надо заказывать новый в КНР

- рация очень навороченная на неё надо учится

## Диапазоны радиостанций

- Радиостанции должны работать в двух диапазонах VHF (137-174 МГц) и UHF (400-500 МГц)

- VHF (137-174 МГц) при прочих равных условиях более дальнобойный, чем UHF (400-500 МГц), но хуже работает в условиях городской застройки из зданий (без ретрансляторов и выносных антенн)

- радиостанции диапазонов CB - 27 Мгц и LB (Low Band) 30-70 Мгц - в СССР использовались для связи с внутри танковых подразделений из-за узкого и не совместимого диапазона который использовала пехота - не было нормального взаимодействия пехоты, танков и артиллерии (аналогичные проблемы были и в армии США)

- радиостанции с частотным диапазоном SATCOM - 270-320 МГц

## Антенны радиостанций

- антенна для VHF должна быть достаточно длинная (1/4 динны волны 2 метра - минимум 50 см) по с равнению с поэтому рация с UHF но заточенной под неё более короткой (1/4 длинны волны от 70 см ~ 17,5 или 35 см.) и хорошей антенной будет ловить не хуже чем VHF.

- среди не шатных антенн много подделок которые работают хуже чем штатные.

- используется в транспортных средствах

- для VHF можно сделать длинную антенну в 2 м или специальные направленные антенны типа воловой канал, но из за громоздкости и некоторой сложности в обслуживании использовать их можно или на транспорте (танк, БМП, БТР) или в штабе батальона, арт. дивизиона и т.п. (узел связи, штаб)

## Шифрование

- д.б. шифрование AES-256 бит

- скремблер, субтоны, "шифрование" в радиосетях TIER 1,2,3 - это не шифрование, а просто технологии скрытия

- для минимальной защиты от РЭП (Радио Электронного Подавления) радиостанция д.б. построена по схеме Супергетеродин, а не на схеме прямого усиления с чипом RDA (особенно актуально для подразделений в первой линии), для тыловых и вспомогательных подразделений рации можно брать на чипе RDA1846

## Похожее

- Как выбрать радиостанцию для СВО

## см. также

- https://topwar.ru/211386-grazhdanskie-radiostancii-racii-v-zone-svo.html Гражданские рации в зоне СВО

- https://dzen.ru/a/Xux35XAhly_nN0u4 Сравнение RDA и супергетеродина

- https://habr.com/ru/post/673214/ Хабр - Чипы RDA и Супергетеродин теоретическая часть