Программируемое (интеллектуальное) реле — разновидность программируемых логических контроллеров (ПЛК). Обычно программа создается на языке релейной логики (LD) или FBD при помощи компьютера или при помощи клавиш на лицевой панели ПЛК.

Предназначаются в качестве средств автоматизации локальных контуров, отдельных агрегатов и для бытового применения.

Обычно имеют ограниченное число аналоговых и дискретных каналов ввода-вывода. Коммуникационные возможности зачастую ограничены каким-либо одним интерфейсом для загрузки программы или связи с АСУ верхнего уровня. Для некоторых моделей есть возможность наращивать коммуникационные возможности с помощью модулей расширения. Основные типы интерфейсов: RS-485 и Industrial Ethernet. Программируемые реле отличаются от полноценных ПЛК малым числом каналов ввода-вывода, малым объемом памяти программ, невозможностью исполнения сложных математических операций, зачастую моноблочной конструкцией.

Различные исполнения программируемых реле отличаются:

- наличием и количеством каналов ввода-вывода;

- рабочим температурным диапазоном;

- степенью защиты оболочки;

- наличием и уровнем взрывозащиты;

- питанием;

- поддержкой промышленных сетей;

- средой и языками программирования.

## Сравнение программируемых реле (таблица)

Шаблон:Значимость раздела

| Тип программируемого реле | Рабочая температура /Исполнение | Промышленная сеть | Протоколы | Каналы Ввода/Вывода (DI/O и AI/O) | Программирование реле | Сертификаты РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАЗИС-21[1][2] | +5 / +40 °C взрывозащищенное ([Exia]IIC) общепромышленное IP40 (передняя панель) IP20 (корпус) | RS-485 USB | БАЗБАС (собственный) Modbus RTU | Всего: DI — до 188 AI — до 64 DO — до 135 AO — до 16 Собственных: DI — до 56 AI — до 24 DO — до 35 AO — до 16 Дополнительных: DI — до 132 AI — до 40 DO — до 100 | с передней панели (полное) программа конфигурирования устройств серии БАЗИС (bconf ver. 4.xx) — бесплатно Дополнительно: программа чтения архивов (bar) — бесплатно ОРС-сервер — бесплатно | разрешение ФСЭТАН № РРС 00-31332 сертификаты соответствия требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51522-99, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 внесен в Госреестр средств измерений РФ № 23318—02 сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 28447 |
| БАЗИС-12[1][3] | +5 / +40 °C взрывозащищенное ([Exia]IIC) общепромышленное IP40 (передняя панель) IP20 (корпус) | RS-485 | БАЗБАС (собственный) Modbus RTU | Всего: DI/AI — до 36 DO — до 18 AO — до 2 Собственных: DI — до 24 DO — до 10 AO — до 2 Дополнительных: Di/Ai — до 12 DO — до 10 | с передней панели (полное) программа конфигурирования устройств серии БАЗИС (bconf ver. 4.xx) — бесплатно Дополнительно: программа чтения архивов (bar) — бесплатно ОРС-сервер — бесплатно | разрешение ФСЭТАН № РРС 00-39281 сертификаты соответствия требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51522-99, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 |
| БАЗИС-35[1][4] | +5 / +40 °C взрывозащищенное ([Exia]IIC) общепромышленное IP40 (передняя панель) IP20 (корпус) | RS-485 | БАЗБАС (собственный) Modbus RTU | Всего: DI/AI — до 72 DO — до 45 Собственных: DI — до 48 DO — до 35 Дополнительных: Di/Ai — до 24 DO — от 10 до 40 | с передней панели (полное) программа конфигурирования устройств серии БАЗИС (bconf ver. 4.xx) — бесплатно Дополнительно: программа чтения архивов (bar) — бесплатно ОРС-сервер — бесплатно | разрешение ФСЭТАН № РРС 00-39281 сертификаты соответствия требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51522-99, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 |
| ОВЕН ПР110 | −20 / +55 °C IP20 | нет | нет | DI — 8 / DO — 4 (24В и 220В) DI — 12 / DI — 8 (24В и 220В) | OWEN Logic — бесплатно | климатическое исполнение группа В4 по ГОСТ 12997-84 категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 механическим воздействиям группа N2 по ГОСТ 12997-84 радиопомехи класс Б по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97) |
| ОВЕН ПР200 | −20 / +55 °C IP20 230 В или 24 В | RS-485 (максимум 2 шт.) | Modbus RTU/ASCII (Master/Slave) | ПР200-x.1.x: DI - 8, DO - 6. ПР200-x.2.x: DI - 8, AI - 4, DO - 8, AO (4-20мА) - 2. ПР200-x.4.x: DI - 8, AI - 4, DO - 8, AO (0-10В) - 2. AI: 4-20 мА, 0-10 В, 0-4000 Ом. | OWEN Logic — бесплатно Кнопками на панели прибора (не полное) | климатическое исполнение группа В4 по ГОСТ Р 52931-2008 категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 группа Р1 по ГОСТ Р 52931-2008 механическим воздействиям группа N1 по ГОСТ Р 52931-2008 радиопомехи класс А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97) устойчивость к помехам класс А по ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 провалы, прерывания и выбросы напрядения питания: для переменного тока ГОСТ 30804.4.11-2013 (степень жесткости PS2) для постоянного тока ГОСТ Р 51841-2001(МЭК 61131-2-2003, степень жесткости PS1. |
| Siemens LOGO! | −25 (-40 без дисплея)/ + 70 °C | AS-Interfase EIB- сеть LON |  | Минимум DI — 8 / DO — 4 Максимум DI — 24 / DO — 16 AI — 8 / AO — 2 4 кВ — реле | LOGO! Soft Comfort (50 евро) или кнопками на панели (только FBD или LD (имитация)) | морские сертификаты (ABS, BV, DNV, GL, LRS), сертификаты UL, CSA и FM, имеют знак CE, отвечают требованиям VDE 0631, IEC 1131, EN 55011 (класс B), ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84 (П.п. 1.2, 1.3.), ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99. |
| Omron ZEN | −25/+55 °C IP20 | нет | нет | аналоговых — нет Мин: DI — 6, DO — 4 Макс: DI — 24, DO — 20. | ZEN Soft | нет |
| Schneider Electric Zelio Logic 2 | от −20 / +55?С | модем Modbus (slave) GSM Ethernet AS-i |  | DI/O — от 10 до 40 AI — до 6 (0-10 В) AO — нет | Кнопки ZelioSoft (LD, FBD, SFC) — бесплатно | сертификация ГОСТ |
| Mitsubishi Alpha XL | −25 /+55C | AS-i GSM-модем RS-232 |  | DI/O: 10-24 AI: 0-8, AO: 2 К-термопара Термосопротивление Pt100 | Пакет AL-PCS/WIN | Есть. Много |
| Moeller EASY | −25 /+55 °C IP20 | Ethernet — стандартно EasyNet до 8-и устройств CANopen — модуль DeviceNet — модуль ProfiBus DP-модуль AS-i-модуль отправка SMS |  | DI/O от 12 до 300 AI/O от 4 до 8 Счётчик 1 кГц: до 4 | easy Soft CodeSys | Есть |

## Примечания

{{#invoke:Message box|ambox}}

↑ 1,0 1,1 1,2  См. следующие обзорные статьи о контроллерах серии БАЗИС:

Яценко А. Н., Андриянов И. Н., Тучинский С. В. Применение контроллеров серии БАЗИС на взрывоопасных производствах // Автоматизация в промышленности. — 2011. — № 6. — С. 33—35. — ISSN 1819-5962.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н. Использование контроллеров серии БАЗИС при поэтапной модернизации производств // Автоматизация и IT в энергетике. — 2011. — № 5. — С. 19—24.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н. Обзор искробезопасных промышленных контроллеров серии БАЗИС // Информатизация и системы управления в промышленности (ИСУП). — 2010. — № 5. — С. 4—7.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н. Искробезопасные контроллеры серии БАЗИС // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. — 2010. — № 1. — С. 18—22.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н. Промышленные контроллеры серии БАЗИС // Автоматизация и IT в энергетике. — 2010. — № 1.

Аристова Н. И., Андриянов И. Н., Тучинский С. В. Обзор контроллеров серии БАЗИС ЗАО «Экоресурс» // Автоматизация в промышленности. — 2010. — № 1. — С. 25—26. — ISSN 1819-5962.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н. Искробезопасные промышленные контроллеры серии БАЗИС // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2009. — № 10. — С. 27—34. — ISSN 1561-1531.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н. ЗАО «Экоресурс» представляет: промышленные контроллеры серии БАЗИС // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2008. — № 5. — С. 45—48. — ISSN 1561-1531.

- Тучинский С. В. Построение систем ПАЗ на контроллерах серии БАЗИС производства ЗАО «Экоресурс» // Современные технологии автоматизации (СТА). — 2006. — № 2. — С. 52—53. — ISSN 0206-975Х.

↑ См. статьи по контроллеру БАЗИС-21:

Андриянов И. Н., Тучинский С. В. Мини АСУ ТП на контроллерах серии БАЗИС // Информатизация и системы управления в промышленности (ИСУП). — 2011. — № 3. — С. 8—10.

Тучинский В. Р., Андриянов И. Н., Тучинский С. В. Реализация автоматического регулирования на искробезопасных контроллерах серии БАЗИС // Автоматизация в промышленности. — 2010. — № 10. — С. 10—13. — ISSN 1819-5962.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н. Регулирующие контроллеры серии БАЗИС // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2010. — № 3. — С. 35—38. — ISSN 1561-1531.

Андриянов И. Н., Тучинский С. В. Развитие серии БАЗИС: контроллеры с цветным ЖКИ 10,4" // Приборостроение и средства автоматизации. — 2009. — № 12. — С. 56—60.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н. Организация циклических процессов с использованием контроллеров серии БАЗИС // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2009. — № 7. — С. 41—47. — ISSN 1561-1531.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н. Мини SCADA-системы на базе контроллеров БАЗИС-21 производства ЗАО «Экоресурс» // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2009. — № 5. — С. 28—31. — ISSN 1561-1531.

- Тучинский С. В., Андриянов И. Н. БАЗИС-21.Ц — универсальный промышленный контроллер нового поколения от ЗАО «Экоресурс» // Автоматизация в промышленности. — 2008. — № 2. — С. 12—14. — ISSN 1819-5962.

↑ См. статьи по контроллеру БАЗИС-12:

Тучинский В. Р., Андриянов И. Н., Тучинский С. В. Реализация автоматического регулирования на искробезопасных контроллерах серии БАЗИС // Автоматизация в промышленности. — 2010. — № 10. — С. 10—13. — ISSN 1819-5962.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н., Маслова И. В. Модернизация устаревших производств с использованием контроллеров серии БАЗИС // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2010. — № 9. — С. 39—43. — ISSN 1561-1531.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н. Системы локального управления на контроллерах серии БАЗИС // Автоматизация и IT в энергетике. — 2010. — № 4. — С. 31—36.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н. Регулирующие контроллеры серии БАЗИС // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2010. — № 3. — С. 35—38. — ISSN 1561-1531.

- Тучинский С. В., Андриянов И. Н. ЗАО «Экоресурс» представляет: семейство малоканальных контроллеров БАЗИС-12 // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2009. — № 3. — С. 35—38. — ISSN 1561-1531.

↑ См. статьи по контроллеру БАЗИС-35:

Тучинский С. В., Андриянов И. Н., Маслова И. В. Модернизация устаревших производств с использованием контроллеров серии БАЗИС // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2010. — № 9. — С. 39—43. — ISSN 1561-1531.

Тучинский С. В., Андриянов И. Н. Реализация управления отсечными клапанами с использованием блоков БАЗИС-35.УК // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2010. — № 1. — С. 30—33. — ISSN 1561-1531.

- Тучинский С. В., Андриянов И. Н. ЗАО  «Экоресурс» представляет: контроллеры технологической сигнализации и противоаварийной защиты БАЗИС-35 // Автоматизация в промышленности. — 2008. — № 12. — С. 37—39. — ISSN 1819-5962.

5. Минаев И.Г. Свободно программируемые устройства в автоматизированных системах управления / И.Г. Минаев, В.В. Самойленко, Д.Г. Ушкур, И.В. Федоренко - Ставрополь: АГРУС. 2016. - 168 с. ISBN 978-5-9596-1222-1Шаблон:Elec-stub

{{#invoke:Message box|ambox}}