Шаблон:Другое название

Siemens ESM TP80 (6GK1105-3AB10) — 8-портовый (RJ45) концентратор для технологии Industrial Ethernet

В промышленных применениях вместо RJ45 могут использоваться разъемы M12 на 4 или 8 контактов

Промышленный Ethernet (также Industrial Ethernet) — Ethernet для применения в промышленности. Сеть с процедурой доступа CSMA/CD. Industrial Ethernet обычно используется для обмена данными между программируемыми контроллерами и системами человеко-машинного интерфейса, реже для обмена данными между контроллерами и, незначительно, для подключения к контроллерам удаленного оборудования (датчиков и исполнительных устройств). Широкому применению Ethernet в последних задачах препятствует суть метода CSMA/CD, делающая невозможным гарантию обмена небольшим количеством информации (единицы байт) с высокой частотой (миллисекундные циклы обмена).

В последнее время является одной из самых распространённых промышленных сетей. Широко применяется при автоматизации зданий и в областях, не требующих высокой надёжности.

## Содержание

1 Протоколы реального времени

- 1.1 Сравнение протоколов

- 2 Резервирование каналов и кольцевая топология

- 3 Отличия от обычного EtherNet

- 4 Достоинства

- 5 Конкуренты

- 6 Статьи

- 7 Примечания

- 8 Ссылки

## Протоколы реального времени

Для обеспечения гарантированного времени реакции используют протоколы реального времени:

- Profinet

- EtherCAT

- Ethernet Powerlink

- EtherNet/IP

- SERCOS III

- LAN eXtensions for Instrumentation

Эти протоколы в различной степени модифицируют стандартный стек TCP/IP, добавляя в него:

- функции синхронизации

- новые алгоритмы сетевого обмена

- диагностические функции

- методы самокорректировки

Канальный и физический уровни Ethernet при этом остаются неизменными, что позволяет использовать протоколы реального времени в существующих сетях Ethernet с использованием стандартного сетевого оборудования.

### Сравнение протоколов

| Последовательная сеть | Ethernet-версия | Протокол | Сеть | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modbus-RTU | Modbus-TCP | TCP/IP |  | IEC 61158 и IEC 61784 |
| Profibus | PROFINET IO | Isochronous Real Time protocol (IRT), Real Time protocol (RT), Real Time поверх UDP protocol (RTU) | коммутатор, повторитель (роутер) и Wi-Fi, от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с | IEC 61158 и IEC 61784 |
| DeviceNet (CIP); ControlNet (CIP) | EtherNet/IP (CIP)[1] | TCP/IP; UDP/IP | коммутатор, повторитель (роутер) и Wi-Fi, от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с | IEC 61158 и IEC 61784; стандарт ODVA EtherNet/IP[2] |
| Foundation fieldbus H1 | Foundation Fieldbus High Speed Ethernet (HSE) |  |  |  |
| CANopen | Ethernet powerlink |  | Ethernet 100 Мбит/c | от EPSG (Ethernet Powerlink Standardization Group)[3] |
|  | EtherCAT | EtherCAT, EtherCAT/UDP | Ethernet 100 Мбит/с | IEC 61158, IEC/PAS 62407, IEC 61784-3, ISO 15745-4 |
|  | VARAN (Versatile Automation Random Access Network) | VARAN, TCP/IP, Safety | Ethernet 100 Мбит/с | VARAN-BUS USER GROUP — VNO |
| SERCOS I / II | SERCOS III |  | Ethernet 100 Мбит/с | IEC 61491, включён в IEC 61158 |
|  | FL-Net (OPCN-2) | UDP/IP | Ethernet 10 Мбит/с | от JEMA (Japan Electrical Manufacturers Association) |

## Резервирование каналов и кольцевая топология

Для обеспечения защиты каналов связи от единичного отказа необходимо их резервировать. Резервирование неизбежно ведет к возникновению кольцевых участков сети — замкнутых маршрутов. Стандарт Ethernet предусматривает только древовидную топологию и не допускает кольцевых, так как это приводит к зацикливанию пакетов.

Современные коммутаторы, как правило, поддерживают дополнительный протокол Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802.1d), который позволяет создавать кольцевые маршруты в сетях Ethernet. Постоянно анализируя конфигурацию сети, STP автоматически выстраивает древовидную топологию, переводя избыточные коммуникационные линии в резерв. В случае нарушения целостности построенной таким образом сети (обрыв связи, например), STP в считанные секунды включает в работу необходимые резервные линии, восстанавливая древовидную структуры сети. Этот протокол не требует первичной настройки и работает автоматически.

Более мощная разновидность данного протокола — Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP, IEEE 802.1w), позволяющая снизить время перестройки сети до нескольких миллисекунд. Протоколы STP и RSTP позволяют создавать произвольное количество избыточных линий связи и являются обязательным функционалом для промышленных коммутаторов, применяемых в резервированных сетях.

## Отличия от обычного EtherNet

- Стандарты на кабели и разъемы, удовлетворяющие специфическим требованиям промышленности: усиленное экранирование, стойкость к агрессивным средам и т. п.

- Специальные стандарты и устройства для связи с подвижными объектами: гибкие кабели, устройства беспроводной связи

- Дополнение стека протоколов TCP/IP протоколом RFC1006 (ISO Transport Service) обеспечивает регулярную и частую передачу по сети небольших объемов информации, что характерно для обмена данными между промышленными контроллерами

- С помощью специальных коммутаторов можно организовать кольцевую топологию, которая при обрыве восстанавливает связь, то есть находит новый путь для передачи данных значительно быстрее, чем применяемый в обычных сетях «алгоритм избыточного дерева»

- Использование протокола IEEE 1588 для синхронизации устройств в сети.

## Достоинства

- низкая цена

- широкое распространение

## Конкуренты

- LonWorks — промышленная сеть для автоматизации зданий

- BACnet — промышленная сеть для автоматизации зданий

- RS-485 — самая простая и дешёвая промышленная сеть

- CAN — промышленная сеть для транспорта и станочной автоматики

- SERCOS III

## Статьи

- Типовой проект автоматизации технологических процесов на базе технологии Industrial Ethernet. Журнал "Промышленные АСУ и контроллеры" №1 2005г.

## Примечания

Ошибка цитирования Ошибочный тег <references>; можно использовать только параметр group.

Используйте <references /> или <references group="…" />

{{#invoke: Check for unknown parameters | check

| unknown = | preview = Страница использует Шаблон:Примечания с неизвестным параметром «_VALUE_» | ignoreblank = y | 1 | colwidth | group | liststyle | refs }}

## Ссылки

- Ассоциация — Промышленный Ethernet (англ.)

- Ethernet как Real-Time Technology (англ.)

- Руководство по тестированию и диагностике сетей Industrial Ethernet (англ.)

Шаблон:Ethernet

Шаблон:Промышленные сети

- ↑ «IP» здесь означает «Industrial Protocol»

- ↑ http://www.odva.org/10_2/03_events/New-EtherNet/03_ethernet_Spec_form.htm

- ↑ EPSG: News & Events