## Содержание

- 1 Разделы

- 2 Примерное распределение диапазонов на рациях типа Баофенг

- 3 Частотная модуляция Wide или Narrow

4 Частотные диапазоны

- 4.1 LDP (Low Power Device) 69 каналов малой мощности (до 0.01 Вт), шаг 25 кГц, Россия, ЕС

- 4.2 PMR (Private Mobile Radio) - 8 каналов, до 0.5 Вт, шаг 12.5 кГц, Россия, ЕС

4.3 FRS (Family Radio Service) США и GMRS (General Mobile Radio Service) (EC) - 22 канала мощностью 0.5/2 Вт

- 4.3.1 Используемые частоты

- 5 См. также

## Разделы

- Как выбрать радиостанцию для СВО

- Организация радиосвязи на СВО

- Первоначальная настройка радиостанции типа Баофенг

- Настройка DMR радиостанции

- https://pikabu.ru/story/repiter_iz_dvukh_nosimyikh_ratsiy_na_433mgts__est_opyit_9946465 Как сделать репитер LDP433 из 2-х радиостанций

## Примерное распределение диапазонов на рациях типа Баофенг

- 1-5 - местные аналоговые репитеры

- 5-9 - свои каналы

- 8/16 каналов PMR - для связи с рациями с фиксированными каналами

- 22 канала GMRS (ЕС) - для связи с рациями с фиксированными каналами

- 69 каналов LPR433

## Частотная модуляция Wide или Narrow

В частотной модуляции работает всем известное FM-вещание. Интересно отметить, что в передатчике FM-станции кодируется не только звук — передается сложный сигнал, включающий моно и стерео каналы, пилот-тон, RDS и пр. Чтобы не путать с «обычной» FM, у инженеров такая модуляция обычно называется WFM (Wide FM).

На сигнале (справа снизу) несложно видеть пилот-тон на частоте 19 КГц, RDS, моно и стерео-каналы FM-вещания. В отличие от WFM, радионяни, рации и прочие аналогичные устройства используют «узкую» FM (NFM, Narrow FM) модуляцию, где передается только звук.

https://habr.com/ru/articles/532782/

## Частотные диапазоны

Всего

- PMR (ЕС, Россия) - 8+8 Каналов - 12,5 кГц, 0,5 Вт, 446,00625 - 446,19375 МГц

- LDP (брелки сигнализации) 69 каналов - 25 кГц, 0,01 Вт, 433,075 -434,775 МГц

- FRS (США и Ю. Америка) + GMRS - 22 канала -12,5 кГц 0,5/2 Вт, 462,5625 - 462,7250 МГц + (FRS - 467,5625 - 467,7125)

Итого : 107 каналов.

### LDP (Low Power Device) 69 каналов малой мощности (до 0.01 Вт), шаг 25 кГц, Россия, ЕС

- LPD433 частотная сетка с LDP каналами

- 433.075 +.025 МГц

- 434.775

- LPD-01 01 433,075

- LPD-69 69 434,775

### PMR (Private Mobile Radio) - 8 каналов, до 0.5 Вт, шаг 12.5 кГц, Россия, ЕС

- в настройках ширина канала Narrow т.к. шаг 12.5 кГц

- до января 2018 для цифровой модуляции были разрешены только верхние 8 каналов

- до января 2015 года для аналоговой модуляции были разрешены только 8 нижних каналов

- по состоянию на февраль 2023 года в Российской Федерации разрешены только нижние 8 каналов

| Канал | Частота, МГц (шаг = + 12,5 КГц (+ .0125 МГц)) |
| --- | --- |
| 1 | 446.00625 |
| 2 | 446.01875 |
| 3 | 446.03125 |
| 4 | 446.04375 |
| 5 | 446.05625 |
| 6 | 446.06875 |
| 7 | 446.08125 |
| 8 | 446.09375 |
| 9 | 446.10625 |
| 10 | 446.11875 |
| 11 | 446.13125 |
| 12 | 446.14375 |
| 13 | 446.15625 |
| 14 | 446.16875 |
| 15 | 446.18125 |
| 16 | 446.19375 |

### FRS (Family Radio Service) США и GMRS (General Mobile Radio Service) (EC) - 22 канала мощностью 0.5/2 Вт

- Диапазоны FRS и GMRS частично пересекаются

- FRS (Family Radio Service) шаг 12,5 кГц, мощность 0.5/2 Вт, 22 канала

Радиостанции FRS используют узкополосную частотную модуляцию (NBFM) с максимальным отклонением в 2,5 килогерца. Каналы расположены с интервалом в 12,5 килогерц.

После 18 мая 2017 года мощность радиостанций FRS ограничена 2 Ваттами на каналах 1-7 и 15-22. Ранее мощность радиостанций FRS была ограничена 0.5 Вт. Все 22 канала являются общими для GMRS.

- GMRS (General Mobile Radio Service) каналы, шаг 12,5 кГц, по стандарту 0.5 Вт, 8 каналов, ЕС

#### Используемые частоты

| № канала | Частота, МГц | Описание | Мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 462.5625 | FRS/GMRS | 2 Вт |
| 2 | 462.5875 | FRS/GMRS | 2 Вт |
| 3 | 462.6125 | FRS/GMRS | 2 Вт |
| 4 | 462.6375 | FRS/GMRS | 2 Вт |
| 5 | 462.6625 | FRS/GMRS | 2 Вт |
| 6 | 462.6875 | FRS/GMRS | 2 Вт |
| 7 | 462.7125 | FRS/GMRS | 2 Вт |
| 8 | 467.5625 | FRS | 0,5 Вт |
| 9 | 467.5875 | FRS | 0,5 Вт |
| 10 | 467.6125 | FRS | 0,5 Вт |
| 11 | 467.6375 | FRS | 0,5 Вт |
| 12 | 467.6625 | FRS | 0,5 Вт |
| 13 | 467.6875 | FRS | 0,5 Вт |
| 14 | 467.7125 | FRS | 0,5 Вт |
| 15 | 462.5500 | GMRS | 2 Вт |
| 16 | 462.5750 | GMRS | 2 Вт |
| 17 | 462.6000 | GMRS | 2 Вт |
| 18 | 462.6250 | GMRS | 2 Вт |
| 19 | 462.6500 | GMRS | 2 Вт |
| 20 | 462.6750 | GMRS | 2 Вт |
| 21 | 462.7000 | GMRS | 2 Вт |
| 22 | 462.7250 | GMRS | 2 Вт |

## См. также

- SATCOM