Техническая документация. gaz-69.club/forum/index.php?/topic/244-%D1%80-123/

- Диапазон рабочих частот : 20 — 51,5 МГц

- Номинальное напряжение питания : 27 В

Источник питания :

борт сеть преобразователь в анодное напряжение

Формирование/установка частоты :

плавный гетеродин (LC генератор)

Отображение частоты :

оптическая шкала

Девиация частоты передатчика :

5 кГц

Выходная мощность передатчика :

номинальная — 20 Вт максимальная до 40 Вт (ГУ-50)

Схема приемника :

супергетеродин

Ширина полосы пропускания на уровне 6 кГц :

20 кГц Краткое описание схемы радиостанции : Радиостанция Р123М собрана по трансиверной схеме. Диапазон рабочих частот радиостанции разбит на два поддиапазона : 20.0 — 36.0 МГц и 36.0 — 51.0 МГц. Настройка на частоту производится ручкой плавной настройки. Возможна настройка радиостанции на 4 заранее подготовленные частоты (ЗПЧ), с одновременной настройкой антенного согласующего устройства. Приемный тракт радиостанции собран по супергетеродинной схеме. Шумоподавитель — по НЧ сигналу. Согласующее антенное устройство имеет два перестраиваемых элемента, управление которыми осуществляется одной многооборотной ручкой. Преобразователь напряжения для питания анодных цепей выполнен в отдельном корпусе.

Р-123 «Магнолия»

радиостанция УКВ диапазона

НАЗВАНИЕ — индекс заказчика Р-123 — сокращенное — полное — заводское «Магнолия» — прозвища — неправильное …

НАЗНАЧЕНИЕ Радиостанция Р-123 предназначена для радиосвязи между подвижными объектами. Радиостанция обеспечивает круглосуточную уверенную двухстороннюю радиосвязь на стоянке и на ходу объекта как с однотипной радиостанцией, так и с другими радиостанциями, имеющими совместимость по диапазону и частотную модуляцию. Радиостанция Р-123 предназначена для радиосвязи между подвижными объектами. Радиостанция обеспечивает круглосуточную уверенную двухстороннюю радиосвязь на стоянке и на ходу объекта как с однотипной радиостанцией, так и с другими радиостанциями, имеющими совместимость по диапазону и частотную модуляцию. Радиостанция предварительно настраивается на любые заданные четыре частоты связи. Установка любой из фиксированных частот производится одной манипуляцией оператора с помощью автоматики. На любой заранее подготовленной частоте радиостанция обеспечивает безпоисковое вхождение в связь и безподстроечное ведение связи. Радиостанция Р-123. приемопередающая, телефонная, ультракоротковолновая с частотной модуляцией, выполненная по трансиверной схеме, обеспечивает следующие режимы работы: — дежурный прием; — радиотелефонную связь симплексом. Радиостанция работает на четырехметровую штыревую антенну. Связь может осуществляться при уменьшенной высоте антенны, а также на аварийную антенну (провод в изоляции сечением не менее 0,5 мм длиной 3 метра), но при меньших дальностях связи. Через дополнительный блок антенных фильтров (БЛФ-Ч) при соответствующем выборе частот обеспечивается одновременная работа па одну антенну двух радиостанций Р-123. Радиостанция рассчитана на работу с ларинго-телефонной гарнитурой, имеющей электромагнитные ларингофоны типа ЛЭМ-3 и низкоомные телефоны ТА-56М. Радиостанция обеспечивает работу как через переговорное Р-124, так и без него. …

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО …

МОДИФИКАЦИИ Р-123М — модернизированная Р-123МТ — модернизированная, введен режим передачи телекодовой информации. …

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Конструктивно радиостанция выполнена в виде трех основных частей: — приемопередатчик; — блок питаниня; — антенное устройство. Конструкция радиостанции имеет следующие основные особенности: — приемопередатчик и блок питания пылебрызгозащищены; — для защиты от механических воздействий приёмопередатчик и блок питания имеют амортизационные рамы; — приемопередатчик имеет блочную конструкцию. Электрический монтаж основных блоков выполнен на печатных платах из стеклотекстолита и керамики; — приемопередатчик выполнен на сверхминиатюрных электровакуумных лампах и полупроводниковых диодах — блок питания выполнен па полупроводниковых приборах. — приемопередатчик имеет микрофотошкалу и оптическое устройство для увеличения изображения шкалы и проекции этого изображения на матовый экран, — для уменьшения воздействия повышенной влажности на параметры радиостанции применена герметизация узлов и деталей, от которых зависят эти параметры.

В комплект радиостанции входят следующие составные части: — приемопередатчик с амортизационной рамой в чехле; — блок питания с амортизационной рамой в чехле; — штыри антенные в чехле (рабочий и запасной, комплекты); — кабель высокочастотный; — кабель питания; — монтажный комплект антенного устройства; — разъем для подключения переговорного устройства Р-124; — ящик с ЗИП; — эксплуатационная документация. В специальных случаях дополнительно поставляются: — блок антенных фильтров (БАФ—М) для совместной работы двух радиостанций Р-123 на одну антенну с высокочастотным кабелем; — эквивалент антенны ЭА-123; — переходной разъем к 11-метровой антенне; — нагрудный переключатель. Блок питания соединяется с приёмопередатчиком экранированным кабелем с разъемами. Антенна соединяется с приёмопередатчиком высокочастотным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. …

ЭКПЛУАТАЦИЯ (БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) …

ОЦЕНКА, СРАВНЕНИЕ …

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Диапазон рабочих частот радиостанции от 20 до 51,5МГц (от 15 до 5,82 м) разбит на два поддиаппазона: от 20 до 35,75 МГц и от 35,75 до 51,5 МГц. Радиостанция имеет 1261 рабочую частоту, интервал между частотами 25 кГц. Перестройка с одной частоты на другую производится плавно по оптической шкале. Мощность передатчика на любой частоте диапазона не менее 20 Вт, что соответствует напряжению 39 В на сопротивлении эквивалента антенны, равном 75 Ом. Девиация частоты передатчика — 4,5-7 кГц. Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум, равном 10:1, не хуже 2,5 мкВ при выключенном подавителе шумов и не хуже 4 мкВ при включенном подавителе шумов. Суммарная погрешность градуировки и установки частоты радиостанции не превышает ± 4 кГц. Дальность связи при работе на 4-х метровую антенну на среднепересеченной местности при скорости движения гусеничных объектов до 40 км/ч, а колесных объектов до 100 км/ч — не менее 20 км при выключенном подавителе шумов и не менее 13 км при включенном подавителе шумов.

## См. также

- Р-123 - радиостанция диапазона 30-50 МГц, для бронетехники

- РАДИОСТАНЦИЯ Р-123М И ПОРЯДОК РАБОТЫ НА НЕЙ

- Р-173

- ТПУ (танкового переговорного устройства типа Р-124 или Р-174)

## Ссылки

- Техническая документация. gaz-69.club/forum/index.php?/topic/244-%D1%80-123/

- https://dzen.ru/media/id/5c43064986e43c00ad249399/radiostancii-sssr-tankovaia-magnoliia-r123m-5c97e2687bdd7600b334de4b описание

- https://kenigtiger.livejournal.com/2188595.html практическое использование Радиосвязи

- https://kenigtiger.livejournal.com/2069492.html