УКВ радиостанция Р-168-5УН-1/1Е/2/2Е

- 30-108 МГц, 0,25-8 Вт, 10 км, 16 кб/c по RS-232 3 кг

Предназначена на замену устаревших средств связи: Р-159 (16 кг), Р-159М (16 кг), Р-163-10У (14кг)

## Содержание

- 1 Р-168-5УН-1, 1998 год

- 2 Р-168-5УН-2

- 3 Р-168-5УН-2Е

- 4 См. также

## Р-168-5УН-1, 1998 год

Радиостанция Р-168-5УН-1 была принята на вооружение в 1998 году, действует и сегодня.

Р-168-5УН-1 - обеспечивает открытую и закрытую аналоговую и цифровую радиосвязь с радиостанциями, совместимыми по диапазону частот, видам модуляции и режимам работы. Варианты исполнения радиостанции – носимый; возимый и стационарный.

Разработчик: Концерн Созвездие

Производитель: Концерн Созвездие

Год принятия на вооружение: 1998

Характеристики

- Диапазон частот, МГц 30-87.975

- Шаг частот (подстройки), кГц 25

- Стабильность частоты, ppm ±1

- Диапазон рабочих температур, С -40~+50

- Наработка на отказ, ч 10000

- Дальность связи на антенну АШ-1,5, км 10 (в режиме ТМ ЧМ), 10-12 (в режиме ТЛФ ЧМ)

- Вес приемопередатчика с АБ, кг 6,5

- Длина, мм 210

- Ширина, мм 104

- Высота, мм 297

## Р-168-5УН-2

Обеспечивает открытую и закрытую аналоговую или цифровую радиосвязь с радиостанциями, совместимыми по диапазону частот, видам модуляции и режимам работ.

Режимы работ и функциональные возможности:

- симплекс и двухчастотный симплекс;

- аналоговый телефон (ТЛФ ЧМ);

- техническое маскирование информации (ТМ);

- сканирующий прием по восьми ЗПЧ;

- дежурный экономичный прием;

- прием с подавлением шумов;

- тональный, адресный, циркулярный и групповой вызовы;

- псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ) с количеством частот до 256 и скоростью перестройки до 100 скачков в секунду;

- адаптивная связь (АС);

- многоканальный режим (МК);

- передача и прием цифровой информации от оконечной аппаратуры данных и ПЭВМ по стыкам С1-ФЛ, RS-232C (С2) со скоростями передачи 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 и 16 кбит/с;

- автоматизированный контроль исправности;

- диалоговый режим работы оператора;

- ручной ввод радиоданных с передней панели;

- автоматизированные запись и считывание радиоданных (частоты, режимы, ключи, адреса) с помощью устройства Р-168-УВРД-О;

экстренное стирание радиоданных; автоматическая ретрансляция через ретранслятор, состоящий из двух радиостанции, по стыкам С1-ТЧ и С1-ФЛ; дистанционное управление по двухпроводной линии от телефонного аппарата.

Технические характеристики

- Диапазон рабочих частот, МГц 30 ÷ 107,975

- Шаг перестройки, кГц 25

- Количество заранее подготовленных частот (ЗПЧ) 8

- Напряжение электропитания при использовании аккумуляторной батареи, В 12

- Интервал рабочих температур, °C -40 ÷ 55

- Габаритные размеры приемопередатчика, мм 210×95×175

- Масса приемопередатчика, кг 3,0

## Р-168-5УН-2Е

Радиостанция Р-168-5УН-2Е носимая многоканальная предназначена для обеспечения открытой или защищенной конфиденциальной радиотелефонной связью в звене «рота – батальон – полк» тактического звена управления.

Радиостанция Р-168-5УН-2Е является базовым приемопередатчиком для радиостанций Р-168-25У-2Е и Р-168-100У-2Е, устанавливаемых на подвижных объектах. Радиостанция Р-168-5УН-2Е является средством криптографической защиты информации.

Состав радиостанции:

- приемопередатчик

- МТГ - «ГИД»

- антенна АШ-1,5;

- корпус АКБ

- батарея аккумуляторная 10НКГЦ-6-2

- сумка для переноски

- одиночный ЗИП-О

- комплект ЭТД.

Возможна поставка антенны АБВ, рамы, устройства Р-168УВРД-О, комплекта соединений проводных, источников вторичного электропитания БС-П, АС-60, трубка микрофонно-телефонная МТТ-1, устройства переходного.

Режимы работ:

- ТЛФ-ЧМ;

- ТМ-ЧМ;

- программная перестройка рабочей частоты (ППРЧ);

- адаптивная связь;

- управление и передача данных по стыку RS-232;

- работа с оконечной аппаратурой по стыку С1-ФЛ на скоростях 1200, 2400, 4800, 9600, 16000 бит/сек при ОК и на скоростях 1200, 2400 бит/сек при МК работе;

- работа с СКЗИ по стыку С1-ФЛ на скоростях 1200, 2400 бит/сек;

- дежурный режим с экономайзером;

Виды работ:

- речевой информатор состояния радиостанции и действий оператора;

- прием и передача цифровой и аналоговой информации;

- тональный, адресный и циркулярный вызов;

- сканирующий прием по 8 ЗПЧ;

- автоматическая ретрансляция через ретранслятор из двух радиостанций по стыкам С1-ТЧ и С1-ФЛ;

- подавитель шумов;

- ППРЧ;

- адаптивная связь;

- многоканальный режим с обеспечением приема (передачи) информации;

- экстренное стирание радиоданных.

Особенности радиостанции:

- поочередный, каждые 0,5 с, просмотр ЗПЧ в режиме сканирующего приема с фиксацией сигнала вызова от корреспондента, а также выход в режим передачи на частоте вызывающего корреспондента

- дистанционное управление по двухканальной линии от телефонного аппарата

- ввод радиоданных как с помощью ручного набора, так и автоматически с помощью оптического устройства УВРД-О

- различные варианты электропитания радиостанции

- криптографическая защита информации

- автоматический контроль исправности

- диалоговый режим работы

- работа полной, средней и низкой мощностью

- ручной и автоматический ввод радиоданных

Основные характеристики:

- Диапазон частот, МГц 30…107,975

- Шаг сетки частот, кГц 25

Количество каналов связи:

- при одноканальной работе - 1

- при многоканальной работе - 5

- Чувствительность приемника, не хуже, мкВ 0,8

- Выходная мощность передатчика, малая/средняя/большая, не менее, Вт 0,25 / 2 / 8

- Дальность связи, км 10

- Время работы от одной батареи 10НКГЦ-6, ч 12

- Питание от сети постоянного тока 12 В / 27 В

- Питание от сети переменного тока 220 В 50 Гц

- Интервал рабочих температур, 0С -40…+55

- Габариты приемопередатчика, мм 206х90х175

- Масса приемопередатчика, кг 3

## См. также

- Quansheng UV-R50

- [[]]