Аналог радиостанции Р-169П1-01 на UHF (136-174 МГц) диапазон (а не на LowBand 30-60 VUw)

## Описание

Радиостанция предназначена для организации УКВ радиосвязи в подразделениях силовых структур при повседневной деятельности и при выполнении специальных задач.

- Обеспечивает симплексный режим работы в диапазоне указанных частот с минимальным шагом изменения 12,5 кГц.

- Рассчитана на работу в режимах передачи и приёма сигналов класса излучения 16K0G3EJN с фазой модуляцией с номинальным частотным разносом между соседними каналами 25 кГц, допустимым – 12,5 кГц.

Обеспечивает дальность связи с однотипными радиостанциями в условиях открытой равнинной местности

- для диапазона 146-174 МГц не менее 3 км,

- для диапазона 39 - 48,5 МГц не менее 4 км.

Пользователь имеет возможность ввода данных в радиостанцию по ИК порту с ПК и в ручном режиме (по паролю). Имеется возможность оперативного управления выходной мощностью радиостанции, а так же по подсвечиваемому жидкокристаллическому индикатору информации контролировать работоспособность и аварийные состояния изделия.

Комплект поставки

Комплекты отгружаются в специальной упаковке соответствующей требованиям военных ГОСТов Упаковка рассчитана на 8 комплектов.

Технические характеристики

- Диапазон частот, МГц 39-48,5/146 – 174

- Выходная мощность, Вт 2,0 – 5,0

- Девиация частоты, кГц ± 5

- Количество каналов 99+1

- Чувствительность, мкВ 0,2

- Селективность, дБ 70

- Мощность звукового выхода, Вт 0,5

- Диапазон рабочих температур, ºС -30+50

- Питание: Никель-металлгидридный аккумулятор 6НМГ-2,1 с напряжением 7,2 В и емкостью 2100 мАч

- Масса приемопередатчика с аккумуляторной батареей, кг 0,45

- Габаритные размеры приемопередатчика с АКБ, мм 147х64х44

## См. также

- Р-169П-1-01 аналог на Low Band (30-60 МГц) диапазон