частота 30-76 Мгц, 30 Вт,43 кг

Р-173 «Абзац» — симплексная армейская УКВ радиостанция 3-го поколения. Предназначена для обеспечения двусторонней телефонной и цифровой радиосвязи между подвижными объектами при движении и на стоянке. Обеспечивает прием и передачу информации в режиме беспоисковой и бесподстроечной связи. Радиостанция имеет относительно простую конструкцию и удобна в эксплуатации, что достигается благодаря использованию автоматически настраиваемых систем слежения и других приспособлений.

## Содержание

1 Основные характеристики

- 1.1 Приемник

- 1.2 Передатчик

- 2 Особенности конструкции

- 3 Модернизация

- 4 Литература

- 5 Ссылки

- 6 Техническое описание Р-173М

- 7 См. также

- 8 Ссылки

## Основные характеристики

| Характеристика | Р-173 | Р-173М | Р-123М |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | бронетехника | Бронетехника |  |
| Диапазон частот | 30-76 МГц | 30-76 МГц | 20 — 51,5 МГц ( 20-35,75 МГц / 35,75-51,5 MГц) |
| Организация памяти | 10 заранее подготовленных частот | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Шаг сетки частот | 1 кГц | 1 кГц | Текст ячейки |
| Мощность | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт |
| Тип излучения | FM | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Скорость передачи данных | 16 Кбит/с | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Масса | 43 кг | Текст ячейки | Текст ячейки |

- Нестабильность частоты: ±1,5 кГц

- Время перехода с одной частоты на другую: 3 с

- Диапазон рабочих температур: −50 ~ +50 °С

- Сигнальные системы: тональный вызов

- Тип источника питания: сеть 27 В, сеть 220 В (дополнительно поставляемый блок питания)

- Потребляемый ток: прием 1,5 А, передача 9 А

- Наработка на отказ: не менее 6000 часов

- Габаритные размеры приемопередатчика с амортизатором: 428 х 222×239 мм

### Приемник

Обеспечивает прием и передачу аналоговой и цифровой информации (со скоростью 16 кбит/с) в режиме беспоисковой и бесподстроечной связи.

Чувствительность:

- FM, при отключенном ПШ, не хуже 1,5 мкВ

- FM, при включенном ПШ, не хуже 3 мкВ

- цифровая связь, не хуже 2 мкВ при коэфф. ошибок 1х0,01

### Передатчик

Тип: Синтезатор с ФАПЧ

Выходная мощность: до 30 Вт

Максимальная девиация частоты:

- FM: ±5 (±1) кГц

- для цифровой связи: ±5,6 (±1,2) кГц

## Особенности конструкции

Радиостанция Р-173 состоит из:

1. Приемопередатчика, в который входят:

- блок према

- синтезатор частот

- запоминающие устройство

- перестраиваемый фильтр

- усилитель мощности

- антенно-согласующее устройство

- возбудитель

- блок питания

2. Монтажного комплекта антенного устройства.

3. Комплекта ЗИП.

4. Кабеля ВЧ.

5. Кабеля НЧ.

6. Документация к радиостанции

## Модернизация

Р-173М «Абзац-М» — вариант развития базовой радиостанции. На текущий момент постепенно вытесняет устаревший вариант в войсках. При соответствующем выборе частот обеспечивается совместная независимая работа двух радиостанций Р-173М и радиостанции Р-173М и радиоприемника Р-173ПМ на общую антенну с применением антенно-развязывающих устройств. К тому же, может комплектоваться аппаратурой АВСК Р-174.

Радиостанция сохраняет работоспособность при относительной влажности воздуха (95-98%) при температуре +40°С.

## Литература

- Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров: учебник / Ю. Б. Торгованов и др; ред. Ю. Б. Торгованов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т. – 2014.

- Общая тактика. Управление подразделениями в бою. Юрий Байрамуков

- Радиостанция Р-173 Техническое описание и инструкция по эксплуатации

- Тактическая подготовка. Владимир Манышев

- Большая советская энциклопедия. (Приёмо-передающая радиостанция)

- «Подготовка специалиста радиосвязи». Учебное пособие выпускнику РВВКУС. страница 167. Рязань. 2007 год

## Ссылки

- http://museum.radioscanner.ru/r_173/r_173.html (фото радиостанции Р-173)

## Техническое описание Р-173М

Радиостанция Р-173М - ультракоротковолновая приемопередающая симплексная с частотной модуляцией предназначена для обеспечения двухсторонней радиосвязи между подвижными объектами при движении и на стоянке.

Радиостанция Р-173М может работать в цифровом и аналоговом режимах и обеспечить:

В аналоговом режиме:

прием/передачу речи и данных с частотной модуляцией.

В цифровом режиме:

Прием/передачу файлов до 10 Мбайт (с подтверждением о получении) в режиме без приоритета голоса:

- на рабочей частоте со скоростью 12,8 кБит/с;

- на заранее подготовленной частоте (запасном канале) с последующим возвратом на рабочую частоту со скоростью 12,8 кБит/с;

- Прием/передачу файлов до 10 Мбайт (с подтверждением о получении) в режиме с приоритетом голоса (С4І) на рабочей частоте со скоростью 10 кБит/с;

- Прием/передачу коротких адресных сообщений с подтверждением о получении

- Передачу коротких сообщений в циркулярном режиме с подтверждением о получении

- Установку параметров радиостанции с ПК

- Радиостанция Р-173М обеспечивает беспоисковое вхождение в связь и бесподстроечное ведение связи на любой из десяти заранее подготовленных частот.

- Радиостанция Р-173М обеспечивает работу на штыревые антенны высотой 3м, 2м или 1м, широкодиапазонную УКВ и аварийную антенны. При работе в движении объекта в качестве основной используется штыревая антенна высотой 2 м.

При соответствующем выборе частот обеспечивается совместная независимая работа:

На общую штыревую антенну с применением блока Р-173-14 (блок антенных фильтров):

- двух радиостанций Р-173М

- радиостанции Р-173М и радиоприемника Р-173ПМ

На общую штыревую антенну с применением блока УАС (устройства антенного согласующего) из состава КВ радиостанции Р-134:

- радиостанции Р-173М и КВ радиостанции Р-134

На отдельные штыревые антенны:

- двух радиостанций Р-173М

- радиостанции Р-173М и радиоприемника Р-173ПМ

При работе с аналоговыми сигналами радиостанция обеспечивает следующие режимы работ:

Режим ПУ (переговорное устройство):

- работа с аппаратурой внутренней связи и коммутации АВСК1, Р-174

- работа с переговорным устройством Р-124 с помощью ларингофонного усилителя (блок Р-173-16)

- работа с использованием ларингофонной гарнитуры

Режим ОА (оконечная аппаратура):

- работа с унифицированной аппаратурой внутренней связи и коммутации (ЯГ1.600.000 (УКА), АВСК «Звезда» и т.п.)

- работу с внешним терминалом (персональным компьютером) по интерфейсу RS232

Технические характеристики

- Нестабильность частоты радиостанции, кГц ±1,5

- Чувствительность приемника в аналоговом режиме, мкВ:

- при приеме речи, не более - при приеме сигналов частотной модуляции при коэффициенте ошибок 1х10-2, не более 1,0

1,5

- Чувствительность приемника в цифровом режиме, мкВ:

- при приеме речи, не более - при приеме данных, не более 1,5 2 Количество заранее подготовленных частот 10 Питание радиостанции от бортовой сети постоянного тока, В +27

Ток потребления радиостанции при номинальном напряжении бортсети, не более, А:

- в режиме приема

- в режиме передачи

1,5 9,0

- Габаритные размеры приемопередатчика с амортизатором, мм 428х222х239

Работоспособность радиостанции Радиостанции Р-173М сохраняется:

- в интервале температур от -40°С до +50°С

- относительная влажность воздуха до 98% (при температуре +40°С)

- при изменении напряжения бортовой сети от 22В до 29В

- при наличии в бортовой сети импульсов перенапряжения амплитудой до 70 В и длительностью 3 мс.

## См. также

- Р-123 - радиостанция диапазона 20-51,5 МГц, для бронетехники

- Р-173 -30-76 МГц/30Вт, 43 кГ

- ТПУ (танкового переговорного устройства типа Р-124 или Р-174)

## Ссылки

- https://kenigtiger.livejournal.com/2188595.html практическое использование Радиосвязи

- https://kenigtiger.livejournal.com/2069492.html