Р-187П1 - Азарт

Цифровые радиостанции 6-го поколения «Азарт» предназначены для обеспечения помехо- и разведзащищённой засекреченной радиосвязи в тактическом звене управления.

Радиостанция обеспечивает следующие виды и режимы работы:

- передача речи как в аналоговой форме (ЧМ) так и в преобразованной в цифровую форму (TETRA, ППРЧ) в симплексном режиме ведения переговоров

- передача речи в дуплексном режиме ведения переговоров (при наличии инфраструктуры TETRA)

- передача данных со скоростью до 7,2 кбит/с

- псевдослучайная перестройка частоты со скоростью 20000 скачков в секунду

- определение координат с помощью ГЛОНАСС/GPS с точностью определения местоположения не хуже 25 м по широте и долготе и 40 м по высоте (с использованием только C/A — кода)

- сканирующий приём по заранее заданным частотам (ЧМ)

- дежурный приём

- дежурный приём с экономайзером

- ретрансляция с временным разделением каналов (TETRA)

- передача текстовых сообщений (TETRA)

- сигнально-кодовая связь

- автоматизированный ввод радиоданных по проводному и беспроводному каналу

Обеспечивает следующие операции с радиоданными и настройками:

- автоматизированный ввод по беспроводному Bluetooth и инфракрасному каналу

- автоматизированный ввод по проводному каналу

- ручной ввод с передних панелей

- автоматизированный контроль работоспособности

- ввод по каналу связи

- экстренное стирание

Радиостанция ПАКД.464113.006 изделия имеет стыки для настройки (конфигурирования) RS-485, USB2.0.

Устройство ввода радиоданных по USB интерфейсу обеспечивает чтение и запись информации, максимальный объём хранимой информации 512МБ.

Дальность связи изделия при работе в режиме ФЧ с однотипными радиостанциями и при максимальной выходной мощности приёмопередатчика составляет не менее 4 км и обеспечивается в течение 99% времени суток, в любое время года и на 90% местности, на частотах свободных от помех, на стоянке и в движении на среднепересеченной местности.

Изделие обеспечивает следующий вид услуг:

- передача речи в дуплексном режиме ведения переговоров между 2 абонентами (при наличии инфраструктуры TETRA);

- файловый обмен в режиме TETRA;

- передача речи в симплексном режиме ведения переговоров между несколькими абонентами одновременно (циркулярная связь);

- передача речи в симплексном режиме ведения переговоров между 2 абонентами;

- обмен навигационной информацией в режиме TETRA;

- передача текстовых сообщений в реальном масштабе времени в режиме TETRA;

- сигнально-кодовая связь в режиме TETRA;

Обеспечивает программно задаваемую перестройку по псевдослучайному закону частотных каналов (скачков по частоте), с максимальной скоростью не менее 20000 скачков в секунду.

Обеспечивает встречную работу на совпадающих участках частотного диапазона с радиостанциями Р-163, Р-168, Р-169 и «Дуэт» в режиме ФЧС.

Технические характеристики

- Диапазон рабочих частот: в МВ диапазоне 27…220 МГц,

- Диапазон рабочих частот: в ДМВ1 диапазоне 220…520 МГц

- Шаг сетки рабочих частот: в МВ диапазоне 1; 6,25; 8,33; 12,5; 25 кГц

- Шаг сетки рабочих частот: в ДМВ1 диапазоне 25; 250; 500; 1000 кГц

- Габариты приёмопередатчика: не более 195×70×40 мм.

- Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 градусов С

- Диапазон предельных температур от минус 50 С до плюс 55 градусов С

## Комплектующие

- батарея АБ-12

Время непрерывной работы изделия от одной аккумуляторной батареи:

- не менее 6 часов для БА ПАКД.563511.001

- не менее 12 часов для БА-12 ПАКД.563511.005

при соотношении времен передача/приём/дежурный прием как 1:1:9.

## Аналоги

- AN/PRC-148 - Аналог США

- AN/PRC-155 AN/PRC-155 Manpack - спутниковая связь