Siemens ESM TP80 (6GK1105-3AB10) — 8-портовый (RJ45) концентратор для технологии Industrial Ethernet

Шаблон:TOC Left Для создания сетевых конфигураций, использующих обмен данными между промышленными компьютерами, программируемыми контроллерами, системами человеко-машинного интерфейса а также для подключения к контроллерам удаленного оборудования (датчиков и исполнительных устройств) по технологии Industrial Ethernet, AS-i и т.д. Siemens классами выпускает специальное сетевое оборудование.

Используемся различная среда передачи сигнала (витая пара и оптическое волокно).

Выпускаются специальные модели, для повышения надёжности сети, сконструированные для дублирования модулей (функции управления резервированием англ. Redundancy Manager, RM). Время реконфигурирования сети не превышает 0,3 с. В случае обнаружения ошибок в работе сети модуль способен отправлять сообщения об ошибках в систему контроля состояния сети или по заданному адресу электронной почты.

## Содержание

1 Коммутаторы

- 1.1 ESM

- 1.2 ELS

2 Преобразователи интерфейсов

- 2.1 OLM

- 3 Примечания

- 4 Литература

- 5 Внешние ссылки

## Коммутаторы

### ESM

(англ. Electrical Switch Module) — доступное решение для построения коммутируемых сетей Industrial Ethernet со скоростью передачи 100 Мбит/с.

### ELS

(англ. Electrical Lean Switch) — предназначены для построения магистральных и звездообразных конфигураций сети Industrial Ethernet 10/100 Мбит/с с электрическими каналами связи (стандартным FC (англ. Fast Connect) Industrial Ethernet кабелем (категория 5) 2x2 с использованием метода прокалывания изоляции).

| Технические данные Наименование | ELS TP40/ELS TP40M | ELS TP80 |
| --- | --- | --- |
| Скорость передачи данных | 10/100 Mбит/с |
| Подключение блока питания =24 | 3-полюсный терминальный блок с контактами под винт |
| Напряжение питания | =24 В (18 … 32 В) |
| Потребляемый ток | 150 мА/215 мА | 150 мА |
| Потребляемая мощность при =24 В | 3,6 Вт/5,2 Вт | 3,6 Вт |
| Интерфейсы |
| подключения станций Industrial Ethernet | 2 гнезда RJ45 (10/100 Мбит/с, ТР) | 8 гнезд RJ45 (10/100 Мбит/с, ТР) |
| подключения IE FC TP кабеля | 2 контакта с подключением жил методом прокалывания изоляции (10/100 Мбит/с) | - |
| Длина TP линии связи |
| 0…100 м, стандартный IE FC TP кабель; | 0…100 м, стандартный IE FC TP кабель; |
| 0…85 м, морской/гибкий IE TP FC кабель через IE FC RJ45 соединитель; | 0…90 м, стандартный IE FC TP кабель TP корд длиной 10 м; |
| 0…90 м, стандартный IE FC TP кабель + TP корд длиной 10 м; | 0…75 м, морской/гибкий IE FC TP кабель TP корд длиной 10 м. |
| 0…75 м, морской/гибкий IE FC TP кабель + TP корд длиной 10 м. |  |
| Диапазон температур: |
| рабочий | от 0 °C до +60 °C |
| хранения и транспортировки | от −40 °C до +80 °C |
| Относительная влажность во время работы | < 95 % |
| Конструкция: |
| габариты в мм | 145 x 126,5 x 62,5 |
| масса | 950 г |
| Монтаж | На стандартную профильную шину DIN, на профильную шину S7-300, настенный монтаж. Только горизонтальная установка |
| Степень защиты | IP20 |
| Одобрения: |
| уровень генерирования радиопомех | EN 61000-6-4 | EN 61000-6-4 |
| стойкость к шумам | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
| UL | UL 1950 | UL 1950 |
| CSA | CSA C22.2 No. 950 | CSA C22.2 No. 950 |
| FM | FM 3611 | FM 3611 |
| C-Tick | AS/NZS 2064 (класс A) | AS/NZS 2064 (класс A) |
| CE | Да | Да |

## Преобразователи интерфейсов

### OLM

OLM/G12

Оптический кабель, подключаемый к модулю OLM/G12

англ. Optical Link Module, OLM — преобразователи интерфейсов сетевых полевых шин PROFIBUS из электрических (уровень RS-485) в оптические и наоборот[1].

## Примечания

- ↑ Operating Instructions SIMATIC NET PROFIBUS Optical Link Module OLM (англ.)

## Литература

Шаблон:SIMATIC

## Внешние ссылки

- Продукты каталога IK. Системы промышленной связи SIMATIC NET

- Модули ESM для Industrial Ethernet

- High-performance PC communication for Industrial Ethernet and Profibus