Не путать с Индикатором обледенения.

Сигнализа́тор обледене́ния — устройство, предназначенное для непрерывного измерения интенсивности обледенения технических средств, с выдачей информации оператору и в автоматическую систему противообледенения. Применяются преимущественно для контроля обледенения летательных аппаратов и лопаток турбин в промышленных установках.

## Содержание

- 1 Устройство и классификация сигнализаторов обледенения

- 2 Примеры сигнализаторов обледенения

- 3 См. также

4 Литература и документация

- 4.1 Литература

- 4.2 Нормативно-техническая документация

- 5 Ссылки

## Устройство и классификация сигнализаторов обледенения

Радиоизотопный датчик обледенения РИО-3

Электронный блок РИО-3

В состав сигнализаторов обледенения входят: датчик, вырабатывающий сигнал о степени обледенения, электронные блоки для усиления сигнала и его обработки по заданным критериям и устройство выдачи информации оператору.

В датчиках могут использоваться разные физические принципы, в соответствии с принципом работы датчика различаются несколько видов сигнализаторов:

- Тепломерные сигнализаторы — температура датчика поддерживается постоянной за счёт изменения мощности нагревателя, и в зависимости от мощности, затрачиваемой на поддержание температуры, и температуры окрущающего воздуха вычисляется — находится датчик непосредственно в воздухе или обрастает льдом;

- Вибрационные сигнализаторы — в них происходит измерение частоты колебаний мембраны, размах колебаний которой уменьшается при обрастании льдом, в связи с чем увеличивается их частота. На таком принципе работают, в частности, СО-121 и EW-164;

- Радиоизотопные сигнализаторы;

- Оптические (оптоэлектронные) сигнализаторы;

- Акустические сигнализаторы;

- Конденсаторные сигнализаторы.

В качестве датчиков обледенения на отечественных ВС широкое применение нашли радиоизотопные сигнализаторы типа РИО-3. Принцип работы сигнализатора основан на ослаблении бета-излучения радиоактивного изотопа (стронций-90 + иттрий-90) слоем льда, нарастающего на чувствительной поверхности штыря датчика в полёте. Мощность излучения регистрируется галогенным счётчиком типа СТС-5, и при её уменьшении до заранее заданного порога срабатывания электронный блок выдаёт сигнал «ОБЛЕДЕНЕНИЕ». Для уменьшения инерционности схемы штырь датчика при входе в зону обледенения непрерывно подогревается встроенным нагревательным элементом. В связи с относительно высокой радиоактивностью датчика на земле на него надевается красная алюминиевая заглушка.

## Примеры сигнализаторов обледенения

- РИО-2М — радиоизотопный авиационный;

- РИО-3 — радиоизотопный авиационный;

- СО-1 — тепломерный промышленный (для газотурбинных установок);

- СО-4А — авиационный (для двигателей);

- СО-121 — вибрационный авиационный;

- ИСО-16 — авиационный;

- EW-164 — авиационный.

## См. также

- Индикатор обледенения

## Литература и документация

### Литература

- А. П. Барвинский, Ш. Г. Козлова. Электрооборудование самолетов. Устройство и эксплуатация — М.: Транспорт, 1981

- Авиационное и радиоэлектронное оборудование самолета Ан-24 — М.: Транспорт, 1975

### Нормативно-техническая документация

- ГОСТ 21508-76 Защита от обледенения самолетов и вертолетов. Термины и определения

- ТУ ИВКШ.798611.002ТУ Сигнализатор обледенения СО-1В

- ПУ 3.390.252 ТО Сигнализатор обледенения типа СО-1. Техническое описание

## Ссылки

- Сигнализатор наличия льда СО-121ВМ. Основные данные. Принципиальная схема

- Сигнализатор обледенения для автомобилиста

- Оптоэлектронный сигнализатор обледенения

- Сигнализатор обледенения на микроконтроллере

- Ice detector and deicing fluid effectiveness monitoring system

- Aircraft ice detector shows sensing challenge, innovation

- Non-intrusive ice detector