## Модемы и маршрутизаторы, известные недружелюбностью к пиринговым программам.

Примечание: Текст взят из старого фака разработчиков utorrent с небольшими дополнениями).

Ниже приведен список маршрутизаторов, вызывающих проблемы с Azureus (и µTorrent), если в нем есть ваше оборудование, попробуйте воспользоваться приведенным решением (если оно есть), обновите прошивку или приобретите другой. Если маршрутизатор или модем зависает/перезагружается, следует отключить преобразование IP-адресов, режим DHT, и/или уменьшить количество соединений, даже если ваше оборудование не указано в этом списке.

Причина еще не выявлена:

Apple Airport Extreme (беспроводной, стандарт 802.11g с 128-битным шифрованием WEP);

Слишком много соединений:

SpeedStream 5660 в режиме маршрутизатора/NAPT. Последняя прошивка имеет версию 2.(3).7. Переключитесь в режим моста и защитите свою локальную сеть брандмауэром. Либо после зависания выключите и включите устройство и продолжайте работу.

Указанные ниже устройства испытывают проблемы с большим количеством глобальных подключений; ограничение их числа до 200 должно решить проблему:

- D-Link 302G

- D-Link DI-624

- D-Link DSL-G664T

- Linksys BEFSR41V4/BESR41

- Linksys Wireless-B

- Netgear DG632

- Netgear DG834G

- Netgear MR814

- Netgear WGT524

- Netgear Rangemax 802.11n WPN824

- W-Linx MB401-S (и идентичный ему SMC Barricade 7004 BR)

- Westell 6100

По причине UPnP:

Большинство устройств D-Link серий 5xx и 6xx (также проблема может вызываться большим числом подключений)

- D-Link DI-604

- Dynalink RTA1025W

- TP-LINK TL-R410

- ZyXEL Prestige 660H(W) (прошивка версии PE8+ решает проблему)

- Некоторые устройства SpeedStream

По причине перенаправления портов:

- D-Link DI-514 (не всегда работает перенаправление при использовании протокола UDP)

## Общие рекомендации по решению проблем с сетевым оборудованием:

* Обновление прошивки;

* Отключение UPnP (в программе и в маршрутизаторе) и перенаправление портов вручную;

* Ограничение числа глобальных подключений до 200 и менее (возможно, и менее 100, в зависимости от маршрутизатора);

* Отключение в торрент-клиенте протокола uTP (в utorrent достаточно снять галку с Включить управление скоростью (uTP));

* Отключение режима DHT, поиска локальных пиров;

* Снижение значений параметров net.max_halfopen и bt.connect_speed;

* Перевод оборудования в режим моста или шлюза (не годится для модемов без функции маршрутизатора);

* Приобретение нового модема/маршрутизатора..

## Ссылки

- rutracker.wiki - источник (заблокировано РКН)