«Сухой контакт» — термин, означающий отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и «землёй», то есть контакт гальванически развязан от управляющего сигнала. В идеальном виде «сухим контактом» являются контакты обычной механической кнопки или геркона и контакты реле (электромагнитных, оптических). Также в качестве сухого контакта могут выступать обычный и концевой выключатели.

Для «сухого контакта» нет разницы, какой используется ток — постоянный или переменный, а также безразлична полярность подключения такого контакта.

## Содержание

- 1 Другие определения

- 2 Применение в технике связи

- 3 Применение в релейной защите

- 4 См. также

- 5 Примечания

- 6 Ссылки

## Другие определения

В иностранной литературе[1] дается другое, хотя и близкое по смыслу определение «сухого контакта» — это контакт, который в любом состоянии не имеет напряжения между контактами (при отсутствии внешних цепей). В противоположность такому имеется понятие «мокрый контакт» — это контакт, который в одном из своих положений имеет некое самостоятельно создаваемое напряжение между контактами[источник не указан 2834 дня].

## Применение в технике связи

Часто «сухие контакты» устанавливаются на регенераторах проводных систем передач. К контактам подключают датчик открытия помещения НРП (не обслуживаемый регенерационный пункт), датчик подтопления и др. Системы передачи обеспечивают отображение сигналов на соответствующих узловых пунктах с дальнейшей их обработкой — запись в журнал, звуковое оповещение для выезда аварийной бригады и прочее.

## Применение в релейной защите

Наиболее часто понятие «сухой контакт» употребляется в релейной защите, а также в смежных областях, таких как автоматическое управление и автоматизация технологических процессов. Под «сухим контактом» понимается контакт, который электрически не связан с цепями контролируемого прибора. Например в терминалах защит, в электромеханических реле, газовых реле выходные контакты называются «сухими».

Основное отличие от других видов передачи информации о состоянии — гальваническая развязка с цепями питания и заземления.

## См. также

- Геркон

- Оптрон

- Оптореле

## Примечания

Ошибка цитирования Ошибочный тег <references>; можно использовать только параметр group.

Используйте <references /> или <references group="…" />

{{#invoke: Check for unknown parameters | check

| unknown = | preview = Страница использует Шаблон:Примечания с неизвестным параметром «_VALUE_» | ignoreblank = y | 1 | colwidth | group | liststyle | refs }}

## Ссылки

- Виктор Денисенко, 6.3.7. Ввод дискретных сигналов / Энциклопедия АСУ ТП (по материалам Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. — М.: Горячая линия-Телеком, 2014. — 608 с., ISBN 978-5-9912-0060-8.)

Шаблон:Elec-stub

- ↑ What are dry and wet contacts