ТНК Magnum Super

## Содержание

- 1 ТТХ

- 2 Описание

- 3 Область применения

- 4 Преимущества масла

- 5 ссылки

## ТТХ

- Кинетическая вязкость..

- Вязкость при -40гр. = 73.88

- Вязкость при +100гр. = 12.18

- Индекс вязкости.. 163

- Вспышка в открытом тигле.. +219гр.

- Застывание.. -41.8гр.

## Описание

TНК Magnum Super 5W-30 – высококачественное и эффективное моторное масло, обеспечивающее надежную и стабильную работу двигателя при пониженной температуре окружающей среды. ТНК Magnum Super 5W-30 производится на полусинтетической основе с использованием импортного пакета присадок последнего поколения и стойкого к деструкции модификатора вязкости. Масло отличается стабильными вязкостно-температурными свойствами, хорошей текучестью и прокачиваемостью на всем интервале эксплуатации двигателя. Это обеспечивается специально разработанным модификатором вязкости, который обладает чрезвычайно высокой стойкостью к механической и термической деструкции и поддерживает оптимальную толщину масляной пленки в зонах трения, особенно в сочетании с базовыми компонентами оптимальной вязкости. Обеспечивает легкий запуск двигателя при температурах до -30 С.

## Область применения

ТНК Magnum Super 5W-30 предназначено, в основном, для современных автомобилей американского, японского и корейского производства с бензиновыми и дизельными двигателями, в т.ч. с турбонаддувом, для которых инструкция по эксплуатации рекомендует применение масел именно этого класса вязкости и уровня эксплуатационных свойств. Может без ограничений применяться в двигателях легковых автомобилей производства АвтоВАЗа.

## Преимущества масла

Масло имеет отличные низкотемпературные свойства и высокий индекс вязкости, что позволяет успешно применять круглогодично в регионах с резкоконтинентальным климатом

•Обладает стабильными функциональными свойствами при различных режимах работы на протяжении всего срока службы, благодаря исключительной стабильности всех компонентов рецептуры

Активно защищает двигатель от образования вредных отложений в цилиндрах, на поршнях, на поршневых кольцах, поддерживая высокую компрессию и долговечность цилиндропоршневой группы

Эффективно отводит тепло от наиболее теплонагруженных деталей двигателя, защищая его от перегрева

Имеет отличные антифрикционные и противоизносные свойства, что особенно важно для минимизации износа газораспределительного механизма в момент холодного пуска двигателя

Использование специально подобранного модификатора вязкости с повышенной стойкостью обеспечивает стабильность вязкости масла на всем интервале эксплуатации масла

ТНК Magnum Super 5W-30 обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя автомобиля от протечек

Рецептура масла ТНК Magnum Super 5W-30 разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ.

## ссылки

- Официальная страница

- Масла ТНК на ойл клаб