## Содержание

1 Расходы на ТО

- 1.1 Запчасти для нулевого ТО:

- 1.2 Масло Лукойл

- 1.3 Масло ответы ОД

### Расходы на ТО

- Масло необходимо менять каждые 7500 км а не 15000 чтобы не попасть на кап. ремонт турбированного двигателя

- 7500 км - ~ 5 т.р. с оригинальными расходникам в неофициальном сервисе

- 15 000 км - ~ 9 т.р. со своими расходниками (дешевле на 20-30%) у официального дилера

#### Запчасти для нулевого ТО:

- Масло Castrol Edge A3/B4 Titanium FST 0W30 — 4л. 1шт. Код: 157E6B.

- Масло Castrol Edge A3/B4 Titanium FST 0W30 — 1л. 2 шт. Код: 157E6A.

- Масляный фильтр оригинальный VAG. Код: 06L 115 562.

- Пробка сливная в поддон оригинальная VAG. Код: 06L 103 801.

Для замены масла надо снимать защиту картера или высасывать масло масоотсосом.

#### Масло Лукойл

Lukoil Genesis Special Polar 0W-30

- http://www.oil-club.ru/forum/topic/29239-lukoil-genesis-special-polar-0w-30-na-vw-tiguan-20tsi-ot-urfin/

- https://www.drive2.ru/l/475842520174035502/ переход на Lukoil Genesis Special Polar 0W-30 с Castrol EDGE 0W30

- https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do - масла одобренные фольксвагеном

#### Масло ответы ОД

"Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какое масло заливается в новый Тигуан (двигатель CZPA 2.0 бензин 180 лс) по регламенту у ОД? Интересует конкретное название (или каталожный номер), допуск и вязкость масла, так как планирую менять масло каждые 7500км самостоятельно и каждые 15000км у ОД."

Ответы ОД:

"Добрый день! Используем масло Castrol longlife 5W30 синтетика или оригинальное масло VAG longlife 5W30 синтетика. Допуск 507."

"Добрый день! Масло с допуском 502.00 Castrol edge Professional OE 5W30 или оригинальное масло VW SPECIAL PLUS 5W40"

"Мы используем Castrol Edge 0W30 502/505, либо оригинальное масло VAG Longlife III 0W30, выбор оставляем за клиентом"

Ответ ФГР:

"Для двигателя Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan с рабочим объемом 2 литра и буквенным обозначением CZPA, возможно применение моторных масел различных производителей с допуском завода-изготовителя VW 502.00. Мы рекомендуем использовать оригинальное моторное масло концерна Volkswagen (Special C с вязкостью 0W30 и допуском VW 502.00). В случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло Castrol c допуском завода-изготовителя VW 502.00 и вязкостью 0W30. Допуск указывается на упаковке масла."

- https://www.drive2.ru/l/8036657/ - Самостоятельная замена воздушного фильтра на VW Tiguan 2.0 2017

- https://www.drive2.ru/l/478212517487706369/