## Требования к эл. проводке в жилых домах США

- напряжение 120 В - раздельная фаза?

- Подключение эл. плит, сушильных машин - 240 В

вся электропроводка должна иметь arc-fault interrupter. По-русски это наверно устройство защиты от дугового разряда. Встраивается в

- предохранители

- в розетки

- Жёлтый провод - во всех местах где есть повышенная влажность и вода (туалеты, кухни), все розетки должны иметь УЗО (Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)). Устройство защитного заземления которое отключает электричество если вы решили принять ванную с феном. Чтобы не перепутать? электропроводка которая будет защищена GFCI отличается желтым цветом.

- розетки с защитой от попадания посторонних предметов

- Места прохождения проводов через деревянные балки снаружи д.б. защищены металлическим листом ~ 10*10 см для защиты от забивания гвоздя в провод

### Рекомендуется

- розетки д.б. с зарядным устроёством USB 3.1

## Ссылки

- Как устроена электропроводка в американском доме - источник

- Требования к электро проводке в жилом доме. Россия