## Вентилятор на батарею

- размер 60*780 мм

- блок питания 11,5 В *4,75 А = 54,5 Вт (максимум)

- Вентиляторы соединять последовательно по 3-6 шт для тихого хода

### Расчёт

- Вентилятор Deepcool XFAN 60 60x60x12mm 3-pin 4-pin (Molex)24dB Ret, 12В*0,12А = 1,2 Вт, 60*60 мм -140 руб.

- блок питания вилка с разъёмом - 12 В, 1 А - 450 руб

- 0,12А * 8 шт = 1 А, 12В * 1А = 12Вт * 24 часа = 288 Вт * 31 = 9 кВт/ч / мес. * 4 руб = 36 руб /мес

- 140 руб * 8 + 450 руб = 1500-1600 руб

## ссылки