15.2.1. При планировании режима обеспечивается:

- сбалансированность графиков потребления и нагрузки электростанций, теплоисточников, энергосистем, ОЭС, ЕЭС России с учетом энергоресурсов, состояния оборудования, пропускной способности электрических связей;

- эффективность принципов управления режимом и функционирования систем противоаварийной и режимной автоматики;

- надежность и экономичность производства и передачи электрической энергии и тепла;

- выполнение годовых графиков ремонтов основного оборудования энергопредприятий.

15.2.2. Планирование режима осуществляется на основе:

- данных суточных ведомостей и статистических данных энергосистем, ОЭС, ЕЭС России за предыдущие дни и периоды;

- прогноза нагрузки энергосистем, ОЭС, ЕЭС России на планируемый период;

- результатов контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем ОЭС и ЕЭС России, которые должны проводиться 2 раза в год в рабочие дни июня и декабря;

- данных о вводе новых генерирующих мощностей, теплоисточников и сетевых объектов;

- данных об изменении нагрузок с учетом заявок потребителей;

- данных о предельно допустимых нагрузках оборудования и линий электропередачи;

- данных гидравлического расчета тепловых сетей.

15.2.3. Долгосрочное планирование режима ЕЭС России, ОЭС, энергосистемы и энергопредприятия осуществляется для характерных периодов года (годовой максимум нагрузок, летнее время, период паводка, отопительный период и т.п.).

Долгосрочное планирование предусматривает:

- составление годовых, квартальных, месячных балансов энергии и баланса мощности на часы максимума нагрузок;

- составление сезонных балансов располагаемой мощности теплоисточников и присоединений тепловой нагрузки;

- определение и выдачу максимума электрической нагрузки и потребления электрической энергии и тепла, располагаемой мощности электростанций и теплоисточников с учетом заданного коэффициента эффективности использования установленной мощности и наличия энергоресурсов по месяцам года;

- составление годовых и месячных планов ремонта основного оборудования электростанций, подстанций и линий электропередачи, устройств релейной защиты и автоматики;

- разработку схем соединений электростанций, электрических и тепловых сетей для нормального и ремонтного режимов;

- расчеты нормальных, ремонтных и послеаварийных режимов с учетом ввода новых генерирующих мощностей и сетевых объектов энергосистемы и выбора параметров настройки средств противоаварийной и режимной автоматики;

- расчеты и определение максимально и аварийно допустимых значений перетоков мощности с учетом нормативных запасов устойчивости по линиям электропередачи (сечениям) для нормальных и ремонтных схем сети;

- расчеты токов короткого замыкания, проверку соответствия схем и режимов электродинамической и термической устойчивости оборудования и отключающей способности выключателей, а также выбор параметров противоаварийной и режимной автоматики;

- расчеты технико-экономических характеристик электростанций, теплоисточников, электрических и тепловых сетей для оптимального ведения режима;

- уточнение инструкций для оперативного персонала по ведению режима и использо-ванию средств противоаварийной и режимной автоматики;

- определение потребности в новых устройствах автоматики.

15.2.4. Краткосрочное планирование режима ЕЭС России, ОЭС, энергосистем, элек-тростанций, котельных, тепловых и электрических сетей производится с упреждением от су-ток до недели.

Краткосрочное планирование предусматривает:

- прогноз суточной электрической нагрузки ЕЭС России, ОЭС и энергосистемы;

- прогноз суточной тепловой нагрузки электростанций и котельных, а также расхода теплоносителя в тепловых сетях;

- оптимальное распределение нагрузки между ОЭС, энергосистемами, электростан-циями и отдельными энергоустановками, задание суточных графиков межсистемных пере-токов и суточных графиков межсистемных перетоков и суточных графиков нагрузки каждой ОЭС, энергосистемы, электростанции;

- решения по заявкам на вывод в ремонт или включение в работу оборудования с учетом мероприятий по безопасному и надежному ведению режима, изменению параметров настройки противоаварийной и режимной автоматики.

15.2.5. Суточные графики активной нагрузки и резерва мощностей ЕЭС России, ОЭС, энергосистем и электростанций, а также графики межсистемных перетоков выдаются соот-ветствующему диспетчеру после утверждения главным диспетчером ЦДУ ЕЭС России, ОДУ, начальником ЦДУ ЕЭС.

Атомные станции, имеющие теплофикационные установки и теплосети, составляют графики тепловой нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха, которые ут-верждаются главным инженером АС.

15.2.6. В установленные сроки составляются и выдаются согласованные суточные графики нагрузок АС с учетом состава работающего основного оборудования, состояния электрических сетей и режима работы энергосистемы.

В случае несогласия с заданным графиком нагрузки атомная электростанция пере-дает АО-энерго и в эксплуатирующую организацию мотивированные возражения. АО-энерго, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России, рассмотрев эти возражения АС, после согласования с эксплуати-рующей организацией в оперативном порядке сообщает через АО-энерго окончательный график нагрузки АС, который является обязательным для выполнения.

15.2.7. Графики капитальных, средних и текущих ремонтов основного оборудования и сооружений АС на предстоящий год должны быть составлены на основании нормативов и заданных значений ремонтной мощности по месяцам года, согласованы с ОДУ или ЦДУ ЕЭС России и утверждены в установленном порядке.

Изменение годовых графиков капитальных и средних ремонтов допускается в исклю-чительных случаях по согласованию с ЦДУ ЕЭС России, ОДУ с утверждением изменений в установленном порядке.

15.2.8. Режим работы АС должен удовлетворять требованиям безопасной их экс-плуатации.

Для каждой АС разрабатываются годовые и квартальные (с разбивкой по месяцам) графики капитальных, средних и текущих ремонтов, суточные графики активной нагрузки, графики напряжения на сборных шинах АС, выполняются расчеты токов короткого замыка-ния и устойчивости параллельной работы АС с энергосистемой с определением настройки релейной защиты и противоаварийной автоматики; разрабатываются инструкции по веде-нию режима АС, оперативным переключениям, использованию и эксплуатации устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, предотвращению и ликвидации аварий.

15.2.9. Годовые и месячные графики капитальных и текущих ремонтов сетевого обо-рудования, устройств релейной защиты, систем противоаварийной автоматики, средств связи и телемеханики, находящихся в оперативном ведении диспетчера энергосистемы (ОДУ, ЦДУ ЕЭС России) и влияющих на выдачу мощности и надежность работы станции, разрабатываются АС и представляются в АО-энерго в установленные сроки. Рассмотрен-ные АО-энерго, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России (по оперативной подведомственности оборудования) графики ремонтов указанного оборудования после взаимного согласования с АС и после-дующего утверждения через АО-энерго передаются атомной электростанции. Сроки указан-ных ремонтов по возможности должны совмещаться с планируемыми остановами соответствующих энергоблоков.

15.2.10. В каждой энергосистеме на основе заданий ЦДУ ЕЭС России, ОДУ ежегодно разрабатываются и утверждаются графики ограничения потребителей и отключения нагрузки при недостатке электроэнергии и мощности.