Класс безопасности 2. К классу безопасности 2 относятся следующие элементы АС:

- элементы, отказы которых являются исходными событиями, приводящими к повреждению твэлов в пределах, установленных для проектных аварий, при проектном функционировании систем безопасности с учетом нормируемого для проектных аварий количества отказов в них;

- элементы систем безопасности, единичные отказы которых приводят к невыполнению соответствующими системами своих функций.

- Н - элемент нормальной эксплуатации - для которого отказ одной системы (элемента) не приводит к отказу другой системы (элемента).

У - элемент УСБ - предназначенный для:

- инициирования действий систем безопасности,

- осуществления контроля

- и управления ими

в процессе выполнения заданных функций.

## Ссылки

Классификация_систем_и_элементов(ОПБ-88/97)