9.13.1. При размещении, проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации атомных станций должны выполняться требования закона Российской Феде-рации «Об охране окружающей природной среды» (от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ), законодатель-ных актов и действующих нормативных документов по охране окружающей природной сре-ды.

Все проектные материалы по сооружениям (объектам) АС, намечаемым к реализа-ции, подлежат государственной экологической экспертизе.

9.13.2. На этапе выбора площадки для строительства АС должны быть подготовлены исходные данные о состоянии природной среды в районе расположения АС с целью полу-чения «фоновых» (химических и радиоактивных) данных о состоянии природной среды и сельскохозяйственных угодий, как основы для последующих оценок влияния действующих АС.

9.13.3. Лицом, ответственным за состояние охраны окружающей природной среды на АС, является директор атомной станции, ответственность за организацию работ по обеспе-чению экологической безопасности на АС возлагается на главного инженера. Персонал АС несет ответственность за соблюдение требований экологической безо-пасности в пределах требований должностных и эксплуатационных инструкций.

9.13.4. При эксплуатации АС должно быть обеспечено рациональное использование природных ресурсов и непревышение установленных природоохранным законодательством и нормативными документами требований в части соблюдения установленных нормативов предельно допустимых вредных воздействий на природную среду.

9.13.5. Концентрация и количество загрязняющих веществ, поступающих в окружаю-щую природную среду, не должно быть выше предельно допустимых или временно согла-сованных в установленном порядке выбросов, сбросов и лимитов размещения отходов про-изводства и потребления.

Для обеспечения сохранения экологически допустимых уровней загрязнения, гаран-тирующих безопасность населения и объектов окружающей природной среды, должен быть организован контроль выбросов и сбросов АС в соответствии с действующими нормативны-ми документами.

На каждой АС должны быть разработаны мероприятия по предотвращению аварий-ных и иных залповых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду.

9.13.6. Обращение с отходами производства и потребления на АС должно осуществ-ляться в соответствии с требованиями нормативных документов (нормативных актов), дей-ствующих в области охраны окружающей среды от отходов производства и потребления.

АС, на которых образуются токсичные отходы, должны обеспечивать их своевремен-ную утилизацию, обезвреживание и захоронение на специализированных полигонах.

9.13.7. При привлечении к выполнению работ на АС организаций в договорах и дру-гих организационно-распорядительных документах должна быть предусмотрена необходи-мость выполнения этими организациями требований законодательных актов и нормативных документов по экологической безопасности.

9.13.8. На АС должна быть предусмотрена система автоматизированного контроля, которая должна обеспечивать измерение значений контролируемых параметров, характери-зующих радиационное состояние АС, окружающей среды при всех режимах работы АС, включая запроектные аварии, а также при прекращении эксплуатации АС.

9.13.9. Для обнаружения возможных утечек радиоактивных жидких сред на террито-рии площадки АС должны предусматриваться проектом наблюдательные скважины, кото-рые должны быть оборудованы средствами отбора проб воды для контроля.

9.13.10. При использовании атомной станции для целей отопления и горячего водо-снабжения промышленной зоны и коммунального сектора должен осуществляться контроль радиоактивности тепловой сети и отопительных приборов в соответствии с действующими НД.

9.13.11. Атомные станции, исходя из местных природных, санитарных, технико-экономических условий должны иметь пункты захоронения (хранения) радиоактивных отхо-дов.

Пункт захоронения (хранения) радиоактивных отходов может обслуживать одну АС или группу атомных станций. Обращение с жидкими или твердыми радиоактивными отходами, их хранение (захо-ронение) должно производиться в соответствии с требованиями «Санитарных правил проек-тирования и эксплуатации атомных станций».

9.13.12. До начала предпусковых наладочных работ должны быть приняты в эксплуа-тацию установки для очистки и обработки сточных вод.

9.13.13. В случае нарушений пределов и/или условий безопасной эксплуатации АС, сопровождающихся радиационными последствиями, администрация АС обязана поставить в известность эксплуатирующую организацию, соответствующие органы государственного регулирования безопасности в установленном порядке, а также органы местного само-управления, находящиеся в районе 30-ти километровой зоны АС.

9.13.14. Атомные станции обязаны контролировать и учитывать выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, объемы размещения отходов про-изводства и количество забираемой из водоемов и сбрасываемой в них воды.