9.6.1. На каждой АС должна быть следующая документация:

- акты отвода земельных участков;

- геологические, гидрологические и другие данные о территории с результатами испытаний грунтов и анализа грунтовых вод;

- акты заложения фундаментов с разрезами шурфов;

- акты приемки скрытых работ;

- акты (или журналы наблюдений) об осадках зданий, сооружений и фундаментов под оборудование;

- акты испытаний систем безопасности;

- акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность, молниезащиту и радиационную безопасность;

- акты испытания внутренних и наружных систем горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, отопления и вентиляции;

- акты индивидуального опробования и испытаний оборудования и технологических трубопроводов;

- акты государственной и рабочих приемочных комиссий;

- генеральный план с нанесением всех зданий и сооружений, включая подземное хозяйство;

- утвержденная проектная документация (технический проект, чертежи, пояснительные записки и т.д.) со всеми последующими изменениями;

- план мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии;

- информация о дозах внешнего и внутреннего облучения персонала АС и прикомандированного персонала;

- технологический регламент (регламенты) по эксплуатации энергоблока (энергоблоков) АС;

- регламент (регламенты) технического обслуживания и ремонта оборудования РУ;

- регламент (регламенты) проверок и испытаний систем РУ важных для безопасности;

- паспорт на реакторную установку, оформленный в Госатомнадзоре России;

- экологический паспорт АС;

- руководство по управлению запроектными авариями;

- разрешения (лицензии), выданные специально уполномоченными органами государственного регулирования и надзора;

- аттестаты аккредитации метрологической службы АС на виды метрологических работ, выданные Госстандартом России;

- технические паспорта на здания, сооружения и оборудование электростанции, электрических и тепловых сетей;

- исполнительные рабочие чертежи оборудования и сооружений, чертежи всего подземного хозяйства;

- исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;

- исполнительные рабочие технологические схемы;

- для систем важных для безопасности инструкции и графики проведения испытания и проверок функционирования систем;

- чертежи запасных частей к оборудованию;

- инструкции по обслуживанию оборудования и сооружений, должностные инструкции руководителей и специалистов, а также должностные инструкции (при их наличии) и инструкции по охране труда для рабочих;

- инструкция по ликвидации аварий на АС;

- программы и методики испытаний систем и оборудования реакторной установки, систем безопасности, согласованные и утвержденные в установленном порядке;

- перечень ядерно-опасных работ;

- перечень работ повышенной опасности, выполняемых по нарядам-допускам;

- план пожаротушения;

- отчеты о нарушениях в работе АС;

- общая программа качества - ПОКАС (О), программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию блока АС или АС - ПОКАС (ВЭ); программа обеспечения качества при эксплуатации блока АС или АС - ПОКАС (Э);

- федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации, федеральные нормы и правила по ядерной, радиационной, пожарной, технической безопасности, отраслевые руководящие документы, касающиеся использо-вания атомной энергии.

Комплект указанной выше документации должен быть зарегистрирован и храниться в установленном на АС порядке.

9.6.2. Проект АС, исполнительная документация на строительство АС, акты испытаний и исполнительная документация на техническое обслуживание и ремонт систем (элементов) безопасности и элементов важных для безопасности, отнесенных к 1 и 2 классам (определяемым «Общими положениями обеспечения безопасности атомных станций»), должны быть зарегистрированы и храниться на АС на протяжении всего срока ее службы.

9.6.3. На АС в установленном порядке должен храниться комплект нормативных документов, регламентирующих безопасную эксплуатацию атомной станции, в соответствии с указателем (перечнем), утвержденным главным инженером АС.

9.6.4. На АС должен быть составлен перечень технических документов (регламентов, инструкций, эксплуатационных схем и т.д.) для каждого структурного подразделения станции, утвержденный главным инженером АС. Все экземпляры регламентов, инструкций и схем в соответствии с указанным перечнем должны быть зарегистрированы в ПТО АС.

9.6.5. Перечень документов структурных подразделений АС должен пересматриваться 1 раз в 3 года; указатель (перечень) нормативных документов должен пересматриваться с учетом «Указателя основных действующих нормативных документов, регла-ментирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС» (концерн «Росэнергоатом») или «Перечня нормативных документов, используемых при проектировании, создании, эксплуатации и выводе из эксплуатации АС» РД 95 10543 (Ленинградская АЭС) 1 раз в год.

9.6.6. На основном и вспомогательном оборудовании АС должны быть заводские таблички с указанием параметров и других данных, предусмотренных требованиями правил и заводской документации.

9.6.7. Все основное и вспомогательное оборудование, в том числе трубопроводы, системы и секции шин, арматура и другие элементы на АС должны быть отмаркированы в соответствии с проектом, требованиями правил, норм и госстандартов.

9.6.8. Все изменения в системах и оборудовании АС, выполненные в процессе эксплуатации, должны быть внесены в установленном порядке в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью ответственного лица с указанием его должности и даты внесения изменения.

Информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах должна доводиться до сведения всех работников (с записью в журнале распоряжений), для которых обязательно знание этих инструкций, схем и чертежей.

9.6.9. Эксплуатационные (технологические - тепломеханические, гидравлические, пневматические и др. и электрические - первичных и вторичных электрических соединений) схемы должны проверяться на их соответствие фактическому состоянию не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.

Инструкции должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года, а также в связи с выходом новых правил, ТУ и т.д., с отметкой на них о пересмотре.

Инструкции по охране труда рабочих должны пересматриваться не реже 1 раза в 5 лет с отметкой на них о пересмотре.

9.6.10. Все рабочие места в соответствии с перечнем, утвержденным главным инженером АС, должны быть обеспечены необходимой документацией (регламентами, инструкциями, эксплуатационными схемами, картами уставок технологических защит, автоматики, релейной защиты, заданий авторегуляторам и сигнализации и т.д.), разработанными (составленными) в соответствии с требованиями настоящих Правил на основе заводских и проектных данных, типовых инструкций (при их наличии), нормативных документов, действующих в области использования атомной энергии, опыта эксплуатации и результатов испытаний, с учетом местных условий.

9.6.11. Инструкции должны быть подписаны руководителем соответствующего подразделения и утверждены главным инженером (заместителем главного инженера по эксплуатации по принадлежности) АС.

В обязательном порядке утверждаются главным инженером АС инструкции:

- необходимость утверждения которых им регламентируется требованиями специальных правил и норм;

- по эксплуатации систем безопасности;

- требующие согласования со сторонними организациями.

9.6.12. В инструкции по охране труда должны быть указаны общие требования безопасности, требования безопасности перед началом, во время и по окончании работы, при действиях в аварийных ситуациях.

9.6.13. В инструкциях по эксплуатации систем и оборудования, устройств систем управления и защиты реакторной установки, средств релейной защиты, телемеханики, связи и комплекса технических средств АСУ должны быть приведены:

- краткая характеристика оборудования системы или установки, параметры нормальной эксплуатации и их допустимые отклонения, технологические ограничения в работе оборудования, пределы безопасной эксплуатации работы оборудования и реакторной установки;

- специфические требования по технике безопасности, ядерной, радиационной, взрыво- и пожарной безопасности;

- порядок подготовки к пуску, порядок пуска, останова и обслуживания во время нормальной эксплуатации;

- действия персонала при нарушениях нормальной эксплуатации;

- порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям.

9.6.14. В инструкциях по эксплуатации зданий и сооружений должны быть приведены:

- краткая характеристика;

- специфические требования по технике безопасности, ядерной, радиационной, взрыво- и пожарной безопасности;

- порядок обслуживания;

- порядок допуска к осмотру и ремонту.

9.6.15. В должностных инструкциях должны быть указаны:

- требования к квалификации;

- требования к стажу работы, установленные нормативными документами для конкретной должности;

- права, обязанности и ответственность работника;

- перечень инструкций по обслуживанию оборудования, нормативных документов, схем оборудования и устройств, знание которых обязательно для работников на данной должности, профессии; при наличии утвержденного в установленном порядке перечня инструкций, НД и схем по рабочему месту, допускается ссылка на него;

- требования по управлению и поддержанию необходимого уровня профессионального качества (порядок назначения, подготовки, периодичности проверки знаний);

- взаимоотношения с вышестоящим, подчиненным и другим, связанным с работой, персоналом.

9.6.16. Руководящий оперативный персонал должен вести оперативную докумен-тацию, объем которой представлен в табл. 1.1. Объем оперативной документации, исходя из местных условий, может быть изменен по решению главного инженера. Допускается ведение журнала (картотеки) дефектов и неполадок с оборудованием в электронном виде по решению главного инженера АС.

9.6.17. В структурных подразделениях АС (цехах, службах) и на щитах (пунктах) управления с постоянным оперативным персоналом, должны вестись суточные ведомости в соответствии с местными инструкциями.

9.6.18. Оперативную документацию должны в установленном порядке просматривать руководители и специалисты и принимать необходимые меры к устранению дефектов и нарушений в работе оборудования и персонала.

9.6.19. Блочные и главные щиты (пункты) управления должны быть оборудованы устройствами автоматической магнитной записи всех оперативных переговоров, проводимых с использованием средств связи.

9.6.20. Оперативная документация, диаграммы регистрирующих контрольно-измерительных приборов, магнитные записи оперативно-диспетчерских переговоров и выходные документы, формируемые оперативно-информационным комплексом АСУ после случаев нарушений в работе АС подлежат хранению в установленном порядке.