9.9.1. Под метрологическим обеспечением эксплуатации атомных станций (АС) понимают установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

9.9.2. Метрологическое обеспечение эксплуатации АС предусматривается техническим заданием на разработку АС, является составной частью проекта АС, в которой должны быть приведены:

- номенклатура основных параметров, подлежащих контролю, нормы точности измерений, методики выполнения измерений, типы средств измерений;

- вид метрологических процедур (поверка или калибровка) для средств измерений при их эксплуатации;

- номенклатура методик поверки или калибровки средств измерений и измерительных систем;

- технические требования к помещениям для обслуживания, ремонта, поверки и хранения средств измерений;

- нормативы численности персонала, выполняющего работу по метрологическому обеспечению эксплуатации АС и его квалификацию.

Метрологическое обеспечение эксплуатации АС осуществляется на этапах разработки оборудования, технических средств и процедур для АС, проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации АС.

9.9.3. Нормативными основами метрологического обеспечения АС являются: закон РФ «Об использовании атомной энергии», закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 8.565 и другие нормативные документы Госстандарта России, Минатома России и эксплуатирующей организации в области метрологического обеспечения эксплуатации АС.

9.9.4. Эксплуатирующая организация организует:

- метрологическую экспертизу проектов АС, технических заданий на разработку новых средств измерений, измерительных систем и других документов, связанных с получением или использованием измерительной информации на АС;

- метрологическую аттестацию методик выполнения измерений.

9.9.5. Для осуществления работ по обеспечению единства измерений и для осущест-вления метрологического контроля и надзора на АС создается метрологическая служба.

Метрологическая служба АС должна иметь «Положение о метрологической службе АС», разработанное в соответствии с «Типовым положением о метрологической службе АС», и согласованное с метрологической службой эксплуатирующей организации, а также паспорт метрологической службы, составленный в соответствии с РД 95.10 524.

9.9.6. Средства измерений и измерительные системы, эксплуатируемые на АС, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, подвергаются поверке органами Государственной метрологической службы или другими на то уполномоченными организациями в течение всего срока эксплуатации. Под поверкой средств измерений понимают совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (или другими, на то уполномоченными организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений и измерительных систем установленным техническим требованиям.

9.9.7. Средства измерений и измерительные системы, эксплуатируемые на АС, не подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, подвергаются калибровке в установленном порядке.

9.9.8. Номенклатурные перечни средств измерений и измерительных систем, подлежащих поверке или калибровке, недоступных в процессе эксплуатации метрологическому обслуживанию, а также переведенных в разряд индикаторов, составляются в соответствии с «Инструкцией по составлению номенклатурных перечней средств измерений, находящихся в эксплуатации на АС и подлежащих поверке или калибровке, а также переведенные в разряд индикаторов», РД 95.10 525.

9.9.9. Право проведения работ по поверке или калибровке средств измерений и измерительных систем предоставляется аккредитованным метрологическим службам АС в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта России и Минатома России.

9.9.10. Запрещается применение в эксплуатации средств измерений и измерительных систем в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, не прошедших испытаний и утверждения типа или первичной поверки.

9.9.11. Запрещается применение в эксплуатации средств измерений и измерительных систем вне сфер распространения государственного метрологического контроля и надзора, не прошедшие испытаний и утверждения типа или первичной калибровки.

9.9.12. Метрологическая служба должна располагать соответствующей документацией, включающей:

- нормативную документацию государственной системы обеспечения единства измерений, методики поверки (калибровки) средств измерений и измерительных систем, определенные областью аккредитации;

- документы, касающиеся обеспечения поддержания в надлежащем состоянии эталонов и вспомогательного оборудования, графики поверки, паспорта, эксплуатационную документацию;

- документы, определяющие систему хранения информации и результатов поверки или калибровки (протоколы, рабочие журналы и т.п.);

- методики выполнения измерений, применяемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, аттестованные в установленном порядке в соответствии с ГОСТ Р 8.563.