# Порядок определения звуковой карты

В некоторых устройствах первой звуковой картой определяется HDMI-порт, либо другое нежелательное устройство, которое не может воспроизводить звук. Для исправления порядка загрузки звуковых карт сначала требуется узнать под каким порядковым номером распознается необходимая звуковая карта. Для этого выполните команду:

aplay -l

Она покажет примерно такой вывод:

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****

card 0: Intel [HDA Intel], device 0: CONEXANT Analog [CONEXANT Analog]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

card 0: Intel [HDA Intel], device 1: Conexant Digital [Conexant Digital]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

card 1: JamLab [JamLab], device 0: USB Audio [USB Audio]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

card 2: Audio [Altec Lansing XT1 - USB Audio], device 0: USB Audio [USB Audio]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

К примеру мы хотим, чтобы первой звуковой картой определялась карта:

card 2: Audio [Altec Lansing XT1 - USB Audio], device 0: USB Audio [USB Audio]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

Тогда в домашней директории пользователя, для которого мы применяем изменения необходимо создать файл .asoundrc со следующим содержимым:

pcm.!default {

type hw

card 2

}

ctl.!default {

type hw

card 2

}

После перезагрузки первой определиться указанная звуковая карта. Если это необходимо применить для других пользователей, то скопируйте в их домашние каталоги файл .asoundrc.