## Режим киоска

Режим киоск служит для ограничения прав пользователей в системе. Степень этих ограничений задается маской киоска. Ее действие аналогично действию маски umask с тем отличием, что если umask накладывается при создании новых объектов ФС, то маска киоска накладывается на права доступа к файлу при любой попытке пользователя получить доступ. Маска киоска задается в конфигурационном файле и по умолчанию режим киоска выключен. Если установить маску равной типичному значению при включенном режиме киоска, для пользователя блокируется доступ по записи и исполнению ко всем файлам, не принадлежащим ему, либо группе, в которую он входит. При выключенном режиме киоска, поведение системы стандартным и на права доступа пользователя не накладывается никаких ограничений. Маска киоска применяется только к обычным файлам. К директориям, сокетам и т.д. маска не применяется.

В режиме киоска (маска по умолчанию) пользователь не имеет возможности запустить ни одну системную программу, т.к. эти действия замаскированы.

Особенность режима киоска в Операционной системе специального назначения Astra Linux Special Edition заключается в том, что данный режим работает на уровне ядра, а не на уровне пользовательских приложений.

Пример применения Режима киоска:

- Платежный терминал

- Узкоспециализированное рабочее место пользователя (бухгалтер предприятия и т.д.)

- Профили режима киоск