Из современного оборудования операционная система Astra Linux Special Edition версии 1.3 как правило корректно поддерживает процессоры и встроенные в них решения Intel Core до 3 поколения включительно, кроме встроенной графики HD 2500. Насчет AMD сказать сложно, из тех процессоров, что были у нас - трудностей не возникало.

Для современных дискретных видеокарт, как правило, необходимо доустанавливать проприетарные драйверы. Нами были собраны драйверы для NVidia, Вы можете скачать их с нашего сайта: http://astra-linux.com/wiki/index.php/NVidia

Насчет серверного оборудования и входящих в серверы решений (к примеру RAID-контроллеры) ответить затрудняемся, необходимо обязательное предварительное тестирование. Дело в том, что производитель техники может менять ревизии своего оборудования с сохранением наименования модели. Таким образом сервер, который оттестирован прошлым летом (к примеру HP DL380G8) корректно функционировал под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition версии 1.3, но сервер с таким же названием, произведенный весной этого года может не заработать (может не определиться RAID-контроллер). Под разными ревизиями могут выпускаться модели с одинаковым названием, но со значительно отличающимся набором микросхем. Также это актуально и для рабочих станций.

Таким образом мы всем нашим клиентам настоятельно рекомендуем проводить предварительное тестирование оборудования до его закупки. При невозможности проведения тестирования Вами мы готовы провести тестирование предоставленного Вами оборудования своими силами.

В целом при выборе оборудования ориентируйтесь на ядро Linux 3.2.0 и поддержку дистрибутивов Debian Wheezy и Ubuntu 12.04.