# Работа с cgroup

## Инструкция по настройке монтирования файловой системы cgroup в ОС СН "Astra Linux Special Edition" версии 1.4

Для корректной работы механизма cgroup и соответствующей файловой системы в ОС СН необходимо выполнять монтирование файловой системы cgroup до загрузки модуля ядра parsec.

Для решения данной задачи рекомендуется выполнить от имени администратора следующие действия:

1. Войти в систему и в терминале выполнить команду

sudo -s

2. Перейти в каталог /root и скопировать в каталог /root скрипт rd-pack.sh

3. Выполнить распаковку образа initrd с использованием скрипта rd-pack.sh

./rd-pack.sh unpack /boot/initrd.img-3.16.0-16-generic

4. В резульате работы скрипта будет создан каталог вида /root/ramdisk.***, содержащий распакованный образ initrd.

5. Выполнить редактирование скрипта init в каталоге /root/ramdisk.***, добавив после строки

mount -t proc -o nodev,noexec,nosuid proc /proc

строку

mount -t cgroup cgroup /sys/fs/cgroup

6. Выполнить запаковку образа initrd с использованием скрипта rd-pack.sh

./rd-pack.sh pack /boot/

7. Переименовать полученный образ initrd.gz

mv /boot/initrd.gz /boot/initrd.img-3.16.0-16-generic

8. После перезагрузки ЭВМ в каталог /sys/fs/cgroup будет смонтирована файловая система cgroup.

rd_pack.sh