# Установка операционной системы Astra Linux Special Edition версии 1.3 по сети

## Настройка установки astra по сети

1. Установить пакеты tftpd-hpa vsftpd isc-dhcp-server

2. Настроить dhcp сервер для указания загрузчика pxelinux.

Простейший пример для server.my.dom ip=11.11.11.1:

#cat /etc/dhcp/dhcpd.conf | grep -v "#"

ddns-update-style none;

option domain-name "my.dom";

option domain-name-servers server.my.dom;

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

log-facility local7;

subnet 11.11.11.0 netmask 255.255.255.0 {

range 11.11.11.101 11.11.11.120;

option routers 11.11.11.1;

option domain-name "my.dom";

filename "pxelinux.0";

}

перезапустить сервис dhcp:

#/etc/init.d/isc-dhcp-server restart

3. С установочного диска перенести содержимое /netinst в директорию tftp:

#cp /media/cdrom/netinst/* /srv/tftp/

Создать директорию pxelinux.cfg с файлом default:

#mkdir /srv/tftp/pxelinux.cfg

#touch /srv/tftp/pxelinux.cfg/default

Содержимое файла default для полной автоматизации должно содержать параметры, передаваемые до файла preseed.cfg:

DEFAULT astra

LABEL astra

kernel linux

append initrd=initrd.gz vga=788 auto=true priority=critical debian-installer/locale=en_US console-keymaps-at/keymap=ru hostname=test2 domain=my.dom astra-license/license=true url=ftp://11.11.11.1/preseed.cfg interface=auto netcfg/dhcp_timeout=60

TIMEOUT 5

4. Если устанавливается smolensk-1.3, то надо удалить из initrd.gz установщика файл preseed.cfg из корня:

/srv/tftp/initrd.gz - путь до файла

5. Положить нужный файл ответов preseed.cfg в директорию /srv/ftp/

Выставить права на этот файл:

#chmod 664 /srv/ftp/preseed.cfg

6. Создать директорию для репозитория и смонтировать туда диск:

#mkdir /srv/ftp/astra

#mount /dev/cdrom /srv/ftp/astra

Путь до этой директории указывается в файле preseed.cfg в разделе mirror.

7. Установить на машине, на которую будет произведена установка ОС, загрузку по сети и перезагрузить.

default

preseed.cfg

Конфиги:

tftp-smolensk-1.3.tgz

preseed.cfg.orel-1.9

preseed.cfg.smolensk-1.3

tftp-orel-1.9.tgz