Hytera TC-580 - носимая радиостанция оснащенная дисплеем с подсветкой, а также полноценной клавиатурой. Выпускается две модели, которые работают в разных диапазонах частот - VHF и UHF. На дисплее отображается текущий рабочий канал, уровень заряда аккумулятора и другое. Экран поворачивается на 180 градусов, что упрощает использование станцией в любом положении.

Хорошоее качество сигнала обеспечивается встроенным звуковым компандером, сделанным согласно самым последним технологиям и позволяет вести переговоры даже в условиях сильного шума. Для минимального количества посторонних помех используется подавитель шумов с несколькими уровнями чувствительности, а также субтоны CTCSS и DCS.

Корпус радиостанции выполнен из прочного материала и хорошо препятствует деформациям и повреждениям в результате падений с небольших высот. Соответствие защитным стандартам обеспечивает пыле и влагонепроницаемость, например во время дождя.

Среди других особенностей стоит выделить следующие:

Поддержка функции VOX (активация передачи при помощи голоса) Большое количество каналов (256 с возможностью разбития на 32 зоны) Аварийный сигнал Переключение уровня мощности Идентификация вызывающего пользователя Подача звукового сигнала при низком заряда аккумулятора Поддержка функции сканирования Встроенный скремблер для более лучшей защиты переговоров Функция "Шепот" Возможность настройки при помощи компьютера Поддержка клонирования настроек с помощью специального кабеля Возможность восстановления заводских настроек Комплектация Рация, Антенна, Аккумулятор, Зарядное устройство, Адаптер, Клипса для ношения на поясе, Ремешок Безлицензионные рации - рации на которые не нужно разрешение на эксплуатацию. Мощность 0.1 Ватт (частота 433 МГц) и мощность 0.5 Ватт (частота 446 МГц). Если мощность рации больше, то на нее нужно специальное разрешение. 136-174, 400-470 МГц Частоты 256 Каналы + Кодирование DCS / CTCSS + Сканирование + Мониторинг + Шумоподавление + Скремблер 12,5 / 25 кГц Шаг частоты + TOT + VOX Li-Ion Тип батареи 1300 мАч Ёмкость батареи от -30 до + 60 Температура работы (°С) 110x52x28 мм Габариты 5 Вт Мощность 250 г