## Содержание

- 1 См. также

- 2 Масляный фильтр

3 Небольшой FAQ о том сколько и какое масло надо заливать в двигатель Lexus RX200t / RX350 / RX450h (четвертого поколения, выпускается с 2015 года).

- 3.1 Допуски и объем масла в Lexus RX 200t, Lexus RX 300, (двигатель 8AR-FTS):

- 3.2 Допуски и объем масла в Lexus RX 350 (двигатель 2GR-FKS):

- 3.3 Допуски и объем масла в Lexus RX 450h (двигатель 2GR-FXS):

- 4 Свечи для lexus rx 200t 238 л.с. двигатель 8AR-FTS

- 5 См. также

- 6 Ссылки

## См. также

- Lexus RX. Самостоятельное техническое обслуживание

- Lexus RX. Аналоги оригинальных запчастей и масел

## Масляный фильтр

- 04152-31090 он же 04152-YZZA1 - 200-330 руб

- 90080-43037 - прокладка фильтра меняется при замене фильтра ~ 70-80 руб.

## Небольшой FAQ о том сколько и какое масло надо заливать в двигатель Lexus RX200t / RX350 / RX450h (четвертого поколения, выпускается с 2015 года).

### Допуски и объем масла в Lexus RX 200t, Lexus RX 300, (двигатель 8AR-FTS):

При замене моторного масла на RX 200t вместе с масляным фильтром вам понадобиться 4,9 л масла (4,7 л без замены фильтра). С завода в двигатель залито масло Toyota SAE 0W-20 для турбированных двигателей уменьшенного объема.

Производитель рекомендует использовать моторные масла класса API: SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving", SN "Resource-Conserving" или универсальное масло ILSAC.

Рекомендованная вязкость по SAE: 0W-20, 5W-30.

### Допуски и объем масла в Lexus RX 350 (двигатель 2GR-FKS):

Для замены потребуется 5,5 л масло (с заменой фильтрующего элемента) или 5,3 л (если фильтр не менять). На заводе в двигатель заливают масло Toyota Genuine Motor Oil 0W-20.

Производитель рекомендует использовать моторные масла класса API: SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving", SN "Resource-Conserving" или универсальное масло ILSAC с вязкостью по SAE 0W-20, 5W-30 и 10W-30.

А также допускается использование масла с вязкостью 15W-40 API класса SL, SM или SN.

### Допуски и объем масла в Lexus RX 450h (двигатель 2GR-FXS):

Чтобы поменять масло в двигателе понадобится 5,4 л (с заменой фильтра) или 5,3 л (без замены фильтра). На заводе в двигатель также заливают Toyota Genuine Motor Oil 0W-20.

Допустимая вязкость такая же, как и на RX 350:

- SAE 0W-20, 5W-30 и 10W-30 класса API SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving", SN "Resource-Conserving" или универсальное масло ILSAC,

- SAE 15W-40 класса API SL, SM или SN

## Свечи для lexus rx 200t 238 л.с. двигатель 8AR-FTS

Меняются на 80 т.км, но могут ходить до 100 т.км.

Варианты оригинальной (с конвейера) свечи : 90919-01276 / ngk DILFR7K9G

Модель двигателя автомобиля: 8AR-FTS

Свечи зажигания для LEXUS RX имеют два выступающих электрода.

- Центральный иридиевый электрод диаметром 0.6мм

- Заземляющий платиновый электрод диаметром 0.7мм

- Калильное число зажигания свечи ngk 9091901276 артикул DILFR7K9G: 7

- Диаметр головки 12мм (если измерять по резьбе - 14 мм)

- Размер шестигранника 16мм

- зазор 0,9 мм

ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ из новейшей серии NGK с выступающим платиновым заземляющим электродом

- иридиевые свечи DENSO VDKH22F - 3800 руб https://auto-svechi.com/lexus-rx-200t-svechi-denso-vdkh22f.html

- иридиевые свечи NGK DILFR7K9G - 3000 руб https://auto-svechi.com/lexus-rx-200t-svechi-ngk-dilfr7k9g.html

## См. также

- Lexus RX

## Ссылки