Каталог по расходникам и запчастям для Lexus RX 200t (с двигателем 8AR-FTS) и RX 350 (с двигателем 2GR-FKS) четвертого поколения (выпуск с 2015 года), для всех, кто предпочитает приезжать на техобслуживание машины со своими расходниками. Цены на расходники у дилера сильно завышены.

Для вашего удобства выкладываю всю необходимую информацию по оригинальным запчастям для регулярного технического обслуживания этих автомобилей с номерами деталей:

- Фильтр масляный - Toyota 04152-31090 - только оригинал покупать в месте с (Уплотнительное кольцо (прокладка) пробки поддона - 90430-12031)

- Уплотнительное кольцо (прокладка) пробки поддона - 90430-12031

- Фильтр воздушный - Toyota 17801-31131 ~ 1500 руб. или (Sakura A-33410 - 1000 руб), Nordfil AN1132 - 350 руб - Россия, качественный

- Фильтр салонный - 87139-48050 ~ 2800 руб (или Sakura CAC-11380 (угольный) - 900 руб), Nordfil CN1150 - 350 руб. Угольный

Свеча зажигания - 90919-01276 (для RX 200t);

- 90919-01263 (для RX 350);

- Тормозные колодки, передние - 04465-48210

- Тормозные колодки, задние - 04466-48160

- Тормозной диск, передний - 43512-48130

- Тормозной диск, задний - 42431-48090

- Щетка стеклоочистителя, передняя левая - 85222-48180

- Щетка стеклоочистителя, передняя правая - 85212-48170

- Щетка стеклоочистителя, задняя - 85242-48070

Кроме свечей зажигания все остальные расходники идентичные и в каталоге имеют один и тот же номер как для RX200t, так и на RX350. На всякий случай проверил по каталогу japancats и все совпало для двигателя 8AR-FTS и двигателей серии 2GR.

- https://lexus-sense.ru/showthread.php?p=9232 Запчасти для ТО обсуждение

- https://lexus-sense.ru/showthread.php?t=1771 График ТО

## Содержание

1 Воздушный фильтр

- 1.1 Аналоги

- 2 Фильтр салона

- 3 См. также

- 4 См. также

- 5 Ссылки

## Воздушный фильтр

Возможна самостоятельная замена. 1-3 мин. Инструментов не требуется. При установке главное чтобы не было присосов.

- Фильтр воздушный - Toyota 17801-31131 - ~ 1200-1400 руб. оригинал Denso - 74 складки фильтроматериала

- размеры 221 * 243 и высота 55 мм

- https://www.drive2.ru/l/467531586657583189/ - Замена воздушного фильтра

### Аналоги

- Nordfil AN1132 - 350 руб - Россия, качественный - протестированный

- Sakura A-33410 Фильтр воздушный - 800-1000 руб - полный аналог оригинала размеры 219*242*56

- Zekkert LF-2144 - 330 руб - Германия / ЕС - 68 складки фильтроматериала (на 8 % меньше чем у оригинального фильтра)

- LYNXauto LA-1953 Фильтр воздушны

- Blue Print ADT322119 Фильтр воздушный двигателя

Фильтр воздушный - Лексус / Toyota 17801-31131 - размеры

Фильтр воздушный - Лексус / Toyota 17801-31131 - оригинал Denso

## Фильтр салона

Меняется самостоятельно. Время замены 5-15 мин. Достаточно посмотреть видео.

1. снимается перчаточный ящик

2. Снимается заглушка фильтра

3. Извлекается белый пластиковый решётчатый катридж фильтра. Белый пластиковый Катридж НЕ ВЫКИДЫВАЕТСЯ!!

4. В БЕЛОМ КАРТРИДЖЕ заменяется старый УГОЛЬНЫЙ фильтр на новый Угольный фильтр. Подойдёт абсолютно любой с габаритами как у Sakura CAC-11380 (214х185х29) +/- 1 мм

- Фильтр салонный - 87139-48050 ~ 2800 руб - оригинал - 2 куска нетканого материала между которыми угольная крошка. Брать дорогой смысла нет, лучше взять в 2-3 раза дешевле российский с угольной крошкой и чаще менять.

- Nordfil CN1150 (угольный)- 350 руб - Россия, качественный - протестировано

- Sakura CAC-11380 - Фильтр салона угольный - 700-900 руб - Проверен Подходит 100% аналог оригинального фильтра В следующий раз можно выбрать любой угольный фильтр за 400-500 руб сделанный не в Японии, а КНР/РФ/ЕС

- Sakura CA-11380 Фильтр салона - 500 руб без угольной крошки

- FILTRON K1083A - 400 руб

- Green filter IF0341K Фильтр салона угольный - 350 руб

LYNXauto LAC-334C Фильтр салона угольный - 400 руб

- габариты 215*186*28 мм

- MANN-FILTER CU 22 032 Фильтр салона - 1000 руб

MANN-FILTER CUK 22 032 Фильтр салона угольный - 2000 руб

- размеры 216*186*30

- Невский Фильтр NF6128 213*191*30 мм

## См. также

- Lexus RX. Самостоятельное техническое обслуживание

- Lexus RX. Аналоги оригинальных запчастей и масел

## См. также

- Lexus RX

## Ссылки