## Содержание

- 1 Достоинства

- 2 Известные дефекты

- 3 Недостатки

- 4 Особенности

- 5 Как снизить расходы на ТО Лексус RX

- 6 См. также

- 7 Ссылки

## Достоинства

- хорошая динамика, у турбированного двигателя 238 л.с.

- сравнительно низкий расход топлива для большой машины

- комфортная (для пассажиров) езда

- надёжность по сравнению с немецкими одноклассниками

- есть Эра-ГЛОНАСС

## Известные дефекты

- на интервале 10-90 т.км начинает течь помпа

- коррозия кузова через 6 мес. т.е. сразу после покупки при покупке надо делать антикор

- в принципе невозможно вставить головное устройство с андройд т.к. нет места на "торпеде"

## Недостатки

Машина не предназначена для эксплуатации при температуре ниже -5С / -10С

- Генератор не тянет одновременный подогрев лобового стекла и всех сидений, не говоря уж про подогрев руля (греются только 2 сегмента), подогрев зеркал и заднего стекла.

- подогрев лобового стекла работает нормально только до -5С /-10С, при более низких температурах иний и лёд со стекла не оттаивают

- при -15-20С машина не в состоянии прогреться за 15-20 минут, сиденья холодные лобовое стекло не оттаивает.

- при отрицательных температурах не отчищается нормально лобовое стекло, на дворники налипает снег и лёд, они превращаются в ледяные палки

- при отрицательных температурах не отчищается нормально заднее стекло, обогрева не хватает, плохой обзор при выезде задним ходом с парковки

- Есть бесконтактная зарядка но нет зарядки на 2,1 А для USB

ближний свет светит в пол (~ на 20-25 метров, что создаёт опасность для движения ночью на трассе, т.к. граница света очень резкая и за пределами светового пятна практически ничего не видно и препятствия на обочине появляются внезапно, что практически не позволяет избежать столкновения). Проблема актуальна при поездках в ночное время по неосвещённым трассам. Данная проблема актуальна только для лексусов RX собранных для европейского рынка. Для рынка США стандарты более адекватные и световая граница более размытая.

- Проблема устранима. корректируется или в автосервисе за 1000 р или самостоятельно. Для корректировки нужна КРЕСТОВАЯ отвёртка длинной 25 см и диаметром ~ 5-6 мм, (тонкие отвёртки диаметром 3-4 мм не подойдут).

- Примерно через 6 месяцев отклеиваются приклеенные на 2-х сторонний скотч 3М уплотнители задних дверей - устраняют по гарантии

Машина морально устаревшая:

- адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений только в самой дорогой комплектации за ~ 4 млн. руб.

- нет головного устройства на Андройд и невозможно его поставить в принципе (из-за особенности передней панели)

- штатная навигация - не актуальные карты которые очень редко обновляются раз в 2-3 года, нет ГЛОНАСС, только GPS - из-за этого точность 5-6 метров , а не 3-4 (из за дополнительных спутников ГЛОНАСС + более высокая точность ) - это приводит к ошибкам навигации на развязках в Москве и СПб.

- нет Яндекс Навигатора

- Машина угоняемая, КАСКО на 1 го стоит от 100к-200 руб./год. самые дешёвые цены в СОГАЗ, ВСК.

Реальный расход 95+ бензин

- зимой ~ 10 литров/ 100 км по почти пустой трассе, скорость ~ 100, экономичный режим (минимальный - 9 литров)

- летом ~8-9 литров

## Особенности

- Lexus RX. Выбор и установка сигнализации

## Как снизить расходы на ТО Лексус RX

- Lexus RX. Самостоятельное техническое обслуживание

- Lexus RX. Аналоги оригинальных запчастей и масел

## См. также

- Lexus RX

## Ссылки