CPU188-5, Fastwel, Россия

MicroPC — форм-фактор IBM PC-совместимых (x86) промышленных компьютеров для жёстких условий эксплуатации.

Размер плат MicroPC 124×112 мм, американским производителем — Octagon Systems была разработана система 4-точечного крепления плат MicroPC с шиной ISA[1].

Основные производители[2]: Octagon Systems (США) и Fastwel (Россия). Есть также целый ряд прочих производителей, но номенклатура и объём производства не сравнимы с теми же показателями Octagon Systems и Fastwel. В России крупнейшим дистрибьютором оборудования форм-фактора MicroPC является компания Прософт. Область применения этого форм-фактора — от бортовых устройств космических аппаратов до автоматизации сельскохозяйственного производства. Существуют также комбинированные устройства MicroPC с PC/104[3].

Подтверждённое время безотказной работы в жёстких условиях эксплуатации для плат форм-фактора MicroPC производства Octagon Systems и Fastwel составляет от 10 до 20 лет, (у Octagon Systems 10,23 … 25,23 года)[1].

Выпускаются процессорные модули, модули дискретного ввода-вывода, аналогового ввода-вывода и прочие периферийные и интерфейсные платы, а также специализированные монтажные каркасы[4][5].

Процессорные модули выпускаются различного исполнения как по степени устойчивости к внешним воздействиям, так и по производительности и возможностям[1], например:

- модуль 5066 (Octagon Systems) работает в диапазоне температур окружающей среды от −40 до +70 °C, тип процессора — AMD 5x86/133 МГц, в ПЗУ DOS 6.22, совместимость с ОС Windows, Windows NT, QNX[6];

- модуль 5266 (Octagon Systems) работает в диапазоне температур окружающей среды от −40° до +75 °C при рабочей частоте процессора 366 МГц и −40° to +65 °C при частоте 500 МГц, тип процессора — AMD Geode LX800, работа модуля возможна с ОС Windows XPe, Linux и DOS[7];

- модули CPU188 (CPC107, Fastwel) работают в диапазоне температур окружающей среды от −40 °C до +85 °C, 40 МГц процессор Intel 80188-совместимый (Am188ES[8], innovASIC IA188ES[9][10], RDC R8830[11][12] и т. п.); операционные системы Fastwel FDOS6.22 или Microsoft MS-DOS 6.22[9].

- модуль CPU686 (Fastwel) работает в диапазоне температур окружающей среды от −40 °C до +70 °C, тип процессора — Geode GX1; операционные системы Microsoft MS-DOS, Windows 2000, Windows 9x, Windows NT, Windows CE; QNX; Linux;[13]

- модуль CPC106 (Fastwel) работает в диапазоне температур окружающей среды от −40 °C до +85 °C, тип процессора — STPC Vega (32 бит x86 РII ядро и 64 бит сопроцессор)[14]; ОС — DOS, QNX 6.х, RTOS-32, Windows CE 5.0, Windows XPe, Linux, Windows 2000[15].

Особенность конструкции[1]:

- пассивная материнская плата (объединительная панель или шлейф);

- 4-точечное крепление плат расширения;

- возможно наличие дополнительных дискретных и аналоговых портов ввода-вывода[16] или наличие расширения PC/104[3] у процессорных модулей;

- сторожевой таймер;

- расширенный температурный диапазон: от −40 до +85 °C;

- низкое энергопотребление и выделение тепла.

## См. также

- Qseven — форм-фактор малогабаритных процессорных модулей низкого энергопотребления.

## Примечания

Ошибка цитирования Ошибочный тег <references>; можно использовать только параметр group.

Используйте <references /> или <references group="…" />

{{#invoke: Check for unknown parameters | check

| unknown = | preview = Страница использует Шаблон:Примечания с неизвестным параметром «_VALUE_» | ignoreblank = y | 1 | colwidth | group | liststyle | refs }}

## Ссылки

- Octagon Systems Corp.  (англ.)

- компания Fastwel

- компания Прософт

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Презентация MicroPC от компании ПРОСОФТ Шаблон:Ref-pdf — с сайта компании ПРОСОФТ

- ↑ icn.ru

- ↑ 3,0 3,1 Модуль 6010 (Octagon Systems)

- ↑ MicroPC-продукция Fastwel — с сайта компании Fastwel

- ↑ MicroPC-продукция Octagon Systems — с сайта компании ПРОСОФТ

- ↑ Модуль процессора 5066 (Octagon Systems) Шаблон:Ref-pdf,  (англ.) — с сайта компании ПРОСОФТ

- ↑ Модуль процессора 5266 (Octagon Systems) Шаблон:Ref-pdf,  (англ.) — с сайта компании ПРОСОФТ

- ↑ Модуль процессора CPU188-188-5 Шаблон:Ref-pdf — с сайта компании Fastwel

- ↑ 9,0 9,1 Модуль процессора CPU188R Шаблон:Ref-pdf — с сайта компании ПРОСОФТ

- ↑ IA186/188 ES 16-bit Microcontroller Innovasic Semiconducto  (англ.)

- ↑ не корректная работа RDC R8830 vs Am188ES в Fastwel CPU188 — форум журнала СТА

- ↑ RDC R8830Шаблон:Ref-pdf  (англ.)

- ↑ Модуль процессора CPU686E Шаблон:Ref-pdf — с сайта компании Fastwel

- ↑ STPC VEGA — STMicroelectronics  (англ.)

- ↑ Модуль процессора CPC106 Шаблон:Ref-pdf — с сайта компании Fastwel

- ↑ например у CPU-188-MX — 48 дискретных портов ввода-вывода (сходны с 8255) и по 8 коммутируемых точек аналогового ввода и две — аналогового вывода