Qseven или Q7 — стандарт форм-фактора процессорных модулей, включающих в себя все основные компоненты обычного компьютера и предназначенных для установки в платы устройств прикладного назначения.[1] Низкое энергопотребление и тепловыделение позволяют использовать процессорные модули в мобильных устройствах, в промышленных компьютерах, а также в сферах промышленной автоматизации и транспорта.[2]

Модули форм-фактора имеют стандартизированный размер платы двух вариантов: длинной 70 мм и высотой 70 мм, либо длинной 70 мм и высотой 40 мм. В качестве разъёма стандарта используется разъём MXM c независимой от производителя платы распиновкой.[1]

Стандарт развивается организацией Standardization Group for Embedded Technologies e.V.. Qseven является зарегистрированной торговой маркой организации SGeT e.V.. Логотип Qseven разрешается использовать только продуктам, которые полностью совместимы со стандартом Qseven.

## Содержание

- 1 Поддерживаемые шины

2 Технические характеристики

- 2.1 Разъём несущей платы

- 2.2 Плата процессорного модуля

- 2.3 Поддерживаемые возможности

- 3 См. также

- 4 Примечания

- 5 Ссылки

## Поддерживаемые шины

Стандарт предусматривает современные высокоскоростные шины для взаимодействия с устройствами ввода-вывода и периферией[3]:

- PCI Express,

- USB 2.0,

- USB 3.0,

- HDA (High Definition Digital Audio),

- I²S (Integrated Interchip Sound),

- SATA (Serial ATA),

- Gigabit Ethernet,

- DisplayPort,

- TMDS,

- LVDS (Low-voltage Differential Signaling),

- LPC (Low Pin Count),

- Secure Digital I/O (SD/MMC карты).

## Технические характеристики

### Разъём несущей платы

В качестве разъёма используется краевой разъём MXM2 SMT с 230 выводами[4], использующийся также для подключения видеокарт PCI Express в мобильных устройствах. Включает в себя как сигнальные линии для обмена данными с несущей платой, так и питание. Напряжение питания составляет 5 В. В разъём также входит слот для подключения видеокарт MXM. Разъёмы выпускаются различными производителями в двух вариантах исполнения: высотой 5.5 мм и высотой 7.8 мм.[3][2]

### Плата процессорного модуля

Модуль должен быть компактного размера 70 на 70 миллиметров. Версия 2.0 стандарта допускает исполнение процессорного модуля размером 40 на 70 миллиметров. Модуль механически вставляется в разъём несущей платы и может быть заменён на любой другой модуль данного форм-фактора.[4]

В модуле размером 70 на 70 миллиметров, по верхнему краю платы, предусмотрен слой для охлаждения платы. Теплоотвод от центрального процессора, чипсета и оперативной памяти осуществляется с помощью медных прослоек. Рассеивание тепла предусмотрено для моделей, потребляющих до 12 Ватт.[4]

### Поддерживаемые возможности

Интерфейс стандарта поддерживает передачу данных через различные системные шины. Поддерживаемые шины и количество каналов для шин незначительно отличаются для процессорных модулей на базе ARM и для процессорных модулей на базе x86.

| Интерфейс ввода-вывода[4] | ARM | x86 |
| --- | --- | --- |
| Дорожки PCI Express | до 4-х | от 1-й (x1) до 4-х |
| Каналы SATA | до 2-х | до 2-х |
| Порты USB 2.0 | от 3-х до 8-ми | от 4-х до 8-ми |
| Порты USB 3.0 | до 2-х | до 2-х |
| Каналы LVDS | Dual Channel 24 бита, может отсутствовать | Dual Channel 24 бита, может отсутствовать |
| Embedded DisplayPort | до 2-х | до 2-х |
| HDA/AC'97/I2S | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| Ethernet 10/100/1000 Мбит | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| UART | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| Шина LPC | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| SD I/O 8 бит для SD/MMC карт | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| SMBus | 1; может отсутствовать | 1 |
| Шина I²S | 1 | 1 |
| Шина SPI | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| Шина CAN | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| Сторожевой таймер | 1 | 1 |
| Кнопка питания | 1 | 1 |
| Индикатор питания | 1 | 1 |
| Кнопка сброса | 1 | 1 |
| Кнопка закрытия крышки | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| Кнопка спящего режима | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| Режим Suspend to RAM (S3) | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| Пробуждение | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| Индикация низкого заряда батареи | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| Контроль температуры | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |
| Контроль кулера | 1; может отсутствовать | 1; может отсутствовать |

## См. также

- ETX — форм-фактор материнских плат для встаиваемых устройств с поддержкой шины ISA.

- MicroPC — форм-фактор промышленных компьютеров архитектуры x86.

- Шаблон:Нп3 — форм-фактор процессорных модулей с низким потреблением энергии.

## Примечания

Ошибка цитирования Ошибочный тег <references>; можно использовать только параметр group.

Используйте <references /> или <references group="…" />

{{#invoke: Check for unknown parameters | check

| unknown = | preview = Страница использует Шаблон:Примечания с неизвестным параметром «_VALUE_» | ignoreblank = y | 1 | colwidth | group | liststyle | refs }}

## Ссылки

- Официальный сайт стандарта Qseven.

- Разберемся в малом форм-факторе. Журнал ИСУП.

- Критерии выбора платы стандарта COM.

- Qseven® Specification. Qseven® pinout, electromechanical description and implementation guidelines.

- Qseven® Design Guide. Guidelines for designing Qseven® carrier boards.

- Qseven® Specification. Qseven Camera Feature Connector.

- Qseven® Specification. Errata Sheet for Version 2.0.

{{#invoke:Message box|ambox}}

- ↑ 1,0 1,1 sget.org: Qseven (неопр.).  www.sget.org. Дата обращения 13 марта 2016.{{#invoke:check for unknown parameters|check |unknown= |preview=В шаблоне «cite web» обнаружен параметр «_VALUE_», пожалуйста, исправьте его или удалите. |showblankpositional=1 |url|title|author|first|last|authorlink|coauthors|editor|subtitle|quote|description|date|format|website|pages|location|publisher|lang|doi|deadlink|accessdate|archiveurl|archivedate|ref|work|language|datepublished}}

- ↑ 2,0 2,1 {{#invoke:String|replace|source=Electronics Publishing House. Издательский дом Электроника|pattern=^(%[*)(.-[^%.%]])(%]*)$|replace=%1%2%3.|plain=false}} Критерии выбора платы стандарта СОМ (неопр.).  www.russianelectronics.ru. Дата обращения 13 марта 2016.{{#invoke:check for unknown parameters|check |unknown= |preview=В шаблоне «cite web» обнаружен параметр «_VALUE_», пожалуйста, исправьте его или удалите. |showblankpositional=1 |url|title|author|first|last|authorlink|coauthors|editor|subtitle|quote|description|date|format|website|pages|location|publisher|lang|doi|deadlink|accessdate|archiveurl|archivedate|ref|work|language|datepublished}}

- ↑ 3,0 3,1 {{#invoke:String|replace|source=SGeT e.V.|pattern=^(%[*)(.-[^%.%]])(%]*)$|replace=%1%2%3.|plain=false}} Qseven® Specification. Qseven® pinout, electromechanical description and implementation guidelines (неопр.). Qseven версии 2.0.  sget.org (2012-09-20).{{#invoke:check for unknown parameters|check |unknown= |preview=В шаблоне «cite web» обнаружен параметр «_VALUE_», пожалуйста, исправьте его или удалите. |showblankpositional=1 |url|title|author|first|last|authorlink|coauthors|editor|subtitle|quote|description|date|format|website|pages|location|publisher|lang|doi|deadlink|accessdate|archiveurl|archivedate|ref|work|language|datepublished}}

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Qseven (неопр.).  www.seco.com. Дата обращения 13 марта 2016.{{#invoke:check for unknown parameters|check |unknown= |preview=В шаблоне «cite web» обнаружен параметр «_VALUE_», пожалуйста, исправьте его или удалите. |showblankpositional=1 |url|title|author|first|last|authorlink|coauthors|editor|subtitle|quote|description|date|format|website|pages|location|publisher|lang|doi|deadlink|accessdate|archiveurl|archivedate|ref|work|language|datepublished}}